| SPISOVÁ ZN.: | CN/384/CN/12 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 3531/13/CN |
| VYŘIZUJE: | Mgr. Klára Maršíková |
| TEL.: | +420 377 224 260 |
| FAX: |  |
| MOB.: | +420 377 224 260 |
| E-MAIL: | klara.marsikova@cnpk.cz |
| DATUM: | 29.5.2013 |
|  | Uchazeči o veřejnou zakázku „Podnájem nebytových prostor včetně technologického vybavení v areálu Domažlické nemocnice – plynová domovní kotelna vč. kogenerace a jejich následný provoz“ |  |

Dodatečné informace č.5

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem „Podnájem nebytových prostor včetně technologického vybavení v areálu Domažlické nemocnice – plynová domovní kotelna vč. kogenerace a jejich následný provoz“, Ev.č. VVZ 343516, zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

I.

Zadavatel obdržel následující dotazy od jednoho z uchazečů:

Dotaz č.1:  „Pokud dojde k přerušení dodávek zemního plynu a elektrické energie ze sítě (např. z důvodu živelné pohromy), jakým způsobem je zajištěna dodávka elektrické energie pro technologii kotelny? Existuje záložní zdroj, kde je umístěn a kdo jej provozuje?“

Odpověď zadavatele:

V přízemí objektu SO 06 Domažlické nemocnice, a.s. je umístěn dieselagregát, který slouží jako náhradní zdroj elektrické energie pro velmi důležité obvody nemocnice, především pro operační sály, oddělení JIP, ARO a podobně.  V případě živelné pohromy, při které by došlo k přerušení dodávek  zemního plynu  a zároveň elektrické energie ze sítě,  tento dieselagregát nedodává elektrickou energii pro technologii kotelny, ale pouze pro výše uvedená oddělení, aby nebyly ohroženy životy a zdraví pacientů. Dieselagregát provozuje Domažlická nemocnice, a.s.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č.2: „V Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 2/2012 je provádění veškerých oprav limitováno do výše 5 % ocenění souboru majetku. Je k dispozici technická dokumentace s vyčíslením pořizovacích cen jednotlivých souborů majetku kotelny (kogenerační jednotka, vybavení strojovny, olejové hospodářství, přípravna vody atd.“

Odpověď zadavatele:

Technická dokumentace s vyčíslením pořizovacích cen jednotlivých souborů kotelny není  k dispozici.

II.

Na základě výše uvedených odpovědí zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, přiměřeně prodlužuje dosavadní lhůtu pro podání nabídek do 7.6.2013 do 10:00 hodin.

V Plzni dne 29. 5. 2013

Mgr. Klára Maršíková

za pověřenou osobu

Centrální nákup, příspěvková organizace