CNC/manuální frézka

Požadované technické parametry		Splňuje / hodnota
Pracovní pojezd v ose X	min. 750 mm
Pracovní pojezd v ose Y	min. 500 mm
Pracovní pojezd v ose Z	min. 500mm
Max délka stolu	min. 1300 mm
Vysunutí pinoly	min. 100 mm
Max otáčky vřetena	min. 5000 ot/min
Nosnost stolu	min. 500 kg
Výkon motoru vřetena	min. 3 kW
Naklopení vřeteníku doprava/doleva	min 45°/45°
Hmotnost	min 2200 kg
Litinová konstrukce	ano
Kluzné vedení ve všech osách	ano
Pneumatická výměna nástrojů	ano
Upínání nástrojů ISO 40	ano
Ruční a strojní výsuv pinoly	ano
Chlazení nástroje emulzí	ano
Ovládání v 3-osém CNC i ručním režimu	ano
Barevný dotykový displej	ano
Dialogové programování s přednastavenými cykly	ano
Řídící systém s CAD/CAM rozhraním	ano
USB port	min 3
Možnost síťového propojení s PC	ano
Automatické centrální mazání	ano
Funkce plynulého odjetí programu ručním kolečkem	ano
Dokumentace v ČJ	ano
CE prohlášení o shodě	ano
Záruka	min 12 měsíců
Servisní zásah	do 48 hod
Doprava instalace, školení, min 3 dny	ano