| Technická specifikace |
| --- |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| POŘÍZENÍ VÝUKOVÝCH MODELŮ DO SIMULAČNÍHO CENTRA NA SZŠVOŠZ |
| Zadavatel: | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň, Karlovarská 99 |
| Sídlo: | Karlovarská 99, Plzeň, 323 00 | IČO: | 00669695 |
| Statutární zástupce: | PhDr. Ivana Křížová, ředitelka |
| Druh VZ: | Dodávky | Režim VZ: | Nadlimitní | Druh řízení: | Otevřené |
| DODAVATEL |
| Název dodavatele: |  |
| Sídlo: |  | IČO: |  |
| Statutární zástupce: |  |
| Kontaktní osoba: |  |
| Email: |  | Telefon: |  |
| Zadavatel stanovil následující technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky. |

Dodavatel je oprávněn nabídnout plnění s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek. Dodavatel vyplní ANO nebo NE u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven parametr, podle toho, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn. Dodavatel v nabídce předloží snímky nebo fotografie nabízeného plnění pro každou položku 1. – 15. a související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty).

Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků. Dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení zejména v případě, nabídne-li zboží v rozporu s požadavky zadavatele, s nevyhovujícími parametry, s rozpornými údaji v nabídce, změní-li strukturu tabulky v této příloze v rozporu s pokyny nebo neposkytne zásadní informace o nabízeném zboží.

- Geriatrický ošetřovatelský simulátor včetně ošetřovatelského lůžka

| Všeobecný popis |
| --- |
| Realistická figurína simulující seniora na lůžku LDN. Vrásčitá kůže, na které je viditelný melanom normální a rakovinný. V sakrální oblasti viditelný 1 stupeň proleženiny, simulace opruzenin v kožních záhybech. Zvýšená kloubní pohyblivost, abdukce horních a dolních končetin. Obojí pohlaví muž, žena. Názorné ukázka mužských obřezaných a neobřezaných genitálií. Maximální váha 30 kg. Různé druhy zorniček- normální, zúžené, rozšířené). Možnost bandážování, koupání na lůžku, převlékání. | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| Ošetřovatelské a lékařské dovednosti |
| Péče o perineum Ostomická péče Vnější péče o močový katétr IV paže Podpora podávání kyslíku Měření krevního tlaku IM místa - hýždě, stehno, paže Gastrostomické postupy Nasogastrické postupy Péče o tracheostomii Katetrizace muže a ženy Výtěr děložního čípku Vyšetření prostaty - 5 stadií Vyšetření gynekologické - 3 různé děložní čípky Péče a léčba dekubitů | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |
| První pomoc |
| Pulz karotidy CPR s metrikami Předsunutí čelisti Intubace Ventilace |  |
| Auskultace |
| Min. 12 různých zvuků srdce na min. na 6 místech Min. 16 různých zvuků plic - min. celkem 12 poslechových míst na běžných místech těla |  |
| Ošetřovatelské, pečovatelské lůžko |
| Provedení pro české podmínky Laterální náklon Integrovaná matrace: Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství, vrchní plochu tvoří viskoelasticka polyuretanova pěna s antimikrobiální úpravou, spodní plochu tvoří polyetherova studena pěna, pěnové spojení bez lepicích švů, s ochranou jádra, bez možností převrácení a rotace, bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy, voděodolný, paropropustný potah, technologie vazby potahu: svařovaný potah Postranice: plné pokrytí Čela: Plastové Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542 |  |
| Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části Ovladače nožní: 2 sady nožních ovladačů (nastavení výšky a vyšetřovací polohy / nastavení laterálního náklonu a CPR) Sklonoměry: 2 páry indikátorů náklonů- zádového dílu a TR/ATR |  |
| Vstávací madla: Vstávací madla + integrované tlačítko v hlavové postranici Prodloužení ložné plochy ovládané z čela lůžka Polička na lůžkoviny 4 kusy postranních lišt na příslušenství Jmenovité napětí: 220 V 60 Hz Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) Zálohová baterie s indikátorem stavu Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem Podsvětlení: Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu Sesterský ovladač: Integrovaný sesterský panel Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači v postranicích USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka Jazyk návodu k použití: Čeština |  |

- Realistická ošetřovatelská figurína seniora včetně ošetřovatelského lůžka

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Věkově se jedná o ženu 80+ let Simulátor reálného vzhledu Figurína je vytvořena na základě kopírování křivek a tělesných parametrů průměrné reálné ženy Hmotnost simulátoru je max. 30 kg pro snadnou manipulaci Lze provádět zajištění dýchacích cest pomocí orofaryngeální, supraglotické i endotracheální intubace Lze provádět zajištění dýchacích cest s možností použití masky či vaku a umělé ventilace Lze provádět kardiopulmonální resuscitaci Lze provádět dekompresi pneumothoraxu jehlou. Simulátor má realistické implantované vlasy a ochlupení Simulátor má oči s možností manuálního otevírání Simulátor má zajistitelný intraoseální vstup na humeru i tibii na obou stranách Lze provádět zavedení nasogastrické sondy Lze provádět katetrizaci Vzhled simulátoru: Vysoké detaily kůže, reálná struktura žil, a podkožních struktur Detailní kožní pigment Detailní anatomické proporce 1:1 Detailní ochlupení (řasy, obočí, v nose) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |
| Ošetřovatelské, pečovatelské lůžko |
| Provedení pro Česko Laterální náklon Integrovaná matrace: Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství, vrchní plochu tvoří viskoelasticka polyuretanova pěna s antimikrobiální úpravou, spodní plochu tvoří polyetherova studena pěna, pěnové spojení bez lepicích švů, s ochranou jádra, bez možností převrácení a rotace, bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy, voděodolný, paropropustný potah, technologie vazby potahu: svařovaný potah Postranice: plné pokrytí |  |
| Čela: Plastové Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části Ovladače nožní: 2 sady nožních ovladačů (nastavení výšky a vyšetřovací polohy / nastavení laterálního náklonu a CPR) Sklonoměry: 2 páry indikátorů náklonů- zádového dílu a TR/ATR |  |
| Vstávací madla: Vstávací madla+ integrované tlačítko v hlavové postranici Prodloužení ložné plochy ovládané z čela lůžka Polička na lůžkoviny 4 kusy postranních lišt na příslušenství Jmenovité napětí: 220 V 60 Hz Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) Zálohová baterie s indikátorem stavu Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem Podsvětlení: Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu Sesterský ovladač: Integrovaný sesterský panel Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači v postranicích USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka Jazyk návodu k použití: Čeština |  |

- Realistická figurína plně donošeného novorozence včetně ošetřovatelského lůžka

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Jedná se o 40 týdenního plně donošeného novorozence Simulátor je vytvořen na základě kopírování křivek a tělesných parametrů průměrného reálného batolete Simulátor má realistické implantované vlasy Simulátor má oči Hmotnost simulátoru je max. 2,5 kg Délka simulátoru je max. 50 cm Lze provádět zajištění dýchacích cest pomocí orofaryngeálních pomůcek Lze provádět zajištění dýchacích cest s možností použití masky či vaku a umělé ventilace Lze provádět kardiopulmonální resuscitaci Simulátor má zajistitelný intraoseální vstup. Kanylovatelná pupeční šňůra Vzhled simulátoru: Vysoké detaily kůže, reálná struktura žil, a podkožních struktur Detailní kožní pigment odpovídající europoidní rase Detailní anatomické proporce 1:1 Lůžko pro novorozence: Lůžko je vybavena průhlednou vaničkou, která umožní sledovat miminko Výška ložné plochy 69- 99 cm Matrace rozměry kompatibilní s vaničkou Výšková stavitelnost Vanička vyjímatelná Odnímatelný košík | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Realistická figurína dítěte včetně ošetřovatelského lůžka

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Věkově se jedná o dítě cca 8 let věku Simulátor reálného vzhledu Simulátor je vytvořen na základě kopírování křivek a tělesných parametrů průměrného reálného dítěte Simulátor má realistické implantované vlasy Simulátor má oči Hmotnost simulátoru je max. 30 kg Lze provádět zajištění dýchacích cest pomocí orofaryngeální, supraglotické i endotracheální intubace. Lze provádět zajištění dýchacích cest s možností použití masky či vaku a umělé ventilace Lze provádět KPR | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |
| Lze provádět dekompresi pneumothoraxu jehlou Simulátor má zajistitelný intraoseální vstup Vzhled simulátoru: Vysoké detaily kůže, reálná struktura žil, a podkožních struktur Detailní kožní pigment odpovídající europoidní rase Detailní anatomické proporce 1:1 |  |
| Ošetřovatelské, pečovatelské lůžko |
| Provedení pro Česko Laterální náklon Integrovaná matrace: Standardní matrace vhodná k použití ve zdravotnictví a pečovatelství, vrchní plochu tvoří viskoelasticka polyuretanova pěna s antimikrobiální úpravou, spodní plochu tvoří polyetherova studena pěna, pěnové spojení bez lepicích švů, s ochranou jádra, bez možností převrácení a rotace, bez prořezu a profilace horní a spodní vrstvy, voděodolný, paropropustný potah, technologie vazby potahu: svařovaný potah Postranice: plné pokrytí |  |
| Čela: Plastové Horizontální nárazníky: 4 horizontální rohová nárazová kolečka Kryty ložné plochy: Odnímatelné plastové kryty ložné plochy Barva lakovaných částí lůžka: RAL9002 EA6542 Brždění koleček: Centrální ovládání koleček, 2 brzdové páky, ovládání od nožní části Ovladače nožní: 2 sady nožních ovladačů (nastavení výšky a vyšetřovací polohy / nastavení laterálního náklonu a CPR) Sklonoměry: 2 páry indikátorů náklonů- zádového dílu a TR/ATR Vstávací madla: Vstávací madla+ integrované tlačítko v hlavové postranici Prodloužení ložné plochy ovládané z čela lůžka Polička na lůžkoviny |  |
| 4 kusy postranních lišt na příslušenství Jmenovité napětí: 220 V 60 Hz Siť.kabel + zástrčka: EU zástrčka (typ E/F) Zálohová baterie s indikátorem stavu Potenciálové propojení: S antistatickým kolečkem Podsvětlení: Noční podsvícení + podsvícení lůžka signalizující nejnižší polohu Sesterský ovladač: Integrovaný sesterský panel Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači v postranicích USB nabíječka: USB nabíječka po obou stranách lůžka Jazyk návodu k použití: Čeština |  |

- Nasopharyngeální simulátor pro odběry vatovou tyčinkou

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Model je určen k výuce zdravotníků, kteří provádějí výtěr prvně Při správném odběru se v nosní dutině modře obarví tyčinka Umožňuje výuku použití stlačovače jazyka současně s tyčinkou. Tvar pravé a levé nosní dutiny je rozdílný. Model se dodává s anatomickým modelem hlavy a části trupu v řezu Sada obsahuje: 1 Anatomický model v řezu 1 Injekční stříkačka 30 ml 1 Kelímek na jedno použití 10 Vatových tyčinek 1 Návod k použití | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Model paže pro nácvik venepunkce

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Patentový mechanizmus pro uchycení kůže a snadnou výměnu za novou Systém uchycení žíly pro snadnou přípravu Realistické hmatatelné žíly Realistický zpětný záběr krve do stříkačky Dlouhý trubicový systém pro hybridní simulaci Spádový systém Dovednosti: Venepunkce, Nitrožilní kanyla, Nitrožilní infuze, Nácvik aseptických technik | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Trenažér pro nácvik injekce

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Nácvik intradermálního, subkutánního a intramuskulárního napichování tkáně Neobsahuje latex Vícevrstvá tkáň: epidermis, dermis, tuk a svaly Tekutinu vstříknutou do intramuskulární podložky lze vytlačit Vyměnitelný epidermis s dlouhou životností Trenažér lze připnout na paži studenta nebo upevnit do válcového držáku Trenažér lze sestavit i rozebrat | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Simulátor měření krevního tlaku

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Realistický nácvik měření krevního tlaku s pomocí stetoskopu Nastavení systolického / diastolického tlaku (rozsah: 35 ~ 240 mmHg) Nastavení tepové frekvence za minutu (rozsah: 40 ~ 140 tepů/min) Nastavení automatického systolického / diastolického tlaku a tepové frekvence Nastavení auskultační pauzy (vypnutá/zapnutá) Nastavení intenzity tepu (3 úrovně) Nastavení hlasitosti Korotkovových zvuků (5 úrovní) Hmatatelný puls na radiální a brachiální tepně Poslech Korotkovových zvuků na brachiální tepně Možnost vybrat auskultační techniku / palpační techniku / auskultační + palpační techniku Grafy změn v tlaku manžety v reálném čase jsou zobrazeny na monitoru (rozsah tlaků: 0 ~ 300 mmHg) Nastavení standardního tlaku (10 ~ 50 mmHg) Dekompresní poměr mezi systolickým a diastolickým tlakem je zobrazen v reálném čase Kůže paže je vyrobena z měkkého materiálu podobného lidské kůži Samostatný nácvik a vyhodnocení, vyhodnocovací mód, naprogramování různých situací Ovládací tablet vč. ovládacího SW Součástí přenosný kufřík | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Katetrizační trenažér

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Mužský a ženský model pro katetrizaci Možnost sledovat dráhu katetru Nesmí protékat Znovu použitelný katetr Stříkačka s lubrikantem simulujícím anestetický gel Technika aseptické katetrizace Katetrizace a suprapubické zavádění Možnost vyjmutí katetru | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Trenažér vyšetření prsou

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Technika pro klinické vyšetření prsu Rozpoznávání anatomických bodů a lymfatických uzlin Diagnostika patologií Jemná tkáň realistická na pohled i na dotek Prs z jemného vlákna s klíčními a podpažními podložkami pro umístění lymfatických uzlin Lze umístit na stůl, nebo lze nasadit na člověka Dodávané patologické jevy: karcinomy: 2 cm, 3 cm, 5 cm; cysta; fibrocystické onemocnění; fibroadenom Patologické části mohou být umístěny do předurčených míst a jsou velmi snadno vyměnitelné Torso pro postavení simulátoru na stůl Bez latexu Balení obsahuje: nasazovací prsa pro vyšetření; torzo pro nasazení; podložky s lymfatickými uzlinami | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Dětský katetrizační trenažér

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Ženské a mužské genitálie Nácvik vsunutí, umístění, nafouknutí a vyfouknutí balónku katétru Pocit odporu a tlaku jako u skutečného pacienta Moč proudí, jenom pokud je katétr ve správné pozici Anatomicky realistický s mužskými i ženskými pohlavními orgány Genitálie vyrobeny z měkkých, realistických materiálů Vyměnitelné mužské a ženské pohlavní orgány Zahrnuje: dětskou figurínu, jednu mužskou a jednu ženskou vložku s genitáliemi, 2 oz lubrikant, dětský katetr Foley a manuál Náhradní díly: Náhradní vložky s genitáliemi – ženské, Náhradní vložky s genitáliemi – mužské, Dětský přerušovaný katétr - 16 cm, 8 FR, Dětský přerušovaný katétr - 16 cm, 8 FR - balení po 10 ks | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Simulátor péče o pacienty s NG, OG a PEG

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Zavádění nasogastrické, oronogastrické a perkutánní sondy Polohu sondy lze ověřit auskultací Transparentní část modelu umožňuje přímo pozorovat postup a zavádění trubice Simulátor lze uvést do Fowlerovy polohy Lze podávat skutečnou tekutou stravu Cesty, kterými lze vést sondy, a nákres hrudníku usnadňují demonstraci postupů a jejich pochopení | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Simulátor pacientského monitoru

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Simulační platforma s možností využití na výukovém modelu nebo na živém figurantovi Součástí dodávky: plastový box simulátoru včetně madla a úložného prostoru na IT technologii Transportní tašky na příslušenství (levá, pravá, zadní strana) plně kompatibilní s plastovým boxem Bluetooth rozhranní a Wi-Fi přístupový bod USB nabíječka Power banka na min. 10 hodin provozu Senzor SpO2 Senzor etCO2 NIBP manžeta s hadičkou EKG kabel monitorovací EKG kabel diagnostický CRP snímač Simulační elektrody s opakovaně použitelným hlavním kabelem Uživatelská příručka v elektronické podobě Licence simulátoru včetně založení uživatelského účtu Licence CPR feedback, min. 2 licence (jakéhokoliv monitoru nebo defibrilátoru) Vše plně kompatibilní s operačním systémem Apple iOS nebo Android (z důvodu zajištění kompatibility se zařízeními zadavatele) Multidotykový tablet, min. velikost displaye 12,9“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše) Multidotykový tablet, min. velikost displaye 10,2“, min. 128GB úložiště, WIFI, OS v souladu s požadavky na provoz specializovaného SW (viz. výše), včetně ochranného pouzdra | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Debriefingová sestava

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Výukový modul pro videorozbor Nahrávání videa na dálku Přibližování a oddalování zobrazení na dálku Zobrazování přenosu v jiné místnosti Zobrazování vitálních funkcí a křivek Zaznamenání událostí Zaznamenání změny a aktivity Označování událostí pro pozdější zobrazení s komentáři Prohlížení komentářů Ukládání videí pro pozdější využití Kompatibilní se simulátorem pacientské monitoru Vytvoření podcastového studia Virtuální anatomické studio pro debriefing pohybů pacienta - možnost využití multiuser, kdy učitel může vytvořit virtuální učebnu, ve které může se studenty pozorovat pohyb svalových struktur lidského těla Minimálně 65 animací pohybů svalů a svalových skupin. Širokoúhlý objektiv na kameru Mikrofonu Kamera min. 128 GB Virtuální brýle min. 256 GB HDMI kabel Trojnožka (stolní) | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |

- Spotřební materiál

| Zadavatelem požadované minimální parametry | ANO/NE (parametr/poznámka) |
| --- | --- |
| Ošetřovatelská figurína |
| Silikonový tmel na kůži Přenosná taška měkká 5 ks Lubrikant ve spreji Náhradní stomie Zásobník na stomii Náhradní žíly pro IV paži Náhradní intramuskulární vložka pro IV paži Intramuskulární vložka na stehno Intramuskulární vložka na hýždě Vrásčitá kůže pravé nohy, světlá Vrásčitá kůže levé nohy, světlá | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ) |
| Vrásčitá kůže pravé paže, světlá Vrásčitá kůže levé paže, světlá Vrásčitá kůže trupu, světlá Edém (5) – stádia 1-4 a bez důlkování Suprapubická stomie, světlá IV paže, světlá Náhradní intramuskulární vložka pro IV paži Suprapubický měchýř Náhradní intramuskulární vložka paže Náhradní intramuskulární vložka stehna Náhradní intramuskulární vložka hýždí |  |
| IV paže |
| 4 ks Náhradní kůže na paži 4 ks Infuzní hadička 4 ks Žilní modul ACF 4 ks Metakarpální žilní modul |  |
| Trenažér pro nácvik injekce |
| 6 ks náhradní vložka na kůži a svalový blok 6 ks/sad 2 ks náhradní epidermis pro trenažér pro nácvik injekce |  |
| Katetrizační trenažér dospělí |
| 4 ks Lubrikační gel (500 ml) 4 ks Sterilní tekutina (proti plísním) 500 ml |  |