Válec pneumatikový pro SÚSPK (2024)

Místo plnění: provozní středisko 54. Zbiroh, Kařez 141, 338 08 Zbiroh

Záruka: min. 24 měsíců

Požadujeme:

- válec pneumatikový s kabinou pro technologie celoplošných nátěrů

- stroj musí být nový, nepoužitý

Kabina:

- bezpečnostní kabina s integrovaným rámem ROPS

- dělené dveře na obou stranách kabiny

- stanoviště řidiče s oboustranným nástupem

- klimatizace a topení

- stavitelná sklopná přístrojová deska

- odpružené sedadlo obsluhy s tmavým látkovým potahem

- sedadlo obsluhy podélně nestavitelné, bočně posuvné a otočné

- čidlo bezpečnostního systému ovládání pojezdu v sedačce obsluhy

- víceúčelové sklopné opěrky na obou stranách

- bezpečnostní couvací kamera pro jízdu zpět

- akustická signalizace zpětného chodu

- maják oranžový na střeše kabiny

- LED pracovní světla na kabině 2 vpředu a 2 vzadu

- rádio

- hasicí přístroj

Motor:

- diesel, výkon v rozmezí max. 80 – 90 kW

- Emise EU Stage V / EPA Tier 4

- regulace chodu motoru s režimem ECO

Podvozek:

- všechny pneumatiky shodného výrobce a rozměru

- 4 pneumatiky vpředu a 4 pneumatiky vzadu

- sklopný kartáčový stěrač pneumatik

- systém regulace tlaku v pneumatikách za jízdy s automatickou regulací tlaku dle kolísání teploty

- provozní brzdy na přední i zadní nápravě

- automatický strojní management chodu stroje dle zatížení

- pojezdová rychlost s plynulou regulací v rozmezí min. 0-18 km/hod

- stoupavost stroje bez zatížení min. 25 %

- stoupavost stroje se zatížením min. 35 %

- systém vyrovnávání výšky párů kol vpředu

- osvětlení pro provoz na pozemních komunikacích

- protiprokluzová regulace pojezdu stroje – ASC

- elektronický odpojovač baterie

- bezpečnostní zábradlí na rámu stroje

- ochranná mříž na světla

- ochranná mříž nádrže na vodu

- telematický systém sledování provozu stroje – výkonové hodnoty a nasazení, spotřeba PHM, lokalizace stroje, technický stav stroje, servisní intervaly, chybová hlášení stroje

Rozměry a hmotnosti:

- provozní hmotnost stroje s kabinou v rozmezí 9 400 – 9 700 kg

- celková délka stroje max. 5 000 mm

- rozvor náprav min. 3 900 mm

- celková výška stroje s kabinou max. 3 000 mm

- pracovní šířka min. 2 080 mm

- min. světlost podvozku nad rovinou terénu 300 mm

- obsah nádrže paliva min. 230 l

- obsah nádrže na vodu min. 600 l

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- provedení se shodou s CE

- zavedení do provozu

- kvalifikované zaškolení obsluhy