Položková specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) a zástavby vozidla Inspekce provozu ZZSPK (posilového vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému), výměna podvozku po dopravní nehodě

Vozidlo musí splňovat požadavky vyhlášky č. 296/2012 Sb.

Původní podvozek poškozený při dopravní nehodě je vozidlo Seat Tarraco, rok výroby 2022

Specifikace vozidla (podvozku) v prvním stupni výroby

Veškeré technické parametry dodaného podvozku (vozidla) musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v prvním stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení technických parametrů vozidla (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty, světlá výška) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby. Níže požadované parametry podvozku jsou minimální, dodavatel může nabídnout podvozek s prokazatelně lepšími parametry.

Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „Doplní dodavatel“, resp. doplní u každé položky, kterou splňuje slovo „ANO“ či nesplňuje slovo „NE“ nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru.

| Položka | Nabízené vozidlo Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Tovární značka vozidla |  |
| Typ vozidla |  |

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Nové vozidlo rok výroby 2024. |  |
| Najeto max. 300 km. |  |
| Motor vznětový přeplňovaný minimálně čtyřválcový. |  |
| Výkon motoru min. 147 kW, maximální krouticí moment min. 400 Nm. |  |
| Zdvihový objem motoru min. 1968 ccm. |  |
| Celková hmotnost max. 2410 kg. |  |
| Šířka vozidla min. 1839 mm bez zrcátek. |  |
| Výška vozidla se střešním nosičem bez výstražného světelného zařízení min. 1658 mm. |  |
| Délka vozidla min. 4696 mm bez tažného zařízení. |  |
| Rozvor kol min. 2787 mm. |  |
| Kabina pětimístná, typ vozidla SUV. |  |
| Pohon všech kol. |  |
| ABS, elektronický stabilizační systém, elektronické rozdělování brzdné síly provádějící samočinnou úpravu brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravou, protiprokluzový systém zajišťující přenos hnací síly od motoru na povrch vozovky. Multikolizní brzda. |  |
| Asistent pro jízdu z kopce po nezpevněném terénu včetně funkce volby jízdního režimu. |  |
| Asistent rozjezdu do kopce. |  |
| Imobilizér, otáčkoměr, třetí brzdové světlo. |  |
| Maximální rychlost vozidla min. 210 km/h. |  |
| Převodovka automatická min. sedmistupňová směrem vpřed. |  |
| Nezávislé zavěšení všech kol. |  |
| Lemy blatníků chráněny plastovými kryty tmavé barvy, originální díl od výrobce vozidla. |  |
| Tónovaná skla. |  |
| Tempomat s omezovačem rychlosti. |  |
| Min. dvou zónová klimatizace s elektronickou regulací. |  |
| Airbagy řidiče a spolujezdce, boční vpředu, hlavové vpředu, kolenní pro řidiče. |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, 2 ks klíče s ovládáním. |  |
| Start bez použití klíče ve spínací skříňce. |  |
| Otevírání a zavírání pátých dveří elektrické, možnost otevření dveří pohybem nohy pod zadním nárazníkem vozidla. |  |
| Motor exhalační norma min. Euro 6. |  |
| Čtecí světlo vpředu 2 ks. |  |
| Elektromechanická parkovací brzda. |  |
| Přední LED mlhové světlomety s funkcí přisvícení do zatáček. |  |
| LED koncová světla. |  |
| LED světla pro denní svícení s automatickým spuštěním. |  |
| Full LED hlavní světlomety s automatickou výškovou regulací a automatickým spuštěním. |  |
| Dešťový senzor předních stěračů. |  |
| Kotoučové brzdy přední a zadní, signalizace opotřebení brzdového obložení min. na přední nápravě. |  |
| Elektrické stahování předních a zadních oken. |  |
| Stěrač zadního okna s ostřikovačem. |  |
| Střešní nosič (hagus). |  |
| Vnější zpětné zrcátko řidiče elektricky nastavitelné, vyhřívané, elektricky sklopné. |  |
| Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce elektricky nastavitelné, vyhřívané, elektricky sklopné. |  |
| Posilovač řízení. |  |
| Palubní infotainment s autorádiem s min. 8“ barevným displejem, originální palubní infotainment s autorádiem od výrobce vozidla v 1. stupni výroby. Komunikace infotainmentu v českém jazyce. |  |
| Vstup USB, bluetooth telefonování. |  |
| Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách. |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického odclonění. |  |
| Barva karoserie žlutá RAL 1016. Zadavatel připouští lakování karoserie min. do hran a spojů jednotlivých dílů karoserie vozidla výrobcem v 2. stupni výroby. Zadavatel nepřipouští celo polepení karoserie. |  |
| Prodloužená záruka min. na 5 let a 150.000 km. |  |
| Objem palivové nádrže min. 58 lit. |  |
| Základní objem zavazadlového prostoru min. 760 lit. |  |
| Min. hloubka dna zavazadlového prostoru je 1040 mm. |  |
| Palubní počítač barevné zobrazení. |  |
| Rezervní kolo min. ocelové dojezdové včetně zvedáku a klíče na kola. |  |
| Povinná výbava dle platné legislativy. |  |
| Výškově nastavitelná sedadla vpředu, včetně bederních opěrek, vyhřívání předních sedadel. |  |
| Minimální světlá výška podvozku 189 mm. |  |
| Hrdlo nádrže umístěné v prostoru PZ blatníku. |  |
| Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu, zadní parkovací kamera se zobrazením na obrazovce infotainmentu s autorádiem. |  |
| Kola z lehkých slitin min. 19“. |  |
| Tažné zařízení min. mechanicky sklopné. |  |
| Možnost zapojení bržděného přívěsu o hmotnosti min. 2 300 kg. |  |
| 1 ks zásuvka 230V funkční při spuštěném motoru vozidla. |  |
| Lapače nečistot vpředu a vzadu. |  |
| Gumové koberce vpředu a vzadu. |  |
| Veškeré výše uvedené hodnoty a parametry jsou získány z běžně dostupných informačních zdrojů výrobců jednotlivých vozidel. Zadavatel nenese odpovědnost za případné chyby v těchto informačních zdrojích. |

Zdravotnická zástavba, druhý stupeň výroby

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Zástavba vozidla odpovídající vyhlášce č. 296/2012 Sb. |  |
| Zástavba vozidla v souladu s platnou legislativou, včetně dodání COC listu se zápisem kompletní výroby vozidla ve druhém stupni výroby jako VOZIDLO ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ typ SG s počtem míst k sezení pro 3 osoby. |  |
| Systém umožňující ponechat vozidlo s nastartovaným motorem, uzamčené a s aktivovanou ruční brzdou, bez přítomnosti klíče uvnitř vozidla. Zamčení a odemčení vozidla při aktivovaní této funkce musí být umožněno dálkovým ovladačem v klíčku vozidla. |  |
| Dodavatel v rámci výměny podvozku zajistí demontáž, montáž a zprovoznění veškeré využitelné původní zástavby z havarovaného vozidla, včetně všech dalších systémů (např. sledování vozidla, elektronická kniha jízd, kamerový systém). Dodavatel musí při výrobě vozidla použít veškeré využitelné komponenty z původní zástavby. |  |
| Dodavatel musí dodržet původní rozmístění všech komponentů zdravotnické zástavby vozidla včetně výstražného světelného a zvukového zařízení. Zadavatel neschvaluje jakékoliv odchylky oproti původnímu rozložení zástavby či změnu její funkce. Fotografie původní zástavby v příloze TS č. 1. |  |
| Veškeré poškozené komponenty původní zástavby vlivem dopravní nehody musí dodavatel nahradit novými komponenty, které budou kompatibilní se zbytkem zástavby. V příloze TS č. 2 zadavatel předkládá původní specifikaci zástavby vozidla, která bude při výrobě, předání a následném dovybavení vozidla zkontrolována jako požadovaná konečná specifikace. |  |
| Demontáži zástavby z havarovaného vozidla musí být přítomen minimálně jeden zástupce zadavatele, který odsouhlasí bezvadnost demontovaných komponentů zástavby a jejich následnou použitelnost do nového vozidla. Bez souhlasu zástupce zadavatele nesmí dodavatel demontovaný komponent při výrobě vozidla použít. |  |
| Boční okna od B sloupku dozadu a zadní okno zatemněny fólií s propustností světla 5 %. |  |
| Veškeré výše popsané komponenty zástavby musí být dodavatelem dodány a namontovány jako součást zástavby vozidla a s vozidlem v prvním stupni výroby musí tvořit jeden celek. |  |

Grafické značení karoserie vozidla

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Veškeré grafické značení vozidla dle přiložených ilustrativních fotografií příloha TS č. 3. |  |
| Grafické značení vozidla v retro reflexním mikro prismatickém provedení ve formě žlutých a zelených obdélníků, odpovídající značení vozidla rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. Žluté obdélníky musí být limetkového odstínu s fluorescentním provedením. Dva pruhy obdélníků na bocích vytvářející vzhled šachovnice, dle ilustrativního fota. Velikost spodní řady obdélníků a krajních obdélníků horní řady dle tvaru a možností karoserie vozidla. |  |
| Zvýraznění boční siluety vozidla od A sloupku až po D sloupek obdélníky v retro reflexním mikro prismatickém provedení zelené a limetkové barvy na obou bocích. |  |
| Grafické značení celé plochy zadní části vozidla v retro reflexním mikro prismatickém provedení ve formě střídajících se pruhů fluorescentní oranžové a žluté limetkové barvy, dle ilustrativního fota. |  |
| Zadní nárazník zelené a žluté čtverce retro reflexní mikro prismatické provedení. |  |
| Grafické značení přední části vozidla v retro reflexním mikro prismatickém provedení ve formě pruhů fluorescentní oranžové a žluté limetkové barvy. Vše dle ilustrativního fota. Nad čelním sklem fluorescentní oranžový pruh o výšce 150 mm retro reflexní. |  |
| Reflexní označení výsuvného plata retro reflexní mikro prismatické pruhy dle ilustrativního fota. |  |
| Na přední kapotě polep modrá hvězda života o min. velikosti 400 mm v provedení reflex s konturou dle ilustrativního fota. |  |
| 4 ks polep modrá hvězda života o min. velikosti 200 mm v provedení reflex s konturou na obou bocích a 2 ks na zadním skle dle ilustrativního fota. |  |
| Na obou bocích název zadavatele dle vyhlášky č. 296/2012 Sb. v provedení červená reflex dle ilustrativního fota. Nápis lze přizpůsobit tvaru a možnostem karoserie. |  |
| 3 ks polep telefon 155 na oba boky a záď vozu. Barva polepu podle jeho umístění černá nebo bílá. |  |
| 1 ks polep bílé barvy www.zzspk.cz na záď vozu. Přesné umístění určí zadavatel. |  |
| Na obou bocích logo zadavatele a Plzeňského kraje. Podklady dodá zadavatel. |  |
| Na obou bocích nápis INSPEKTOR PROVOZU bílý reflex v zelené kostce na předních dveřích. |  |
| Na střeše a na obou předních blatnících volací znak polep černá barva. Volací znaky upřesní zadavatel. |  |
| Veškeré grafické značení předložit ve formě grafického návrhu zadavateli k odsouhlasení. |  |
| Detail materiálu grafického značení v příloze TS č. 3. |  |
| Veškeré výše popsané grafické značení musí dodavatel dodat a nainstalovat na vozidlo. Instalace musí být v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb. |  |

Výstražné světelné a zvukové zařízení, vnější osvětlení

Veškeré použité díly musí být dodány a namontovány do vozidla v souladu s platnou legislativou především s předpisy EHK 65 R a 10.04 (a vyšší) R

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Dodavatel v rámci výměny podvozku zajistí demontáž, montáž a zprovoznění veškeré využitelné původní světelné a zvukové signalizace z havarovaného vozidla. |  |
| Dodavatel musí dodržet původní rozmístění všech komponentů výstražného světelného a zvukového zařízení. Zadavatel neschvaluje jakékoliv odchylky oproti původnímu rozložení těchto komponentů či změnu jejich funkce. Přesné umístění bude odsouhlaseno zadavatelem před zahájením výroby. |  |
| Veškeré poškozené komponenty původního výstražného světelného a zvukového zařízení vlivem dopravní nehody musí dodavatel nahradit novými komponenty, které budou kompatibilní se zbytkem světelné a zvukové signalizace a budou s ní tvořit jeden funkční celek. V příloze TS č. 2 zadavatel uvádí původní specifikaci zástavby vozidla, která bude při výrobě, předání a následném dovybavení vozidla zkontrolována jako požadovaná specifikace. |  |
| Demontáži světelného a zvukového zařízení z havarovaného vozidla musí být přítomen minimálně jeden zástupce zadavatele, který odsouhlasí bezvadnost demontovaných komponentů a jejich následnou použitelnost do nového vozidla. Bez souhlasu zástupce zadavatele nesmí dodavatel demontovaný komponent při výrobě vozidla použít. |  |
| Modrá a červená barva u veškerých výstražných světel v poměru 1 : 1, červená barva u všech výstražných světel orientována na levé straně vozidla. |  |
| Veškeré spínače a kontrolky zástavby osazeny LED kontrolkou. Veškeré instalace výstražných světelných a zvukových zařízení odsouhlasí před montáží zadavatel. |  |

Zadavatel požaduje dodat s vozidlem následující dokumentaci a technickou podporu

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Návod k obsluze a údržbě vozidla a zástavby v českém jazyce. |  |
| Podrobné schéma rozvodu 230V zástavby s popisem v českém jazyce. |  |
| Podrobné schéma rozvodu 12V zástavby s popisem v českém jazyce. |  |
| Výchozí revizní zprávu rozvodu 230V v českém jazyce. |  |
| Podrobný přehled osazení pojistek a relé 12V pro zástavbu v českém jazyce. |  |
| Záruční podmínky vozidla a zástavby. |  |
| Záruční listy od dodaných samostatných komponentů zástavby. |  |
| Návod pro odstranění základních závad zástavby v českém jazyce. |  |
| Proškolení pověřených zástupců zadavatele (7 osob) v ovládání a údržbě dodaného vozidla. Proškolení bude provedeno v sídle zadavatele. |  |
| V případě dodání zástavby ovládané elektronicky či softwarem, zadavatel požaduje, dodání diagnostického systému či programu, který umožní zadavateli zajištění běžných oprav a nastavení softwarového systému zástavby vozidla. Dodavatel uvede v nabídce, jakým typem ovládání zástavby bude nabízené vozidlo vybaveno. |  |

Zadavatel uvádí, že výše uvedené technické podmínky jsou podmínkami minimálními a zájemci mohou nabídnout vozidlo technicky výhodnější.

Zadavatel uvádí, že nabízené vozidlo musí splňovat technickou specifikaci výše uvedenou.