Položková specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) a zástavby vozidla pro přepravu osob, materiálu a zařízení.

Specifikace vozidla (podvozku) v prvním stupni výroby

Veškeré technické parametry dodaného podvozku (vozidla) musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v prvním stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení technických parametrů vozidla (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby.

Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „Doplní dodavatel“, resp. doplní u každé položky, kterou splňuje slovo „ANO“ či nesplňuje slovo „NE“ nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru.

| Položka | Nabízené vozidlo Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Tovární značka vozidla |  |
| Typ vozidla |  |

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Nové vozidlo rok výroby 2024. |  |
| Osobní automobil kategorie M1. |  |
| Najeto max. 300 km. |  |
| Motor vznětový přeplňovaný minimálně čtyřválcový. |  |
| Výkon motoru min. 110 kW, maximální krouticí moment min. 360 Nm. |  |
| Zdvihový objem motoru min. 1 968 ccm. |  |
| Celková hmotnost max. 2 250 kg. |  |
| Šířka vozidla min. 1 841 mm bez zrcátek. |  |
| Výška vozidla se střešním nosičem bez výstražného světelného zařízení min. 1 603 mm. |  |
| Délka vozidla min. 4 381 mm. |  |
| Rozvor kol min. 2 630 mm. |  |
| Kabina pětimístná, pětidveřová, typ vozidla SUV. |  |
| Pohon všech kol. |  |
| ABS, elektronický stabilizační systém, elektronické rozdělování brzdné síly provádějící samočinnou úpravu brzdného tlaku mezi přední a zadní nápravou, protiprokluzový systém zajišťující přenos hnací síly od motoru na povrch vozovky. |  |
| Multikolizní brzda. |  |
| Sledování odstupu od vpředu jedoucího vozidla včetně automatického zpomalení a brždění. |  |
| Asistent rozjezdu do kopce. |  |
| Imobilizér, otáčkoměr, třetí brzdové světlo. |  |
| Maximální rychlost vozidla min. 197 km/h. |  |
| Převodovka automatická min. sedmistupňová směrem vpřed. |  |
| Nezávislé zavěšení všech kol. |  |
| Tempomat, omezovač rychlosti. |  |
| Klimatizace s automatickou regulací. |  |
| Airbagy řidiče a spolujezdce, boční vpředu, hlavové vpředu, kolenní u řidiče. |  |
| Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu na všech sedadlech. |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním umožňující odemknutí a zamknutí bez zmačknutí tlačítka klíče, 2 ks klíče s ovládáním. |  |
| Start bez použití klíče ve spínací skříňce. |  |
| Motor exhalační norma min. Euro 6. |  |
| LED zadní koncová světla. |  |
| LED světla pro denní svícení s automatickým rozsvícením. |  |
| LED hlavní světlomety. |  |
| Přední mlhové světlomety. |  |
| Odkládací schránka před spolujezdcem. |  |
| Odkládací schránka mezi předními sedadly s nastavitelnou loketní opěrkou. |  |
| Dešťový a světelný senzor. |  |
| Čtecí lampička vpředu, osvětlení zavazadlového prostoru. |  |
| Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla. |  |
| Kotoučové brzdy přední a zadní. Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold. |  |
| Elektrické stahování předních a zadních oken, tónovaná skla. |  |
| Tmavá okna od B sloupku dozadu. |  |
| Vnější zpětné zrcátko řidiče elektricky nastavitelné, vyhřívané, elektricky sklopné. |  |
| Vnější zpětné zrcátko u spolujezdce elektricky nastavitelné, vyhřívané, elektricky sklopné. |  |
| Výškově nastavitelné opěrky hlavy předních sedadel. |  |
| Posilovač řízení. |  |
| Infotainment s min. 8“ barevnou obrazovkou a navigací dodávané výrobcem vozidla v prvním stupni výroby. DAB příjem autorádia. Komunikace infotainmentu v českém jazyce. |  |
| Zrcadlení telefonu na obrazovce infotainmentu. Může být nahrazeno navigací integrovanou v infotainmentu. |  |
| Vstup USB, bluetooth telefonování. |  |
| Zásuvka 12V. |  |
| Ovládání telefonování a autorádia na volantu. |  |
| Výškově a podélně nastavitelný volant. |  |
| Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách. |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko s funkcí automatického odclonění. |  |
| Barva karoserie bílá lakování v 1. stupni výroby včetně lakovaných nárazníků a klik dveří. |  |
| Prodloužená záruka min. na 5 let a 100 000 km, zadavatel připouští připojištění prodloužené záruky. |  |
| Základní objem zavazadlového prostoru uváděný výrobcem min. 485 lit. |  |
| Střešní nosič (hagus). |  |
| Palubní počítač. |  |
| Rezervní kolo min. ocelové dojezdové včetně zvedáku a klíče na kola. |  |
| Povinná výbava dle platné legislativy. |  |
| Výškově nastavitelná sedadla vpředu, včetně bederních opěrek, vyhřívání předních sedadel. |  |
| Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu, zadní parkovací kamera se zobrazením na obrazovce infotainmentu s autorádiem. |  |
| Lemy blatníků chráněny plastovými kryty tmavé barvy, originální díl od výrobce vozidla. |  |
| Tažné zařízení min. mechanicky sklopné. |  |
| Otevírání a zavírání pátých dveří elektrické, možnost otevření dveří pohybem nohy pod zadním nárazníkem vozidla. |  |
| Nezávislé přídavné topení naftové s dálkovým ovládáním. |  |
| Možnost zapojení bržděného přívěsu o hmotnosti min. 2 100 kg. |  |
| Kola z lehkých slitin min. 17“. |  |
| Sada 4 ks zimních kol z lehkých slitin schváleného typu min. 17“, kola a pneumatiky odpovídající zatížení jednotlivých náprav po instalaci zástavby. |  |
| Veškeré výše uvedené hodnoty a parametry jsou získány z běžně dostupných informačních zdrojů výrobců jednotlivých vozidel. Zadavatel nenese odpovědnost za případné chyby v těchto informačních zdrojích. |

Technická zástavba, druhý stupeň výroby

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Zástavba vozidla v souladu s platnou legislativou včetně dodání COC listu. |  |
| Systém umožňující ponechat vozidlo s nastartovaným motorem, uzamčené a se zataženou ruční brzdou, bez přítomnosti klíče uvnitř vozidla. Zamčení a odemčení vozidla při aktivovaní této funkce musí být umožněno dálkovým ovladačem v klíčku vozidla. |  |
| 1 ks hasicí přístroj práškový 2 kg s držákem, umístění v zavazadlovém prostoru. |  |
| 1 ks kamerový systém, popis v příloze TS č. 1. |  |
| 1 ks systém elektronické knihy jízd, popis v příloze TS č. 2. |  |
| Veškeré výše popsané komponenty zástavby musí být dodavatelem dodány a namontovány jako součást zástavby vozidla a s vozidlem v prvním stupni výroby musí tvořit jeden celek. Přesné rozmístění všech komponentů určí zadavatel dle nabídnutého podvozku. |

Výstražné světelné a zvukové zařízení

Veškeré použité díly musí být dodány a namontovány do vozidla v souladu s platnou legislativou především s předpisy EHK 65 R a 10.04 (a vyšší) R

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| LED magnetický odnímatelný maják modré barvy jednořadý, kombinované provedení zvláštního výstražného zvukového zařízení a zvláštního výstražného světelného zařízení v jednom segmentu. Minimální počet LED světelných bodů 15 ks a minimální výkon zvukového výstražného zařízení 30W. Maximální hmotnost 2,4 kg. Magnetické uchycení ke střeše vozidla umožňující jízdu do 200 km/hod. |  |
| Výstražné zařízení napájeno 12V a připojeno pomocí rohové zapalovačové zásuvky umístěné na levém B sloupku zevnitř. Tato zásuvka ovládána spínačem výstražných světel. Propojení majáku se zásuvkou kroucenou šňůrou umožňující přivření do rámu dveří. |  |
| Spínače pro ovládání výstražného světelného a zvukového zařízení v dosahu řidiče. Přesné umístění spínačů odsouhlasí zadavatel před montáží. |  |
| Veškeré instalace výstražných světelných a zvukových zařízení odsouhlasí před montáží zadavatel. |  |

Zadavatel požaduje dodat s vozidlem následující dokumentaci a technickou podporu

| Požadované parametry | Parametry nabízené dodavatelem Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Návod k obsluze a údržbě vozidla a zástavby v českém jazyce. |  |
| Podrobné schéma rozvodu 12V zástavby s popisem v českém jazyce. |  |
| Podrobný přehled osazení pojistek a relé 12V pro zástavbu v českém jazyce. |  |
| Záruční podmínky vozidla a zástavby. |  |
| Záruční listy od dodaných samostatných komponentů zástavby. |  |
| Návod pro odstranění základních závad zástavby v českém jazyce. |  |
| Proškolení pověřených zástupců zadavatele (2 osob) v ovládání a údržbě dodaného vozidla. Proškolení bude provedeno v sídle zadavatele. |  |
| V případě dodání zástavby ovládané elektronicky či softwarem, zadavatel požaduje, dodání diagnostického systému či programu, který umožní zadavateli zajištění běžných oprav a nastavení softwarového systému zástavby vozidla. Dodavatel uvede v nabídce, jakým typem ovládání zástavby bude nabízené vozidlo vybaveno. |  |