Příloha č.2

Tandemový vibrační válec do 2,8 t

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

Rok výroby: (doplnit)

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadí

| Požadavek zadavatele | dodavatel |
| --- | --- |
| provozní hmotnost válce min. 2.500 – max. 2.750 kg |  |
| hutnící šíře běhounu 1.100 – 1.250 mm |  |
| hutnění: frekvence v rozmezí 50 - 70 Hz |  |
| hutnění: odstředivá síla v rozmezí 20 - 35 kN |  |
| hutnění: amplituda v rozmezí 0,4 - 0,6 mm |  |
| hutnění: statický lineární tlak min. 10 kg/cm |  |
| hydrostatický pohon pojezdu |  |
| pojezdová rychlost 0 – cca 10 km/hod |  |
| motor o výkonu min. 20 kW |  |
| kapalinové chlazení |  |
| oba běhouny ocelové, hladké |  |
| oba běhouny hnané |  |
| oba běhouny s vibrací (možnost odpojení vibrací zadního běhounu) |  |
| škrabáky na obou běhounech s přítlakem |  |
| tlakové cyklické skrápění obou běhounů |  |
| nádrž na vodu pro skrápění min. 150 litrů |  |
| kloubový rám |  |
| ochranná konstrukce ROPS (dělená) |  |
| odpružené sedadlo obsluhy s bezpečnostními prvky (bezpečnostní pás) |  |
| ovládání pojezdu a vibrace za pomoci jedné páky |  |
| akustická signalizace zpětného chodu |  |
| uzamykatelný ovládací panel |  |
| počítač motohodin |  |
| uzamykatelný motorový prostor |  |
| transportní závěsy vpředu i vzadu |  |
| parkovací brzda |  |
| havarijní vypnutí stroje |  |
| pracovní osvětlení vpředu i vzadu |  |
| výstražné osvětlení oranžové barvy (maják) |  |

....................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby