Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

Technická specifikace Vařiče asfaltu

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2015

- dvounápravový přívěsný vozík s nájezdovou brzdou a mechanickou brzdou

- technicky přípustná/povolená hmotnost max. 3.000 kg

- tažná oj výškově stavitelná

- spojovací zařízení kombinované: B 50 X (koule ISO 50) a třída S (oko - čep Ø 40)

- přívěs musí být vybaven samopojezdem pro samostatný pohyb stroje bez tažného vozidla při provádění pracovní činnosti

- ovládání samopojezdu joystickem

- geometrický objem nádrže 400-500 litrů

- nádrž dvouplášťová s vnější izolací, plnící otvor na vrchu nádrže

- ohřev zalévacího materiálu nepřímo pomocí teplonosného oleje

- ohřívání zalévacího materiálu pomocí naftového hořáku dostatečného výkonu – doba nahřátí ohřívaného materiálu na pracovní teplotu (plného objemu nádrže) do 1 hodiny

- regulace teploty teplonosného oleje i ohřívaného materiálu pomocí termostatu

- dva teploměry pro snímání teploty teplonosného oleje a teploty ohřívaného materiálu

- ovládací panel s indikací teploty teplonosného oleje, ohřívaného materiálu a teploty hadice

- vařič vybaven vzduchovým kompresorem pro čištění trhlin a spár

- vzduchový kompresor rotační o výkonu min. 30 litrů za 1 sekundu, vzduchová soustava bez tlakové nádoby

- hydraulická soustava vařiče a vzduchový kompresor poháněny vznětovým motorem o výkonu min. 30 kW

- výtlak ohřívaného materiálu pomocí zubového čerpadla poháněného od hydraulické soustavy vařiče

- hadice a aplikační pistole na dopravu nahřátého materiálu vyhřívaná (slaboproud – 12 V) na teplotu do 200 °C, dostatečná izolace proti únikům tepla pro aplikaci nahřívaného materiálu z nádrže na vyspravované místo na komunikaci v dostatečné teplotě

- ocelová aplikační pistole vybavena výměnnou talířovou koncovkou s pohyblivým kloubovým uchycením

- spuštění a natlakování pracovního okruhu ohřívaného materiálu ovládáním na aplikační pistoli, v klidovém stavu okruh bez tlaku

- výstupy vzadu: výstup pro ruční lištu a gravitační výpusť

- vařič musí být vybaven systémem míchání ohřívaného materiálu, míchání poháněno od hydraulické soustavy vařiče

- režimy práce vařiče: ohřev – míchání – tlakové stříkání

- lanzeta pro nahřívaní spár, držák na LPG lahev

- ruční plynový hořák

- přívěs musí být vybaven osvětlením a příslušenstvím dle platné legislativy stanovující podmínky provozu na pozemních komunikacích

- výstražné světlo oranžové barvy (výstražný maják)

- rezervní kolo upevněné na vozíku, zakládací klíny 2 ks