Most 198 - 047

Most před Planou (na Tachov)

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 198 - 047 (Most před Planou (na Tachov))

Okres:	Tachov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	30.3.2014

Poznámka:	Návodní strana vpravo.

Počasí v době provádění prohlídky: Slunečno, jasno.

Teplota vzduchu: 25 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	198	Staničení km: 37,547	Ev. č. mostu:	198 - 047

Název objektu:	Most před Planou (na Tachov)

Staničení ve směru:	Z Plané do Tachova	Způsob zpřístupnění: Most je pohodlně přístupný z obou stran.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most o 2 polích je založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Spodní stavba mostu o 2 polích je z prostého betonu, úložné prahy jsou vyztužené. Nároží jsou zvýrazněna pískovcovými kvádry. Krajní opěry mají rovnoběžná křídla, dilatovaná. Stření stěnový pilíř má návodní stranu zaoblenou, zaoblení je vyzděno z pískovcových zaoblených kvádrů. Spodní stavba je omítnutá, všechny viditelné povrchy. Na středním pilíři je stálé zařízení. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce se spojitá železobetonová deska bez náběhů, přímo uložená na úložných prazích prostřednictvím asfaltové lepenky. Závěry jsou podpovrchové u krajních opěr. Nosná konstrukce je omítnutá. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka je po rekonstrukci v bezvadném stavu, s asfaltovou zálivkou ve středové spáře. Římsy na mostě jsou původní, železobetonové, monolitické. Izolace na nosné konstrukci je, ale voda na několika místech proniká do konstrukce. K tomu je třeba ještě přidat zatékání zaasfaltovanými odvodňovači. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Na mostě je původní zábradlí s betonovými sloupky. Mezi sloupky jsou tři vodorovné ocelové trubky. Most je označen evidenčním číslem, ale chybějí značky se sníženou zatížitelností. Odvodňovače jsou zaasfaltované. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě jsou nivelační značka a limnigraf. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem teče Hamerský potok, 1. pole je inundační. Pod most je pohodlný přístup. Střední pilíř ani opěry nemají ochranné prahy ve dně. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  | V mostním listu je třeba opravit název mostu. |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Mostní opěry jsou potečené od úložných prahů níže. Nejvíce zatéká dilatačními spárami na líce křídel a do uložení nosné konstrukce u všech čtyř křídel. Pilíř má vymytý beton na povrchu při styku s vodní hladinou. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je promáčená v místech zaasfaltovaných odvodňovačů. Lze předpokládat rozsáhlou korozi výztuže v desce s oslabením průřezů. U svislých trhlin uprostřed rozpětí se tvoří krápníky, což svědčí o větších průhybech v obou polích nosné konstrukce. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | U dilatačních závěrů zatéká pod římsami do uložení nosné konstrukce a na křídla, netěsní proti vodě. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je v bezvadném stavu. Římsy jsou zboku celistvé, ale s výluhy a trhlinkami v omítce, povrchová vrstva betonu se nadzvedává a rozpadá se. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolační systém je již nefunkční , izolace bude ztrávená. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Odvodňovače jsou zaasfaltované, odpady poničené a soustředěná voda v nich prosakuje do nosné konstrukce s velkým destrukčním potenciálem!!! |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Zábradlí má tak zkorodované trubky, že sotva drží pohromadě. Zcela neúnosný stav. Sloupky v tak špatném stavu nejsou. Chybí značky B 13 a E5 se sníženou zatížitelností. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Nepůsobí mostu škodu. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Chybí ochranné prahy, aby byl ušetřen beton především u středního pilíře zmrazovacích cyklů při vodní hladině. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

-	Je nutné ověřit nosné průřezy výztuže alespoň dolní vrstvy. Proto navrhuji vysekat drážky namátkově v obou polích blízko odvodňovačů a dalších poškozených míst a ověřit skutečné průřezy výztuže.

-	Osadit značky B13 a E5.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Most je ve velmi špatném stavu a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Do konce roku 2015 je nutné připravit dokumentaci včetně stavebního povolení a v roce 2016 nejpozději stavbu zrealizovat. Navíc most je z hlediska města Tachova strategicky velmi důležitý stejně jako most ev. č. 198-052 ve stavebním stavu VI.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :27.8.2014

Poznámka :

Závěry z prohlídky mostu a navržená opatření byla projednána na SÚS PK v Tachově s panem Vítem Hrkalem - ve funkci výrobního technika mostů Tachov.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	13 t

Nosná konstrukce

Vr = 	32 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	78 t

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 9,0 t

| Použitelnost je snížena kvůli zábradlí, navíc chybí svodidla. | Zatížitelnosti beze změn podle mostního listu. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2015

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení. |
|  | Pohled na návodní stranu mostu vpravo. |
|  | Pohled na povodní stranu mnostu vlevo. |
|  | Opěra 1. |
|  | Křídlo u opěry 1 vpravo, vzadu je most ev. č. 198-046. |
|  | Uložení nosné konstrukce na opěru 1 vpravo. |
|  | Křídlo u opěry 1 vlevo na povodní straně. |
|  | Nivelační značka na začátku římsy vlevo, za nivelační značkou už je římsa mostu ev. č. 198-046. |
|  | Pohled na střední pilíř (podpěru 2) proti směru staničení. |
|  | Detail z přechozí fotky. |
|  | Povodní strana pilíře. |
|  | Návodní strana pilíře s limnigrafem. |
|  | Střední pilíř po směru staničení. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Vymývání betonu středního pilíře - pohled po směru staničení. |
|  | Opěra 3. |
|  | Křídlo opěry 3 vlevo. |
|  | Křídlo opěry 3 vpravo na návodní straně. |
|  | Uložení nosné konstrukce na středním pilíři vlevo na povodní straně. Povrchová vrstva římsy se nadzvedává.Otvor nahoře na hlavě pilíře je stálé zařízení. |
|  | Uložení nosné konstrukce na středním pilíři vlevo na povodní straně. |
|  | Beton nosné konstrukce u opěry 3 je velmi špatný, zdegradovaný. |
|  | Povodní římsa. |
|  | Povodní římsa vlevo uprostřed rozpětí 2. pole. Krápník na nosné konstrukci signalizuje trhliny na celou statickou výšku nosné konstrukce. |
|  | Podhled 2. pole s odvodňovačem. |
|  | Obnažená výztuž uprostřed podhledu 2. pole. |
|  | Podhled nosné konstrukce ve 2. poli vpravo. |
|  | Odvodňovač vlevo ve 2. poli. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Detail prostupu v nosné konstrukci. |
|  | Detail z předchozí fotky |
|  | Ukázka zcela zkorodované výztuže. |
|  | Římsa vlevo v pohledu proti staničení. |
|  | Stav zábradlí vlevo. |
|  | Evidenční čísla se odlepují. |
|  | Koroze zábradlí. |
|  | Stav zábradlí vpravo. |
|  | Konec římsy vpravo s novým zábradelním sloupkem. |
|  | Římsa vpravo, krápníček uprosřed fotky signalizuje svislou trhlinu na celou statickou výšku nosné konstrukce. |
|  | Vozovka s asfaltovou zálivkou je v bezvadném stavu. |