Příloha č. 6 Zadávací dokumentace

Technická specifikace Přepravních nádrží na asfaltovou emulzi

- nádrže musí být nové, nepoužité, rok výroby 2015

- nádrže musí splňovat podmínky a mít parametry mobilního zásobníku pro přepravu asfaltových emulzí, které budou zásobovat za nákladním vozidlem připojenou nátěrovou výsprávkovou soupravu

- nádrže musí být konstruovány jako výměnné nástavby na automobilové podvozky:

1 ks NA MB Arocs 4x4, rozvor 3.900 mm (povolená hmotnost 18 t, užitečná hmotnost 8,5 t)

a

1 ks NA TATRA T815 6x6, rozvor 3.270+1.450 mm (povolená hmotnost 25 t, užitečná hmotnost 14,5 t)

- montáž na podvozky místo sklápěcí korby a pomocí odklopných šroubů na rám (dle podvozku)

- nádrž konstruována jako jednokomorový samonosný svarek z ocelového kotlového plechu

- geometrický objem nádrže:

pro podvozek 4x4: 7-9.000 litrů dle nosnosti podvozku,

pro podvozek 6x6: 9-12.000 litrů dle nosnosti podvozku

- izolace nádrže min. 80 mm, horní víko nádrže izolované – přístupné po lávce se zábradlím

- opláštění vnějšího krytu z nerezového plechu

- ukazatel hladiny mechanický, plovákový

- ohřev asfaltové emulze přímý pomocí plamence

- ohřev nádrže pomocí naftového hořáku s regulací o min. výkonu 110 kW s vlastní nádrží na PHM

- pracovní teplota 0-80 °C

- nádrž pro vozidlo MB Arocs 4x4 bude obsahovat - odstředivé čerpadlo na emulzi poháněné komunální hydraulikou podvozku, čerpadlo+rozvody+filtr umístěn v technologickém prostoru v zadní části nádrže, režimy práce – cirkulace při ohřevu, sání z cizího zdroje, plnění

- nádrž pro vozidlo TATRA 6x6 bude obsahovat - cirkulace asfaltové emulze při ohřevu přes výspravkovou soupravu

- vypouštění gravitační, odkalovací jímka s výpustným otvorem

- výstupy na zadním víku nádrže: 2x šoupě 3“ pro plnění výsprávkových souprav pomocí hadice a 1x zpětná větev 2“

- součástí každé nádrže budou odstavné nohy pro odstavení prázdné nádrže