NA do 3,5 t - skříňové provedení 11 m3 - 2 ks pro výrobní útvar (Seč a Stříbro)

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2015

- kabina – skříňové provedení, tři místa pro posádku

- pohon zadních kol, rozvor min. 3.700 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 2.100 cm3, výkon motoru min. 110 kW, točivý moment min. 380 Nm

- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 10l/100 km

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost, min. 1.200 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 3.400 kg (brzděný  přívěs)

- výška nákladového prostoru min. 1.850 mm, objem nákladového prostoru min. 10 m3, délka ložného prostoru min. 3.100 mm, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevíraní 180°, boční posuvné dveře na pravé straně, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. 2 ks repro)

- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, vytápění kabiny řidiče s vnitřním oběhem vzduchu, zástěrky přední a zadní

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- posilovač řízení

- ABS, ASR, ESP

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 195/70 x R15C´´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení  A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidla osazena 1 ks výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy - zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla! (signalizační zařízení - zábleskový maják - rampa, barva oranžová, 2 x záblesk oranžový), umístění na střeše vozidla tak, aby byla zajištěna co nejlepší viditelnost výstražných světel zpředu i zezadu

- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem

NA do 3,5 t - skříňové provedení 11 m3 - 1 ks pro Plzeň-jih (Seč)

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2015

- kabina – skříňové provedení, tři místa pro posádku

- pohon předních kol, rozvor min. 3.700 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 2.100 cm3, výkon motoru min. 90 kW, točivý moment min. 340 Nm

- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 10l/100 km

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost, min. 1.200 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 700 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.500 kg (brzděný  přívěs)

- výška nákladového prostoru min. 1.850 mm, objem nákladového prostoru min. 10 m3, délka ložného prostoru min. 3.100 mm, zadní dveře závěsné (dvoukřídlé) otevíraní 180°, boční posuvné dveře na pravé straně, nákladový prostor oddělen od prostoru posádky přepážkou s průhledem, úchytná oka v nákladovém prostoru, osvětlení v nákladovém prostoru, obložení stěn nákladového prostoru – ochrana proti poškození

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. 2 ks repro)

- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, pryžový koberec na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, vytápění kabiny řidiče s vnitřním oběhem vzduchu, zástěrky přední a zadní,

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- posilovač řízení

- ABS, ASR, ESP

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 195/70 x R15C´´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení  A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidla osazena 1 ks výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy - zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla! (signalizační zařízení - zábleskový maják - rampa, barva oranžová, 2 x záblesk oranžový), umístění na střeše vozidla tak, aby byla zajištěna co nejlepší viditelnost výstražných světel zpředu i zezadu

- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem

NA do 3,5 t – dvojkabina, valníková korba - 1 ks pro Stříbro (Vysočany)

- vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2015

- kabina – šest až sedm míst pro posádku, pevný valník

- pohon předních kol, rozvor min. 3.500 mm

- barva oranžová (RAL 2011)

- motor vznětový, přeplňovaný, čtyřválcový, o objemu min. 2.100 cm3, výkon motoru min. 90 kW, točivý moment min. 340 Nm

- emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 10l/100 km

- převodovka manuální, min. 6+1 (min. 6 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka)

- celková hmotnost vozidla do 3.500 kg, užitečná hmotnost, min. 1.000 kg

- možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 500 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 2.500 kg (brzděný  přívěs)

- délka ložného prostoru od 2.500 mm, přední čelo pevné, bočnice a zadní čelo sklopné, výška bočnic min. 400 mm, úchytná oka v podlaze, typ nástavby pevný valník

- ochranný rám zadní stěny kabiny s mříží

- bezpečnostní pasy na všech sedadlech, airbag u řidiče a spolujezdce

- elektricky seřiditelná a vyhřívaná panoramatická vnější zrcátka

- elektricky ovládaná přední okna

- autorádio (vč. 2 ks repro)

- otáčkoměr, imobilizér, denní svícení, guma na podlaze v kabině posádky a v nákladovém prostoru, čalounění stropu v kabině řidiče, vytápění kabiny řidiče s vnitřním oběhem vzduchu, prosklená zadní stěna kabiny, zástěrky přední a zadní

- centrální zamykaní - dálkově ovládané

- posilovač řízení

- ABS, ASR, ESP

- ráfky kol ocelové, rozměr pneu 195/70 x R15C´´ - uvedené hodnoty se považují za minimální, tj. lze nabídnout i (přiměřeně) větší rozměr

- rezervní plnohodnotné kolo

- sada nářadí (zvedák, klíč na kola), sada žárovek, výstražný trojúhelník, autolékárnička

- homologované tažné zařízení  A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP

- vozidla osazena 1 ks výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy - zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla! (signalizační zařízení - zábleskový maják - rampa, barva oranžová, 2 x záblesk oranžový), umístění na střeše vozidla tak, aby byla zajištěna co nejlepší viditelnost výstražných světel zpředu i zezadu

- vozidlo NEBUDE vybaveno tachografem