Technické podmínky – VZ: Stroj na pokládku mikrokoberců pro SÚSPK (2016)

- 1 ks jednoúčelového stroje na pokládku mikrokoberců, tj. nákladní podvozek kategorie N3 (dále samostatně jen jako „podvozek“) vč. nástavby pro pokládku mikrokoberců (dále samostatně jen jako „nástavba“), (podvozek s nástavkou společně dále jen jako „stroj“)

Technická specifikace podvozku

- nový, nepoužitý, rok výroby 2016 nebo novější

- min. tříosý, střední kabina, barva oranžová RAL 2011

- emise EURO 6

- výkon motoru min. 450 PS

- převodovka umožňující plynulou pokládku mikrokoberce i při max. šířce pokládky a zároveň rychlost při přesunu větší než 60 km/hod (tato bude uvedena v technickém průkazu)

Technická specifikace nástavby

- nová, nepoužitá

- obsah násypky na kamenivo – min. 8 m3; provedení z nerezové oceli, pásový dopravník, vibrátor k dokonalému vyprázdnění celé násypky; zásobník musí být upraven pro převoz pokládacího rámu

- zásobník emulze – obsah min. 2000 l, provedení z nerezové oceli se stavoznakem, bezezbytkovou výpustí, s přípojkou na čerpání emulze z externího tanku

- zásobník vody – obsah min. 1500 l, provedení z nerezové oceli s bezezbytkovou výpustí, možnost plnění z obou stran

- zásobník pevných přísad (cementu) – obsah min 400 kg, provedení z nerezové oceli, musí umožňovat rovnoměrné dávkování v rozsahu od 4 do 30 kg/min

- zásobník tekutých přísad – obsah min. 250 l, provedení z nerezové oceli, potrubí a kohouty rovněž z nerezové oceli pro použití koncentrovaného stabilizátoru

- dopravník kameniva - pásový dopravník s automatickou regulací rychlosti a se zabudovanou váhou pro přesnou kontrolu dodávaného množství kameniva, možnost dávkování  minimálně rozmezí 600 až 1500 kg/min

- doprava emulze k mísícímu zařízení – přes dávkovací čerpadlo s evidencí průtoku, s automatickým zavíráním a otvíráním; potrubí i součástky musí být vyrobeny z nerezové oceli; čerpadlo emulze a armatury musí být vyhřívány (chladící vodou z motoru); možnost dávkování minimálně v rozmezí 60 až 200 l/min

- hydraulicky poháněné odstředivé plnící čerpadlo emulze s výkonem min. 400 l/min

- doprava vody a tekutých přísad – čerpadlo s kontrolou průtoku; tekutá přísada se dávkuje do vody před vstupem do míchačky; dávkování minimálně v rozmezí 40 až 160 l/min

- čerpadlo a potrubí pro dopravu technologické vody na přední lištu

- míchačka – dvouhřídelová s nuceným pohybem, možnost výškově přestavovat žlab míchačky; míchací výkon minimálně v rozmezí 40 t/hod do 90 t/hod; provedení z vysoce odolné oceli proti opotřebení

- lopatky míchačky (nejnamáhanější součástka stroje) musí být vyrobeny ze speciální oceli s vysokou odolností proti opotřebení, případně osazeny tvrdokovem; možnost jednotlivé výměny lopatek

- stanoviště obsluhy – obsluha míchačky musí mít všechny ovládací  funkce  v zorném poli při sledování pokládky směsi; začátek přípravy směsi i ukončení míchání musí probíhat automaticky

- hnací agregát – dieselový motor s výkonem min. 85 kW k pohonu především hydraulických čerpadel

- vysokotlaké čerpadlo vody k důkladnému čištění pokládacího rámu – výkon min. 170 barů při dodávce min. 15 litrů vody za minutu; součástí bude samonavíjecí buben s hadicí délky min. 15 m s vysokotlakou tryskou

- ovládací zařízení automaticky programovatelné, které zaručí ihned po startu výrobu homogenní směsi; zároveň během pokládky zaručí plynulé automatické doregulování množství přísad podle nastaveného složení; vedle popsané automatiky pro řízení výroby směsi musí mít stroj možnost i manuálního provozu

- pokládací rám – šířkově přestavitelný minimálně v rozmezí  2500 mm  -  3800 mm s kloubem uprostřed pro přizpůsobení se tvaru silnice; musí mít možnost plynulého  hydraulického posunu do strany   o   +/-    min. 350 mm, možnost hydraulicky plynule a nezávisle na sobě rozšiřovat obě strany až do max. šířky; dopravní šířka max. 2500 mm

- osvětlení pokládacího rámu pro práci v noci

- barva oranžová RAL 2011