Příloha č. 4 Technická specifikace

Komplexní elektronický systém pro zvýšení bezpečnosti pacientů, personálu a ochrany majetku

- Kamerový systém

- Rozšíření EZS + panic tlačítko pro personál

- Elektronické otevírání dveří

- Záruky

1. Kamerový systém - obecně

- Upgrade stávajících analogových kamer na IP kamery a přidání nových IP kamer tak, aby viděly prostory dle navržení v projektu.
Všechny kamery a nahrávací zařízení musí být spolu kompatibilní a propojené do jednoho konzistentního systému (vylučuje se provozování dvou různých nekompatibilních systémů současně).

- Zřízení centrálního dohledového místa na recepci včetně HW a zaškolení obsluhy s možností využít zařízení pro běžnou práci personálu.
Na stejném zařízení se bude zobrazovat informace od zabezpečovacího systému.

- Možnost exportu snímků i videa ze záznamu, dle nastavených přístupových práv, přímo na centrálním pracovišti do přenositelného formátu s exportem na USB flashdisk/vypálení na DVD/odesláním zabezpečeně přes internet.

- Zabezpečený přístup do kamerového systému pro krizový management z mobilních zařízení.

- Kamerový systém sleduje okolí i vnitřek budovy, pokrývá všechny vchody, východy a uzlové body.

- Kamerový systém detekuje v obraze obličeje procházejících lidí, ukládá, detekční systém porovnává uložené obličeje.

- Umožňuje vyhledávání záznamu dle obličeje, určení průchodů lidí u jednotlivých kamer.

- Jedno úložiště umístěné v dolní serverovně.

- Napájení kamer výhradně technologií POE, kamery musí umožňovat i doplňující napájení 12V pro případné další doplnění a rozšíření.

- Instalace síťových prvků pro kamerový systém bez možnosti využít stávající infrastruktury.
Tzn. kamerový systém pracuje v samostatné fyzicky oddělené autonomní síti od sítě nemocnice a nezatěžuje tak stávající infrastrukturu vyjma:
  - propoje racku na recepci s dolní serverovnou
  - zapojení centrálního dohledového místa
  - zapojení nahrávacího zařízení (server, úložiště) pro přístup k veřejné IP

- Požadovaný počet IP kamer:  40ks vnitřních kamer, 22ks venkovních kamer včetně 1ks kamery přizpůsobené pro čtení SPZ

Parametry všech kamer:

- Kontaktování centrálního dohledu a emailová notifikace s obrazovou přílohou

- Skrytá montáž (napojení) kabelů

- Rozlišení min. 2Mpx

- Funkce WDR, ONVIF, přístup přes rozhraní API

- Každá kamera má své individuální menu s nastavením.
Každá kamera je SMART se zabudovanými analytickými funkcemi Video analýza, detekce obličeje, překročení čáry, vstupu do prostoru.
Omezitelné rozvrhem, reakce na detekci: uložení snímku na úložiště.
Tyto sama zpracovává a nepotřebuje k tomu centrální software ani hardware.

1.1 Kamerový systém vnitřní

Montáž kamer do umístění dle přiloženého plánu rozmístění kamerového systému.

Přesné pozice budou určeny domluvou na místě s dodavatelem.

1.2 Kamerový systém vnější

Potvrzení od společnosti Stavitelství Šmíd s.r.o. IČO 26402238 o souhlasu s použitím zvolené technologie montáže kamer do fasády.

Montáž kamer do umístění dle přiloženého plánu rozmístění kamerového systému.

Přesné pozice budou určeny domluvou na místě s dodavatelem.

Venkovní kamery musí mít vzdáleně vypínatelný IR přísvit.

2. Rozšíření EZS + panic tlačítko pro personál

Rozšíření současného alarmu PARADOX DIGIPLEX EVO kompatibilními prvky o dalších 8 zón a konfigurace zóny VZT

Vizualizace systému na centrální dohledové místo (recepce) současně s kamerovým systémem.

Zřízení systému PANIC tlačítek s vazbou tlačítka na konkrétní pracoviště, celkem 20 ks s rozmístěním po pracovištích dle domluvy v čase instalace.
Nutno pokrýt nemocnici stabilním signálem pro bezdrátové komunikační prvky PARADOX.

3. Elektronické otevírání dveří

Zřízení systému elektronického otevírání dveří na umístění dle přiloženého plánu.
Otevírání dveří pomocí čipu kompatibilního se stravovacím a docházkovým systémem od firmy VIS.
V případě nemožnosti využití současných čipů je požadována náhrada stávajících čipů v počtu 325 Ks.

Personál musí při průchodu dveřmi směrem dovnitř přiložit čip, tím se dveře odemknou a lze projít. Pokud dveře zůstanou delší dobu otevřené, čtečka u dveří na to akusticky upozorní, což nutí personál dveře za sebou zavírat.

4. Záruky

Dodavatel se zavazuje:

- Záruka na hardware

  - Server + dohledový PC záruka 3 let se započetím řešení opravy do druhého pracovního dne

  - Ostatní HW min. 2 roky standardní záruky

- Poskytnout na kompletní systém (Kamery, dveře, zabezpečovací systém) záběhovou podporu objednateli v režimu 24/7 po dobu 120 kalendářních dnů ode dne předání díla s počátkem řešení závady nejpozději do druhého pracovního dne od prokazatelného nahlášení (email, tel. hovor).

- 1 x ročně po dobu 5-ti kalendářních let počínaje rokem předání díla provést profylaktickou prohlídku celého systému, včetně update firmwaru, dodaného software, ovladačů a OS na všech dodaných zařízeních a kontrolu HW.

- 8 hodin servisních či konzultačních prací nad rámec aktualizací za rok, po dobu 5ti let.

Tab.: Minimální požadavky zadavatele

| Položka | Minimální splněné parametry |
| --- | --- |
| IP kamery vnitřní |  |
| 40 ks | Video analýza, detekce obličeje, překročení čáry, vstupu do prostoru. Omezitelné rozvrhem. Výstup na monitorovací pracoviště. Rozlišení min. 2 Mpx, snímkování min. 25 FPS@FullHD. WDR, ONVIF. Přístup přes API. Včetně příslušenství pro skrytou montáž kabelů. IR přísvit min. 10 m |
| IP kamery venkovní |  |
| 21 ks | Video analýza, detekce obličeje, překročení čáry, vstupu do prostoru. Omezitelné rozvrhem. Výstup na monitorovací pracoviště. IR přísvit min. 40 m Rozlišení min. 2 Mpx, snímkování min. 25 FPS@FullHD. WDR, ONVIF. Přístup přes API. Včetně příslušenství pro skrytou montáž kabelů. |
| 1 ks | Kamera pro čtení SPZ Rozlišení min. 2Mpx, IR přísvit min 40 m, přepínání pouze ČB provoz. Varifokální objektiv. Včetně příslušenství pro skrytou montáž kabelů. |
| Dohledový PC na recepci |  |
| 1 ks | CPU min. 4 jádra fyzicky, avg. CPU MARK min 9991 bodů v CPUbenchmark.net, RAM min. 8GB. Min. 2 grafické výstupy (DVI). Operační systém – licence windows 10Pro s právem na downgrade windows 2007Pro Pevný disk min. 250 Gb SSD Klávesnice USB + myš USB s délkou kabelu min 1,8 m Min. 1 audio výstup na 3,5 mm jack Min. 4 USB porty Podpora min. 3 roky od výrobce s opravou na místě do následujícího pracovního dne |
| 2 ks monitoru | Min. FullHD rozlišení, VESA mount., min. DVI Záruka 3 let od výrobce s opravou na místě do následujícího pracovního dne |

| Server pro zpracování videa a automatizaci |  |
| --- | --- |
| 1 ks | Server pro streaming, zpracování dat, vyhledávání záznamu, analýzu a automatizaci. Podpora min. 3 roky od výrobce s opravou na místě (do následujícího pracovního dne). Min. 8GB RAM, CPU min. 4 fyzická jádra (avg. CPU MARK min. 6551 bodů v CPUbenchmark.net). Úložiště RAID1. HDD min 250 Gb Licence Windows Server 2016. |
| Software pro rozpoznávání SPZ a ovládací člen |  |
| 1 ks | Rozpoznání evropských SPZ z kamerového streamu. Možnost nastavení akce při rozpoznané SPZ. Ovládací člen, který je možno ovládat dálkově v závislosti na detekci SPZ. |
| Software pro správu kamer a nahrávání |  |
| 1 ks | Software musí ovládat kompletně funkce kamery. Serverová + klientská část pro recepci. Podpora více monitorů. Schopnost obnovit předchozí rozložení po pádu systému nebo vypnutí. |
| Záložní zdroje UPS |  |
| 3 ks | Záložní zdroje pro nahrávací systém, switche a kamery (po dobu min. 10 min.). Schopnost automatického startu pro obnovení napájení a vybití baterie. Monitoring min. USB port, Serial port. |
| Nahrávací zařízení (NVR) |  |
| 1 | NVR min. 80 kamer. Alarm IO. Podpora H264 stream URL. Záznam min. FullHD@25FPS. Podpora pro min. 4 HDD interně a NAS v síti. |
| 8 | Disk vhodný pro Surveillance, kompatibilní s Hikvision(zadavatel již používá 3 ks těchto kamer – na plánku 4NP) |
| PoE SWITCHE |  |
| 2 | 24 aktivních PoE portů pro napájení síťových zařízení. Web management, VLAN management. Zatížitelnost každého PoE portu min. 10W. ( rychlosti min. 1 Gbit/s, management) |
| 1 | 48 aktivních PoE portů pro napájení síťových zařízení. Web management, VLAN management. Zatížitelnost každého PoE portu min. 10W. (rychlost min. 1 Gbit/s, management) |
| Kabeláž |  |
| potřebná délka kabeláže | Stíněný kabel min Cat 5E |
| 1 ks | Spoj budova - vodárna |
| RACK a příslušenství |  |
| 1 ks | RACK do chodby, malé rozměry montáž na stěnu. Kompaktní rozměry, hloubka do 250mm. Pro switch + UPS |
| 1 ks | RACK 9U do recepce vč. napájecí kabeláže. |
| 1 ks | RACK Pro switch + UPS. Vnitřní provedení vč. kabeláže 230V |
| Práce a dopravné kamer |  |
| 1 ks | Kompletní instalace na místě. Nastavení hardware i software. Zaškolení obsluhy – 7 osob (4x recepční, 1x správce budovy, 2x pracovník IT) |
| Čtečky a otvírače dveří |  |
| 16 ks | Čtečka čipů s podporou 125Khz. Software pro centrální správu přístupů na všech čtečkách. Detektor otevřených dveří. Včetně komplet řešení napájení. |
| 3 ks | Zdroj napájení pro čtečky |
| 325 ks | Čipy 125Khz |
| Kabeláž |  |
| potřebná délka kabeláže | Stíněný kabel min Cat 5E |
|  | Kabely pro otvírače, detektory etc. |
| Práce a dopravné čtečky a otvírače dveří |  |
|  | Instalace čteček, kabeláže, detektorů, otvíračů, nastavení. |
| Drobný instalační materiál |  |
|  | Koncovky, lišty apod. Patchpanely, keystony etc. |
| Rozšíření EZS PARADOX Bezdrátová nadstavba, zabezpečení VZT, vizualizace na recepci |  |
| 1 ks | Ústředna včetně ovládací klávesnice a boxu pro instalaci, kompatibilní se současnou ústřednou Paradox EVO 192 |
| 2 ks | PIR čidlo s imunitou Napojení přímo na sběrnici Vyměnitelné čočky Dosah min 10m Stínící kryt proti rušení RF |
| potřebná délka kabeláže | Stíněný kabel min Cat 5E |
| 4 ks | Bezdrátová nadstavba pro EZS |
| 20 ks | Panik tlačítko pro doktory s náramkem na ruku. |
| 2 ks | Vybavení ústředen převodníkem na TCP/IP protokol |
| 1 ks | Vizualizační software s mapou objektu a napojením EZS, kamerový systém a otevírače dveří Ovládání, vizualizace stavu, mapa objektu. Podpora současné ústředny Paradox EVO Včetně případných převodníků pro spojení s ústřednou. |
| Práce a dopravné EZS |  |
|  | Instalace hardware, konfigurace, napojení stávajícího i nového systému na integrační SW |
| Softwarové práce |  |
|  | Programování integrací kamer a EZS do systému na recepci. Programování automatizace. Programování rozpoznání a přiřazování obličejů, návaznost na záznam. |
| Záruky |  |
|  | Server + dohledový PC záruka 3 let se započetím řešení opravy do druhého pracovního dne |
|  | Ostatní HW min. 2 roky standarní záruky |
|  | Podpora po dobu 120 dnů od předání díla v režimu 24/7 |
|  | Aktualizace FW kamer a nahrávacích zařízení, profylaxe PC a serveru 1x za rok po dobu 5ti let. |
|  | 8 hodin servisních či konzultačních prací nad rámec aktualizací za rok, po dobu 5ti let. |