Příloha č. 1 Technická specifikace
Výměna oken ve 2. NP učebnového pavilonu U1 a ve 4. a 5. NP pavilonu U3. Část oken bude osazena vnitřními lamelovými žaluziemi.
TECHNICKÝ POPIS:
Parametry oken – plastový, alespoň šestikomorový profil, barva bílá, dvojsklo min. U=1,1, Float 4 mm TGI16.
Jedná se o výměnu celkem 126 oken. Stará okna se vybourají a osadí se nová plastová okna. Celkové rozměry oken i jednotlivých tabulí musí být stejné jako u oken, která již byla vyměněna v 1., 3., 4. a 5. NP pavilonu U1. Okna na jihovýchodní a jihozápadní straně budovy budou osazena standardními vnitřními lamelovými žaluziemi obdobnými jako v pavilonu U1. Typy a orientační rozměry oken a žaluzií jsou následující (mm):
Typ AP - Okno do učebny, rozměry (š x v) 2230 x 2200 čtyři tabule otevíravé, velká tabule zajištěna proti otevření zámkem, který v zamčené poloze umožňuje pouze vyklopení, vysoká úzká tabule vpravo, celkem 42 ks.
Typ AL - Okno do učebny, rozměry (š x v) 2230 x 2200 čtyři tabule otevíravé, velká tabule zajištěna proti otevření zámkem, který v zamčené poloze umožňuje pouze vyklopení. Skladba tabulí stranově převrácena proti AP - vysoká úzká tabule vlevo, celkem 36 ks.
Typ BP - Okno do chodby, rozměry (š x v) 2480 x 2740 čtyři tabule otevíravé, jedna fixní, velká tabule zajištěna proti otevření zámkem, který v zamčené poloze umožňuje pouze vyklopení, spodní vyklápěcí tabule zajištěny zámkem v klice, který v zamčené poloze znemožňuje vyklopení, vysoká úzká tabule vpravo, celkem 11 ks.
Typ BL - Okno do chodby, rozměry (š x v) 2480 x 2740 čtyři tabule otevíravé, jedna fixní, velká tabule zajištěna proti otevření zámkem, který v zamčené poloze umožňuje pouze vyklopení, spodní vyklápěcí tabule zajištěny zámkem v klice, který v zamčené poloze znemožňuje vyklopení. Skladba tabulí stranově převrácena proti BP - vysoká úzká tabule vlevo, celkem 13 ks.
Typ CP - Okno do chodby, rozměrově stejné jako typ BP, všechny tabule fixní, celkem 6 ks.
Typ CL - Okno do chodby, rozměrově stejné jako typ BL, všechny tabule fixní, celkem 6 ks.
Typ D - Větračka do luxferového okna na záchodech, rozměry (š x v) 390 x 390, celkem 12 ks.
Žaluzie budou osazeny na část oken typu A, ve 2. NP pavilonu U1 26 oken, ve 4. A 5. NP pavilonu U3 52 oken, celkem 78 oken.
Uvedené rozměry oken a dveří jsou orientační, pro potřeby výroby a osazení bude nutné přesně zaměřit. Zadavatel neručí za odchylky v rozměrech jednotlivých otvorů a jejich výplní.
Součástí prací bude:
1. Demontáž původních oken.
2. Montáž a seřízení nových oken, vnitřní a vnější parapety zůstanou původní.
3. Utěsnění a zednické začištění do otvoru a k parapetům (z vnější strany přechodový plech), včetně bílého malířského nátěru vnitřní špalety.
4. Montáž žaluzií.
5. Zaškolení obsluhy.
6. Odvoz a likvidace veškerého vybouraného materiálu a dalšího odpadu, který při provádění prací vznikne.