Níže uvedené konfigurace IT vybavení jsou minimální, uchazeč může nabídnout stejné nebo výhodnější parametry.

V případě požadavku na výkon procesoru stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net zadavatel uchazečům pro lepší orientaci poskytuje v příloze č. 6 tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni odeslání výzvy k podání nabídek - Příloha č. 6 – Benchmark CPU. Podle těchto tabulek bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

42 ks - PC All in One

| Řešení počítače: | All in One |
| --- | --- |
| Obrazovka: | 23" dotyková, nebo nedotyková |
| Procesor: | minimální hodnota benchmarku (Passmark CPU Mark) 4734 |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Velikost operační paměti [GB]: | minimálně 4 |
| Typ pevného disku: | interní HDD, nebo SSHD |
| Kapacita HDD: | minimálně 500 GB |
| Síťová karta: | Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps s rozhraním RJ-45 |
| Grafická karta: | integrovaná nebo přídavná |
| Zvuková karta: | integrovaná nebo přídavná |
| Optická mechanika: | DVD-RW nebo DVD+RW nebo kombinace obou |
| Operační systém: | Windows 10 PRO 64bit CZ OEM z důvodu zachování struktury školní sítě |
| Počet USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A: | minimálně 2 |
| Příslušenství: |  |
|  | zabudovaná webkamera, zabudované reproduktory, zabudovaný mikrofon |
|  | interní čtečka paměťových karet |
|  | Bluetooth, Wi-Fi |

Požadavky na záruční dobu: minimálně 36 měsíců

Zahájení odstranění vad od přijetí písemné nebo elektronické reklamace od zadavatele dodavateli do 24 hodin v pracovních dnech. Převzetí do opravy v místě plnění.

Dílčí předpokládaná hodnota za 1 kus maximálně 18.181,81 Kč bez DPH, 22.000,- Kč včetně DPH.

72 ks - PC myš

| Rozhraní: | USB, kabelová |
| --- | --- |
| Ergonomie: | univerzální |
| Počet tlačítek: | 3 |
| Snímač pohybu: | laserový |
| Výška: | minimálně 37,3 mm |
| Šířka: | minimálně 62,7 mm |
| Hloubka: | minimálně 115 mm |
| Citlivost: | minimálně 1000 DPI |

Požadavky na záruční dobu: minimálně 12 měsíců

Dílčí předpokládaná hodnota za 1 kus maximálně 206,61 Kč bez DPH, 250,- Kč včetně DPH.

1 ks - server

| Řešení: | tower |
| --- | --- |
| Procesor: | minimální hodnota benchmarku (Passmark CPU Mark) 9891 |
| Fyzická jádra CPU: | minimálně 4 fyzická jádra |
| Typ operační paměti: | 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC |
| Velikost operační paměti [GB]: | minimálně 32 GB |
| Typ pevného disku: | HD SATA 6G 7.2K NO HOT PLUG 3.5" BC |
| Počet disků/kapacita: | 2 disky, každý o minimální kapacitě 4TB, nebo 4 disky, každý o minimální kapacitě 2TB |
| Vlastnosti diskového řadiče: | minimálně 4x port SATA, podpora RAID 0/1/10, možnost připojení běžných SATA disků |
| Počet pozic pro diskové jednotky: | minimálně 4x 3.5" easy change SATA |
| Optická mechanika: | DVD-RW supermulti 1.6" SATA |
| Počet síťových rozhraní/rychlost: | minimálně 2 porty, každý s rychlostí 1Gbps |
| Počet slotů PCIe Gen2/3: | minimálně 4 |
| Standardní výstup napájecího zdroje: | maximálně 250 W |
| Operační systém: | bez OS |
| Příslušenství: | napájecí kabel, drátová myš, drátová klávesnice |
| Záruka: | SP 5y Onsite Service, NBD Response, 5x9 |

Dílčí předpokládaná hodnota za 1 kus maximálně 80.165,28 Kč bez DPH, 97.000,- Kč včetně DPH.

1 ks - dataprojektor

| Světelnost | minimálně 3000 ANSI lumenů |
| --- | --- |
| Technologie | 3LCD |
| Rozlišení | minimálně 1024×768 |
| Kontrast | minimálně 10 000:1 |
| Rozhraní | D-SUB vstup, HDMI vstup, S-Video vstup, Kompozitní vstup, Audio vstup jack |
| Životnost lampy | minimálně 5000 hodin v normálním režimu minimálně 6000 hodin úsporném ECO režimu |

Požadavky na záruční dobu: minimálně 36 měsíců

Dílčí předpokládaná hodnota za 1 kus maximálně 12.892,56 Kč bez DPH, 15.600,- Kč včetně DPH.

1 ks  - notebook

| Řešení počítače: | notebook |
| --- | --- |
| Obrazovka: | minimálně 15,6" |
| Rozlišení: | minimálně 1366 x 768 |
| Procesor: | minimální hodnota benchmarku (Passmark CPU Mark) 4607 |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Velikost operační paměti [GB]: | minimálně 4 |
| Typ pevného disku: | HDD nebo SSD nebo hybridní |
| Kapacita HDD: | minimálně 500 GB |
| Síťová karta: | Ethernet LAN 10/100/1000 Mbps s rozhraním RJ-45 |
| Grafická karta: | integrovaná nebo přídavná |
| Zvuková karta: | integrovaná nebo přídavná |
| Optická mechanika: | DVD-RW nebo DVD+RW nebo kombinace obou |
| Operační systém: | Windows 10 PRO 64bit CZ OEM z důvodu zachování struktury školní sítě |
| Příslušenství: | Wi-Fi, Bluetooth, zabudovaná webkamera, interní čtečka paměťových karet, minimálně 2x USB 3.0/3.1, HDMI, VGA, |

Požadavky na záruční dobu: minimálně 36 měsíců

Dílčí předpokládaná hodnota za 1 kus maximálně 11.570,24 Kč bez DPH, 14.000,- Kč včetně DPH.

3 ks  - dotykový tablet

| Typ displeje, rozlišení | dotykový IPS displej s rozlišením minimálně 1920 × 1200 pixelů |
| --- | --- |
| Úhlopříčka displeje | minimálně 10,1 “ (25,65 cm) |
| Operační systém | Google Android (nutné z důvodu kompatibility s použitým SW) |
| Velikost operační paměti | minimálně 2 GB |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | ano |
| Baterie [mAh] | minimálně 6660 |
| slot pro microSD | ano |
| micro USB | ano |
| interní paměť | minimálně 16 GB |

Požadavky na záruční dobu: minimálně 36 měsíců

Dílčí předpokládaná hodnota za 1 kus maximálně 4.958,67 Kč bez DPH, 6.000,- Kč včetně DPH.

Celková předpokládaná hodnota je 898.016,52 Kč bez DPH, 1.086.600,- Kč včetně DPH.

Uvedené částky jsou maximální, a to jak pro celý předmět veřejné zakázky, tak pro jednotlivé dílčí položky samostatně. V případě, že uchazeč ve své nabídce předloží celkovou cenu nebo ceny pro jednotlivé dílčí položky vyšší než v této Výzvě a jejích přílohách /Příloha č. 1 - Technická specifikace IT vybavení a limitace cen/ uvedené, bude jeho nabídka vyřazena pro nesplnění požadavků zadavatele a uchazeč bude následně vyloučen z poptávkového řízení příslušné veřejné zakázky.