Technické podmínky – VZ: „Přívěsy pro SÚSPK (2017) – část 2 - přívěsy pro přepravu stavebních strojů“

Přívěs č. 1 - tandemový přívěs pro přepravu stavebních strojů

místo plnění: středisko Přeštice, Nepomucká 1139, Přeštice

- přívěs musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2017 nebo novější

- celková hmotnost do 19.000 kg, užitečná hmotnost min. 13.500 kg (přívěs musí splňovat legislativně i konstrukčně požadavky na přepravu stavebních strojů)

- ložná plocha o rozměrech: šířka min. 2.400 mm, délka min. 7.000 mm s protiskluzovou úpravou

- podvozek:

- dvounápravový, rozvor náprav do 1.500 mm, vzduchem odpružené nápravy, přední náprava zvedací

- v přední části podvozku výškově stavitelná podpěra pro odpojení přívěsu s nákladem

- v zadní části dvě opěry pro zajištění stability vleku při nakládání přepravovaného stroje (každá opěra nosnost min 9 tun)

- celý podvozek žárově zinkován

- nástavba:

- ložná plocha dřevěná (falcované fošny)

- pevné přední čelo

- v plošině rovnoměrně rozmístěná kotvící oka pro upevnění nákladu (min. 6 ks)

- bočnice železné v celé délce přívěsu (i na zešikmené části), sklopné podél spodní osy, odnímatelné, barva oranžová RAL 2011

- zadní sloupky masivní s držáky nájezdů

- zešikmení zadní části plošiny pro snížení nájezdového úhlu mechanizmu

- rezervní kolo a zakládací klíny, výbava dle legislativy

- nájezdy:

- nájezdy ocelové, robustní úhlové, dva oddělené (levý, pravý), úhel nájezdu max. do 15°,

délka cca 3.000 mm (resp. v rozmezí 2.500-3.500 mm), šířka jednoho nájezdu 700-800 mm, mezi nájezdy vsazen hliníkový výsuvný profil (uzavření zadního čela v přepravní poloze nájezdů)

- zvedání a spouštění nájezdu pomocí hydraulických válců – ovládání mechanické

- brzdy:

- pneumatický brzdový systém s automatickým děličem zátěže

- ABS

- spojovací hadice s měnitelnými koncovkami

- spojovací zařízení:

- středová oj výškově stavitelná  - střed oka oje od země cca 900 mm (resp. v rozmezí 850-950 mm), rozpětí nastavení +/- 100 mm

- oko 50 mm (dle normy DIN 74054-40D)

- el. instalace 24 V, osvětlení vleku dle legislativy (lampy odolné vůči vibracím, ochrana proti poškození - ocelový rámeček)

- zásuvka ABS + propojovací kabel ABS

- elektro-zásuvka 15ti pólová

Přívěs č. 2 a 3 – přívěs do 5 t - pro přepravu smykem řízeného nakladače

místo plnění: středisko Kralovice, Žatecká 732, Kralovice

- přívěs musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2017 nebo novější

- dvojnápravový brzděný přívěs, kola vedle ložné plochy, žárově zinkovaný

- vzduchem brzděný, ABS

- vpředu výškově stavitelné opěrné kolečko

- 2 ks zadních nájezdů s podpěrou, posuvné, protiskluzová úprava, zajištěné v přepravní poloze

- zadní čelo zásuvné, žárově zinkované

- celková hmotnost do 5.000 kg

- provozní hmotnost do 1.500 kg

- užitečná hmotnost min. 3.500 kg

- ložná plocha o min. rozměrech šířka 1.900 x délka 3.600 mm, z ocelového žárově zinkovaného „slzičkového“ plechu tl. 4 mm

- kotvící oka v podlaze min. 4 ks

- bočnice plechové pevné o výšce min. 300 mm, pozinkované

- výškově stavitelná oj v rozmezí 350 mm – 950 mm s výměnným spojovacím zařízením oko pro čep ø 40mm / čep ø 50mm

- el. rozvod 24 V, elektro propojení - zástrčka 15 pólů

- rezervní kolo úplné upevněné na přívěsu, 2 ks zakládacích klínů pod kolo, upevněných na přívěsu

Přívěs č. 4 – přívěs do 3,5 t - pro přepravu tandemového válce

místo plnění: středisko Kařez, Kařez 141, Kařez

- přívěs musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2017 nebo novější

- celková hmotnost do 3.500 kg,

- užitečná hmotnost min. 2.600 kg

- tuhý dvounápravový přívěs, kola z boku ložné plochy s blatníky a zástěrkami

- nosný rám ocelový (žárově zinkovaný), s pevnými ocelovými bočnicemi o výšce min. 300 mm

- podlaha – podlahový rošt, překližka min. 15 mm - přívěs vybaven nájezdovou brzdou (s couvací automatikou) a ruční brzdou

- výškově stavitelná oj v rozmezí 450 – 1.000 mm, s vyměnitelným závěsným zařízením pro kouli ISO 50 mm a oko pro čep Ø 40,

- stavitelné opěrné kolečko na oji

- ložná plocha o rozměrech: šířka min. 1.500 mm, délka min. 3.100 mm s protiskluzovou úpravou (protiskluzová úprava musí být provedena formou pogumovaní, které je s podkladem trvale spojeno v celé ploše)

- kotevní miska (oko) – pevnost v tahu min. 1.500 kg v podlaze pro uchycení nákladu – 4 ks umístěné tak, aby bylo možno bezpečně upoutat přepravovaný válec

- výškově stavitelné opěrné nohy v zadní části přívěsu pro bezpečné nakládání a vykládání přepravovaného mechanizmu

- el. instalace osvětlení 12 V a současně i 24 V

- součástí jsou pneumatiky 185 R14 C (případně jiný adekvátní rozměr) + rezervní kolo a 2 ks zakládacích klínů

Zadní nájezdové čelo:

- sklopné zadní čelo sloužící, jako nájezd pro přepravovaný mechanizmus, čelo nedělené

- výška nájezdového čela min. 1.500 mm, zesílené ve směru pojíždění, zesílení musí odpovídat přímkovému zatížení běhounu válce

- zesílená nájezdová hrana čela

- nájezdové čelo s protiskluzovou úpravou (protiskluzová úprava musí být provedena formou

pogumovaní, které je s podkladem trvale spojeno v celé ploše, odolné proti nárazům)

- protiskluzová úprava čela musí umožnit bezproblémové najetí tandemového válce s ocelovými běhouny

- vybaveno mechanizmem pro snadnější manipulaci (např. pružinami, tlumiči)

- zajištění čela v transportní poloze