- Příloha č. 1: Technická specifikace

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na traktor, který je předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení výukové pomůcky pro studijní obor agropodnikání v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy 2017“. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží (stroj) nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickým listem nabízeného stroje (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru pro praktické vyučování žáků v oboru agropodnikání, a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže.

Dodávkou se rozumí:

- Dodání předmětu plnění

- Doprava (transport) na místo plnění určené zadavatelem

- Zápis nabyvatele do RV (včetně nákladů s tím spojených - tzn. poplatky vyměřené a vybírané příslušnými úřady apod.)

- Předání veškeré potřebné dokumentace k převzetí předmětu plnění

- Zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele (kupujícího) v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Předání návodů v Českém jazyce

- Předání Technického průkazu, Osvědčení o registraci vozidla, technických listů, záručních listů atd.

- Zajištění záručního a pozáručního servisu

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Záruční a pozáruční servis:

- Záruční doba minimálně 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží (stroje) v místě určeném zadavatelem.

- Záruční servis bude prodávajícím zajištěn v odborných autorizovaných servisech.

- Garance servisního zásahu v době záručního i pozáručního servisu v místě plnění nejpozději do 48 hodin od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- V případě záručních oprav zajišťuje převoz traktoru do servisu dodavatel na své náklady.

- Dojezdová vzdálenost do servisu maximálně 50 km od místa plnění (tj. od sídla zadavatele). V případě delší vzdálenosti zajišťuje převoz traktoru dodavatel na své náklady (tj. dodavatel hradí náklady spojené s převozem traktoru do servisu nad 50 km), a to v záruční i pozáruční době, v případě oprav, havárií i pravidelných servisních prohlídek.

- Garance pozáručního servisu minimálně na období 5 let po skončení záruční lhůty. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné.

Dodavatel blíže specifikuje nabízený traktor. Dodavatel vyplní údaje a parametry nabízeného traktoru do níže uvedených tabulek, a to v souladu s čl. 13.4 Výzvy k podání nabídek.

| OZNAČENÍ TRAKTORU Dodavatel vyplní údaje o nabízeném traktoru. |
| --- |
| Obchodní označení stroje: |  |
| Typ: |  |
| Výrobce: |  |
| SPECIFIKACE TRAKTORU V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry (stroje) traktoru. Do pravé části tabulky vyplní Dodavatel jím nabízené konkrétní parametry. Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyloučena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění. |
| Minimální požadované parametry | Dodavatelem nabízené parametry |
| 1 | Motor | homologovaný výkon min. 100 kW |  |
|  |  | objem motoru min. 4 130 cm3 |  |
|  |  | emisní norma Stage IV |  |
|  |  | motor 4 válcový |  |
|  |  | maximální točivý moment min. 600 Nm |  |
| 2 | Převodovka | hnací systém 4WD |  |
|  |  | počet převodových stupňů min. 5 |  |
|  |  | násobič min. 3 stupňový |  |
|  |  | počet převodových stupňů vpřed/vzad min. 30/30 |  |
|  |  | reverzace hydraulická |  |
|  |  | rychlost min. 40 km/hod |  |
| 3 | Kabina | klimatizace kabiny |  |
|  |  | mechanické odpružení kabiny |  |
|  |  | pneumatické odpružení sedadla |  |
|  |  | sedačka spolujezdce s bezpečnostním pásem |  |
|  |  | schválený počet míst k sezení 2, zapsané v TP |  |
| 4 | Další požadavky na předmět plnění | disková kola |  |
|  |  | přední kola min. 480/65R24 |  |
|  |  | zadní kola min. 600/65R38 |  |
|  |  | přední závaží do tříbodového závěsu min. 800 kg |  |
|  |  | závaží zadních kol min. 470 kg |  |
|  |  | automatický etážový závěs |  |
|  |  | modulární systém zadního závěsu (agrozávěs) |  |
|  |  | otáčky zadního vývodového hřídele 540/540E/1000/1000E ot/min |  |
|  |  | zvedací síla zadního tříbodového závěsu min. 83 kN |  |
|  |  | brzdy přívěsu jedno a dvouhadicové |  |
|  |  | přední tříbodový závěs |  |
|  |  | autorádio |  |
|  |  | majáky 2 ks |  |
| 5 | Další výbava traktoru | základní sada nářadí povinná výbava dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění návod k obsluze vozidla v českém jazyce |  |

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V ….…….…  dne …….. 2017

........................................................................

podpis oprávněné osoby za dodavatele

titul, jméno, příjmení, funkce