Technické podmínky – VZ: Rýpadlo-nakladače pro SÚSPK (2017) – část 2 – rýpadlo kolové

1 ks rýpadlo kolové

Místo dodaní:

Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec

Rýpadlo kolové

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2017 nebo novější

- stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro silniční provoz

- provozní hmotnost v rozmezí 9 – 11,5 t

- motor vznětový, přeplňovaný o síle min. 55 kW o objemu min 3.100 cm3, emise spalin dle platné legislativy

- max. přepravní (pojezdová) rychlost dosahující min. 30 km/h

- pohon všech čtyř kol 4x4

- řízení všech kol a řízení přední nápravy samostatně pro přejezdy

- planýrovací radlice vpředu

- stabilizátory vzadu

- zkrácená záď (přesah zádi přes šířku stroje max. 400 mm)

- dvojmontáž pneu

- hydraulický systém: s regulací zatížení s konstantním tlakem a proměnným průtočným množstvím oleje, pro celkovou dodávku min. 180 litrů/min, tlak v systému min. 290 bar

- stroj bude vybaven přídavným hydraulickým okruhem pro možnost připojení přídavného pracovního nářadí (např.: kladiva, vrtáku atp.)

- hydraulický okruh pro natáčení svahovací lopaty

- hydraulický rychloupínač hloubkových lopat

- chladič hydrauliky

- ovládání hydrauliky pojezdu a výložníku pomocí joysticků

- rozměry stroje:

  - celková přepravní délka stroje max. 7.000 mm

  - celková přepravní výška do 3.100 mm

  - celková šířka max. 2.500 mm

  - hloubkový dosah min. 4.200 mm

- objemy provozních náplní:

  - palivová nádrž min. 150 litrů

  - hydraulický systém max. 120 litrů

- výložník – dělené druhé rameno, pracovní světlomet na výložníku

- kabina bezpečnostní ROPS/FOPS, topení a automatická klimatizace, rádio, sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem

- 4 ks pracovních světel (2 ks vpředu, 2 ks vzadu)

- min. 1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz v ČR

- box na nářadí,

- blatníky všech kol

- příslušenství: hloubková lopata šíře 60 cm, hloubková lopata šíře 90 cm, svahovací lopata šíře 150 cm