Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – rehabilitace“

1. část – Přístroje pro fyzikální léčbu

2. část – Mobilizační léčba

3. část – Vodoléčba

4. část – Vertikalizační léčba

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

- část VZ – Přístroje pro fyzikální léčbu

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Infralampa | 2 | elektronický ovládací panel stabilní brzditelný podstavec s kolečky možnost polohování zářičů min. 3 zářiče s výkonem každého min. 350 W regulace výkonu záření 10% až 100% nastavení časového spínače v rozmezí 1–30 min nastavitelná výška infrazářiče pomocí plynové vzpěry příslušenství: modrý a červený filtr pro každý zářič |
| 2. | Terapeutický ultrazvuk | 2 | přístroj pro aplikaci terapeutického ultrazvuku možnost připojit hands free ultrazvukovou hlavici s elektrickou vakuovou jednotkou multifrekvenční systém umožňující použití dvou různých frekvencí ultrazvuku 2 typy modulace – Amplitudní a Duty Cycle modulace dynamická ultrazvuková hlavice 5 cm2 kontinuální i pulzní režim min. 25 přednastavených protokolů pro dynamickou aplikaci min. 50 programů pro hands free aplikace min. 20 pozic pro vlastní uživatelské protokoly dotykový barevný displej obrázkové znázornění přiložení hands free aplikátoru akustická a vizuální kontrola kontaktu hlavice s pacientem |
| 3. | Přístroj pro elektroterapii | 1 | 2 nezávislé kanály pro elektroterapii barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ otočná a naklápěcí hlava přístroje možnost přenesení dat a terapií na USB min. přednastavených 200 klinických protokolů s terapiemi volné uživatelské pozice pro ukládání vlastních terapií široká škála elektrolelektroléčebných proudů: např. dvou- a čtyřpólová interference, proudy TENS, ruská stimulace, diadynamické proudy, Träbertovy proudy, pravoúhlé a šikmé pulzy, galvanický proud, mikroproudy, iontoforéza, vysokonapěťová terapie možnost povrchového EMG se zpětnou vazbou možnost kombinovat měření s elektrostimulací grafické znázornění svalové aktivity anatomická knihovna příslušenství pro provoz elektroterapie zabudovaný modul vakuové jednotky pro aplikaci 2 kanálové elektroterapie kontinuální i pulzní režim možnost nastavení intenzity přisátí příslušenství pro provoz vakuové jednotky (vakuové elektrody, kabely k elektrodám, houbičky pro vakuové elektrody) pojízdný stolek s kolečky |
| 4. | Magnetoterapeutický přístroj | 2 | velký barevný dotykový displej 4 samostatné nezávislé výstupy pro terapii až 4 pacientů současně vestavěná knihovna aplikací individuální nebo společné ovládání indikace připojených aplikátorů zobrazení čísla programu na displeji individuálně volitelný čas a intenzita rozmítané aplikace pulzní vlna kontinuální aplikace frekvenční rozsah od 2-200Hz aplikátory s koženkou – atest i pro kojence ovládání v českém jazyce možnost vypnutí reproduktoru pomocí menu aplikátory: dvoucívkový ohebný pro aplikaci na ramena, velký kruhový průměr 70 cm, kruhový průměr 30 cm, aplikátor na páteř a záda s podhlavníkem |
| 5. | Lymfodrenážní přístroj | 2 | kalibrovaný přístroj s elektronickou kontrolou tlaku v komorách min. 24 na sobě nezávislých, tlakových komor možnost nastavení tlaku pro každou komoru zvlášť uvolňovací program Pre-Therapy možnost přeskočit program Pre-Therapy LCD displej ukazující všechny důležité informace o proceduře možnost přehledného ovládání a nastavení pomocí připojeného PC nastavitelný tlak v min. rozmezí 20 do 80 mmHg jednoduché a intuitivní ovládání možnost ošetření dvou končetin najednou aplikátory na klasický zip: kalhoty, aplikátor na dolní končetinu, aplikátor na horní končetinu |
| 6. | Přístroj pro lokální kryoterapii | 1 | přístroj pro lokální chladovou terapii bez nutnosti použití kapalného dusíku chlazení vzduchem o teplotě až -32oC regulovatelná rychlost proudícího vzduchu průtok vzduchu v rozsahu min. 350 – 1500 l/min LCD displej aplikační hadice s min. 3 koncovkami o různých průměrech plochá koncovka pro ošetření větší plochy |
| 7. | Cílený radiofrekvenční přístroj | 1 | přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii termické a atermické působení programové režimy: dynamický, nízký puls, super puls, boost možnost pronikání energie z elektrod do tkáně pacienta přes prsty terapeuta pojízdný stojan dotykový displej min. 5,5“ min. 3 velikosti dynamických elektrod možnost využití fixních bezobslužných plošných elektrod pro kapacitní i rezistivní režim neutrální elektrody kovové i nalepovací možnost využití 2 dynamických elektrod současně pro přesnější zacílení do tkáně pracovní výkon min. 100 W min. 2 provozní frekvence |

- část VZ – Mobilizační léčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pohyblivý rehabilitační chodník | 2 | lamelový systém běhacího pásu pro plynulejší pohyb ukazatel rychlosti, času, vzdálenosti a pulsu bezpečnostní pojistka pro rychlé vypnutí oboustranná dlouhá madla možnost chodu pásu v opačném směru zabrzdění pásu při vypnutí výškově nastavitelné podpažní podpěrky snímač pulsu na hrudním pásu min. rozměry běžecké plochy 1500 × 500 mm plynule nastavitelná rychlost v min rozsahu 0–13 km/h po 0,1 km/h |
| 2. | Motodlaha pro koleno a kyčel | 3 | přístroj umožňující rehabilitaci dolních končetin na lůžku možnost nastavení doby cvičení rozsahy pohybu: extenze/flexe koleno min. -10° až 115°, extenze/flexe kyčel min. 0° až 100° rychlost v rozsahu min. 20°/min až 200°/min možnost zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení zpětný chod – bezpečnostní prvek možnost provozu na čipové karty s uchováním léčebných dat na čipové kartě možnost exportu léčebných dat z čipové karty do PC pro následný monitoring rehabilitace podpěry stehna, lýtka a botička z lehce omyvatelného materiálu speciální programy: zahřívací program, oscilace, pomalé navyšování rozsahu pohybu |
| 3. | Ramenní motodlaha | 2 | dálkově ovládaná motorová dlaha pro CPM terapii ramenního kloubu možnost ukládaní údajů o pacientech na čipovou kartu (monitoring rehabilitace) možnost přestavby pro levostrannou i pravostrannou rehabilitaci opěrka hlavy speciální programy motodlahy postupné zvyšování pohybu – zahřívací program oscilace bezpečnostní prvek – zpětný chod protažení – pomalé navýšení maximálního rozsahu pohybu pauzy v krajních polohách abdukce/addukce v rozsahu min. 30o – 175o vnitřní/vnější rotace v rozsahu min. 90o – 0o – 90o elevace v rozsahu min. 30o – 175o |
| 4. | Rotoped | 2 | min. 8 stupňů plynule nastavitelného brzdného odporu vhodný pro rehabilitační účely transportní kolečka možnost výměny sedla i pedálů vyklápěcí řidítka zajišťující vhodnou polohu těla při cvičení možnost využití horizontálního posuvu sedla nosnost až 130 kg displej se zobrazením rychlosti, ujetých kilometrů, spálených kalorií a srdečního pulsu |
| 5. | Stepper – eliptický trenažér | 2 | eliptický trenažér – ergometr s elektronicky řízeným brzdným systémem brzdný systém s tichým chodem velký přehledný LCD displej se znázorněním tréninkových hodnot program řízený srdečním pulzem s možností volby cílové kardiozóny optické i akustické upozornění při překročení nastavené maximální hodnoty srdečního pulsu nastavitelná zátěž v rozmezí 20 – 400W s citlivou možností změny zátěže po 5 W 12 přednastavených tréninkových profilů zobrazení času, rychlosti, tréninkové vzdálenosti, srdečního pulsu, zátěže a frekvence šlapání vyhodnocení každého rehabilitačního cvičení na LCD obrazovce možnost měření pulsu bezdrátovým hrudním pásem přístroj se zdravotnickou certifikací rozměry (d x š x v): 190 x 55 x 177 cm nosnost 150 kg |
| 6. | Motoped pro HK a DK vsedě | 1 | rehabilitační přístroj pro cvičení pacientů s omezenou pohyblivostí horních a dolních končetin a poruchami motoriky paží a rukou možnost procvičovat horní i dolní končetiny současně elektromotor umožňující pasivní pohyb končetin zpětný chod jako reakce na spasmus dotykový barevný displej min. 11“ s možností otáčení i sklopení možnost aktualizace softwaru pomocí USB příslušenství pro fixaci končetin program pro uvolnění pohybu motivační programy aktivní trénink s volitelnou zátěží cvičení symetrie nohou regulování hranice síly motoru v rozsahu min. 1 - 15 Nm nastavení doby terapie min. 0 - 120 min nastavitelné dva poloměry otáčení autotest systému pro větší bezpečnost bezpečnostní chodidlové podložky vodidla pro dolní končetiny s nastavitelnou výškou a podložkami pod lýtka přidržovala pro chodidla podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou velká kolečka pro snadné přesunutí |

- část VZ – Vodoléčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parafínová lázeň | 2 | nerezové provedení vodní lázeň o min. objemu 22 l parafínová lázeň o min. objemu 20 l digitální regulátor teploty 30–90°C nerezový podstavec s kolečky výpustný ventil |
| 2. | Celotělová vana | 2 | celotělová vana pro kombinaci vířivé, perličkové a podvodní masáže min. 3 nezávislé zóny vířivé masáže min. 32 trysek pro vířivou masáž vířivé trysky pro zádovou oblast rozděleny do 2 sloupců možnost přivzdušnění vířivé masáže kontinuální a pulzní režim vířivé masáže turbo režim vířivé masáže proplach hydromasážního systému perličková masáž – min. 400 vzduchových otvorů min. 4 zóny perličkové masáže dle částí těla možnost regulace intenzity perličkové masáže vysoušení perličkového systému podvodní masáž včetně regulace a ukazatele tlaku až do 4,5 baru s přisáváním vzduchu elektronické ovládání digitální teploměr a časovač ochrana čerpadla proti běhu „na sucho“ barva opláštění bílá sprchová baterie pro oplach madla pro pohodlné provádění terapie materiál vany – akrylát hlavová opěrka dvoustupňové schůdky užitný objem max. 350 l |
| 3. | Vířivá vana na horní končetiny | 1 | min. 10 vířivých trysek s přivzdušněním možnost regulace výkonu vířivé masáže ukazatel teploty vody elektronické ovládání s časovačem směšovací baterie funkce kolísání intenzity masáže možnost volby kontinuální, sinusové nebo pulzní masáže akrylátový skelet vany užitný objem max. 28 l |
| 4. | Vířivá vana na dolní končetiny | 1 | min. 35 vodních trysek kontinuální režim vířivé masáže akrylátový skelet regulace výkonu vířivé masáže elektronické ovládání s časovačem senzor hladiny vody elektronický systém pro odstraňování vodního kamene ukazatel teploty vody oplachová sprcha užitný objem max. 65 l |
| 5. | Sedací vířivá vana na dolní končetiny | 1 | sedací vířivá vana pro dolní končetiny a bedra celoakrylátový skelet vany 2 nezávislé okruhy vířivé masáže min. 27 vířivých trysek možnost přivzdušnění vířivé masáže trysky na plosky nohou hemeroidní tryska možnost regulace intenzity vířivé masáže možnost kontinuální nebo pulzní masáže časovač a ukazatel teploty vody vnější podsvícení vany oplachová sprcha užitný objem vany max. 140l výška vany max. 1150 mm 2 - stupňové schůdky k vaně |

- část VZ – Vertikalizační léčba

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pultové hydraulické chodítko | 4 | - přístroje musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: • bezpečná chůze s boční a čelní podporou • chodítko umožňuje správné držení těla s pomocí podpěr obou předloktí • rychlé a snadno přizpůsobitelné různým uživatelům (výška, šířka) • velmi stabilní a bezpečné • kolečka o průměru min. 125 mm • každé kolečko možno zabrzdit samostatně nášlapnou brzdou • možnost použití ve sprše - vodě odolné materiály a zapouzdřené ložiska • nastavení držadel ve směru vertikálním a horizontálním • ruční brzda přímo umístěná na jednom z držadel • snadno nastavitelná transportní plošina na kostru chodítka pro přepravu pacienta • nastavení výšky v rozmezí min. 85 až 130 cm • maximální zatížení chodítka 150 kg |
| 2. | Vertikalizační lůžko | 3 | dvoudílný vertikalizační stůl s elektrickým zdvihem rozměry (d x š) min. 185 x 65 cm nosnost min. 150 kg postranní lišty na fixační pásy obličejový otvor s krytem rozsah náklonu stolu v rozmezí min. 0°-70° rozsah zdvihu stolu v rozmezí min. 53 -100 cm ručním ovladač elektromotoru 4 kolečka pro snadnou mobilitu stolu hlavový díl nastavitelný plynovou vzpěrou v rozsahu min. 0°-75° nastavitelné podpěry nohou v rozsahu min. -18°/ +24o příslušenství: fixační pásy, ramenní podpora, stoleček pro pacienta |
| 3. | Systém pro závěsnou terapii | 2 | koncept pro cvičení a aktivní léčbu pohybového ústrojí cvičení s odporem i bez odporu, trakce možnost částečného nebo kompletního zavěšení pacienta vyrobeno z kvalitní oceli systém se skládá z 8 oddělitelných panelů rozměry celé systému cc 2000 x 2000 x 2000 mm rozměry 1 panelu cca 1000 x 2000 x 30 mm příslušenství: závěsná lana o různých délkách 19 ks univerzální pánevní pás sada měkkých závaží o různých hmotnostech 11 ks sada smyček různých typů 20 ks háčky 30 ks |