| výzva k podání nabídek |
| --- |
| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený: | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684 |
| Sídlo: | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 45333009 |
| Zastoupený: | MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík email: petr.stehlik@zzspk.cz; tel.: +420 777 357 964 |
| Detail VZ v E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00006132 Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce. |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Transportní plicní ventilátor do vozidla RZP 2018 |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového, plně funkčního a provozuschopného zdravotnického přístroje – transportního plicního ventilátoru.

Délka záruční lhůty na všechny předměty plnění musí činit min. 24 měsíců.

Součástí předmětu plnění je i provádění pravidelných periodických kontrol (PBTK) podle doporučení výrobce v rámci záruční lhůty na všechny předměty plnění. Náklady na provádění PBTK a s tím spojenou dopravu do sídla zadavatele budou obsaženy v nabídkové ceně zdravotnických přístrojů.

V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky dodavatel bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců zadavatele v základních otázkách obsluhy a pravidelné a běžné údržby přístrojů, jejichž dodávka je předmětem této veřejné zakázky. Termín a rozsah školení bude navržen dodavatelem a musí být schválen zadavatelem. Následně zadavatel stanoví místo školení a počet a jména osob, které se školení zúčastní.

Předání předmětů plnění proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví vítězný dodavatel.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden níže v části Technické podmínky.

V příloze č. 5 - Technická specifikace dodavatele je dodavatel povinen uvést obchodní název, výrobce nabízeného přístroje vč. konkrétních nabízených parametrů požadovaných v textu u jednotlivých položek. Dodavatel vyplní ŽLUTĚ zvýrazněné buňky tabulky.

V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo k zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude dodán nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.

Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Předpokládaná hodnota

| Celková předpokládaná hodnota činí | ………………………………………… | 262 000,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

požadavky na kvalifikaci

Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

Technická specifikace

- Přenosný, automatický plicní ventilátor pro potřeby zdravotnické záchranné služby pro intenzivní ventilaci pacientů v mobilních prostředcích ZZS.

- Snadná přenositelnost přístroje vč. příslušenství (jednou osobou), váha přístroje max. 5,5 kg.

- Umožňující ventilační režimy minimálně VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV, SpnCPAP, PS, NIV.

- Časově cyklovaný, objemově kontrolovaný s tlakovou podporou pro plně řízenou a také pro asistovanou ventilaci.

- Umožňující neinvazivní ventilaci (NIV) přes masku.

- Režim ventilace při apnoe (přepnutí na řízenou ventilaci, je-li detekována zástava spontánního dýchání).

- Použitelnost přístroje umožňující ventilaci dětí i dospělých (nastavitelný minimální dechový objem již od 100ml).

- Možnost nastavení koncentrace kyslíku alespoň na úrovních cca 50 a 100 obj. % kyslíku (airmix, no airmix).

- Integrovaný PEEP s možnosti nastavení od 0 do 20 cmH2O, PEEP nastavitelný na ovládacím panelu.

- Možnost nastavení tlakové podpory od 0 do 35cmH2O vůči PEEP.

- Nastavitelný poměr i:e od 1:3 po 3:1.

- Možnost plynulé regulace minutového objemu.

- Možnost nastavení maximálního ventilačního tlaku v dýchacích cestách, s kontrolou inspiračního tlaku v dýchacích cestách na přístroji.

- Možnost připojení PEEP ventilu k pacientskému ventilu, anebo PEEP ventil součástí přístroje.

- Signalizace/monitoring tlaku v dýchacích cestách PaW.

- Zvukové a optické alarmy při nízkém tlaku v kyslíkové lahvi, nízkém či vysokém tlaku v dýchacích cestách, při apnoe, při úniku (rozpojení systému) a při vysoké frekvenci spontánního dýchání pacienta.

- Příslušenství – pacientská hadice jednorázová/okruh, pacientský ventil, tlakové hadice na O2, včetně koncovek kompatibilních s přístrojem a rychlospojkami na medicinální plyn.

- Kontrola vstupního tlaku a napětí.

- Ovládání přístroje jednoduché a intuitivní.

- Odolnost vůči negativním jevům (rozdíly teplot - pracovní rozmezí -18°C +50°C), prach, otřesy, vibrace, příp. nárazy, el. mag. kompatibilita) min. dle normy EN ISO 10651-3:1997 pro přístroje používané při poskytování přednemocniční neodkladné péče.

- Provoz přístroje včetně alarmů s možností provozu (na baterii) bez přímého napájení na 12V.

- Pevná konstrukce přístroje s bezpečnou aretací v mobilním prostředku, ve všech polohách odolný proti nárazu do 20G.

- Display pro zobrazení parametrů.

Další požadavky

Dodání držáku k přístroji pro instalaci do sanitního vozu s bezpečnou aretací v mobilním prostředku, ve všech polohách odolný proti nárazu do 20G. Držák musí mít platnou certifikaci či homologaci pro daný účel použití a zároveň odpovídající EN 1789+1A, a to samostatně i jako celek s přístrojem. Certifikát/homologace musí být součástí nabídky.

Dodávka veškeré nezbytné kabeláže a hadic nutných pro provoz vč. zajištění dobíjení z 12 V.

Dodání návodu k obsluze v českém jazyce a doklad o shodě v tištěné i elektronické verzi.

Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdové základně ZZSPK Plzeň - Bory.

Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s celkovou realizací VZ.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.

Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a přiloží přílohy.

Vyplněný, doplněný návrh smlouvy musí být do nabídky přiložen podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být k návrhu smlouvy přiloženo zplnomocnění, které tuto osobu k podpisu opravňuje.

nabídka

Dodavatel může podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 14.2.2018 do 10:00 hodin.

Podání nabídek v elektronické podobě

Elektronickou nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

Podání nabídek v listinné podobě

Listinnou nabídku doručí dodavatel ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené obálce označené NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, názvem a adresou dodavatele a dostatečně zřetelným nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“, a to na podatelnu zadavatele v sídle zadavatele k rukám Ing. Petra Stehlíka (v nepřítomnosti na sekretariát organizace). Rozhodující je okamžik doručení, nikoli odeslání nabídky.

Obsah nabídky:

- krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný zástupcem dodavatele,

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou vč. příloh(y),

- požadované certifikáty,

- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji, podepsané zástupcem dodavatele,

- seznam poddodavatelů.

hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

Dílčí hodnotící kritéria

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) | Váha |
| --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 90% |
| B | Záruční lhůta na předměty plnění | 10% |

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

Celková nabídková cena (A - váha 90%)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní předmět VZ.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

Záruční lhůta na předměty plnění (B - váha 10%)

Uchazeč v krycím listu a v návrhu smlouvy stanoví Záruční lhůtu na předměty plnění (v měsících).

Min. záruční lhůta musí činit alespoň 24 měsíců a max. záruční lhůta musí činit nejvíce 60 měsíců. Při stanovení kratší záruční lhůty než minimální bude nabídka vyřazena. Uchazeči mohou stanovit delší záruční lhůtu, než je lhůta maximální, nicméně pro účely hodnocení se bude uvažovat pouze max. hodnota 60 měsíců.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší hodnota záruční lhůty v rámci tohoto DHK nebo max. hodnocená lhůta tohoto DHK, pokud by nejvyšší hodnota záruční lhůty tuto hodnotu přesáhla. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat celkový počet bodů za DHK s nejvyšší vahou (vyšší hodnota bude upřednostněna), při shodě bude porovnáván počet bodů dalšího DHK s nejvyšší vahou.

VYSVĚTLENÍ Zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 2 pracovních dnů po doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

další informace

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 6 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je neveřejné.

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

přílohy

- Krycí list nabídky

- Vzorové formuláře

- Návrh smlouvy

- Pokyny zadavatele

- Technická specifikace dodavatele

V Plzni dne 5. 2. 2018

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace