- Příloha č. 1 Výzvy:

- Technická specifikace

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Modernizace vybavení učeben Gymnázia a SOŠ, Rokycany – funkční modely “ |
| --- | --- |
| Veřejná zakázka malého rozsahu (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“). |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČ/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku funkčních modelů, která je předmětem plnění veřejné zakázky „Modernizace vybavení odborných učeben Gymnázia a SOŠ, Rokycany – funkční modely“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem této VZ je dodávka funkčních modelů včetně veškerých komponentů v rámci modernizace učeben zadavatele.

Zadavatel v současné době již disponuje jedenácti funkčními modely. Z tohoto důvodu je nutné, aby poptávané, nabízené a dodané modely nebyly shodné s těmi, které jsou již k dispozici v učebně zadavatele.

V současné době má zadavatel k dispozici tyto modely: model balicí linky, model obráběcího zařízeni s jednou vrtačkou, model obráběcího zařízení se dvěma stanovišti (vrtačky), model se třemi pásy, model pece, model posuvného nakládacího zařízení, model kódovací linky, model myčky, model otočného solárního panelu, model s jedním pásem a dvěma stanovišti, model výtahu.

Z důvodu rozšíření znalostí, dovedností žáků zadavatele a jejich budoucího uplatnění na trhu práce je snahou zadavatele, aby žáci měli k dispozici dostatek pracovišť a měli možnost pracovat samostatně i v týmu. Modely podporují kreativní myšlení žáků.

Předmětem zakázky je dodávka níže uvedeného zboží v požadovaném množství a kvalitě:

| Číslo | název položky | počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | funkční model s analogovými vstupy a výstupy - například klimatická komora | 1 | Minimální technické parametry: Napájecí napětí: 24 V DC Snímače – minimální počet snímačů: snímače polohy: 4 teplotní čidlo PT100: 1 Pohony – minimální počet akčních členů: Motory s jedním směrem otáčení: 1 Motory s oběma směry otáčení: 2 Vytápění (žárovka): 1 Souhrn: minimální počet DI/DO/AI: 4/3/1 Kompletní model, který bude možné bez dalších úprav rovnou připojit k libovolnému PLC. Záruční doba 24 měsíců | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | funkční model – například 3 - osý portál | 1 | Minimální technické parametry : Napájecí napětí: 24 V DC Snímače – minimální počet snímačů: Indukční snímače: 1 Mechanické snímače: 8 Inkrementální přírůstkové kodéry: 2 Pohony, minimální počet akčních členů: Motory s oběma směry otáčení:3 Elektromagnety: 1 Souhrn: minimální počet DI/DO: Digitální vstupy : 9 Digitální výstupy: 7 Kompletní model, který bude možné bez dalších úprav rovnou připojit k libovolnému PLC. Záruční doba 24 měsíců | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 3 | funkční model – například vrata |  | Minimální technické parametry :napětí: 24 V DC Snímače – minimální počet snímačů: světelné závory: 2 Mechanické snímače: 8 Pohony: Motory s jedním směrem otáčení: 1 Motory s oběma směry otáčení: 2 Souhrn: Minimální požadavek: DI/DO: 10/9 Kompletní model, který bude možné bez dalších úprav rovnou připojit k libovolnému PLC. Záruční doba 24 měsíců | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | funkční model – například excentrický model |  | Minimální technické parametry :Napájecí napětí: 24 V DC Snímače (minimální počet snímačů): světelná závora: 3 Mechanické snímače: 7 Pohony (minimální počet akčních členů): Motory s jedním směrem otáčení: 1 Motory s oběma směry otáčení: 1 Souhrn minimálních DI/DO: Digitální vstupy :10 Digitální výstupy : 3 Kompletní model, který bude možné bez dalších úprav rovnou připojit k libovolnému PLC. Záruční doba 24 měsíců | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborné sestavení, odborná instalace, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL