Sp. zn.: CN/171/CN/17

Č.j.: 3560/17/CN

Výzva k podání nabídek

k veřejné zakázce zadávané v podlimitním režimu s názvem

„Dodání technologie dojení, chlazení mléka a krmení“

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

Výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL)“

Projekt:  Výstavba výcvikové stáje pro skot s ukázkovou výrobnou mléčných produktů

Registrační číslo projektu:  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002132

Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

V souladu s § 53 odst. 1 zákona vydává zadavatel tuto výzvu:

- Identifikační údaje veřejného zadavatele

Zadavatel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122

Se sídlem: 				Jana Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 				00376469

Zastoupený:				Ing. Václavem Švarcem, ředitelem

Tel.:				+420 379 410 051

Profil zadavatele:			https://ezak.cnpk.cz/profile_display_79.html

Profil veřejné zakázky:		https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5941.html

Kontaktní osoba zadavatele:	Ing. Miluše Fousová

Tel.:	+420 379 410 063

E-mail:				fousovam@sos-souhtyn.cz

Administrátor (pověřená osoba):

Centrální nákup, příspěvková organizace, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723

Se sídlem:				Vejprnická 663/56, 318 02 Plzeň

IČ: 					72046635

Zastoupená: 			Ing. Jiřím Heranem, ředitelem

Tel.:				+420 377 224 260

Kontaktní osoba:			Mgr. Lucie Moulisová

Tel.:				+420 777 357 971

E-mail:				lucie.moulisova@cnpk.cz

Administrátor (pověřená osoba zadavatele) je na základě příkazní smlouvy o zastoupení zmocněna zadavatelem k veškerým úkonům souvisejícím se zajištěním zadávacího řízení s výjimkou úkonů uvedených v § 43 odst. 2 zákona.

- Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

Druh veřejné zakázky

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického systému dojení s jedním dojícím boxem včetně chlazení mléka a technologie krmení dle následující technické specifikace (minimálních požadavků na předmět veřejné zakázky):

Automatický systém dojení s jedním dojícím boxem

- Identifikace dojnic pomocí krčních respondérů

- Identifikace dojnic v robotu

- Identifikace zvířete se sníženou kvalitou mléka v rámci stáda

- Východ z robota opatřen selekční brankou za účelem separace

- Přímý vstup a výstup z boxu robota

- Integrovaná váha v robotu

- Nasazení prováděné na základě laserového zaměření

- Možnost krmení minimálně 2 koncentráty + minimálně jedna tekutá přísada

- Systém kontroly dávkování koncentrátu v robotu

- Separační systém pro nestandardní mléko včetně nádob pro separované mléko

- Nezávislé dojení každé čtvrti

- Rozdojení na základě pevně stanoveného objemu oddojku

- Měření času rozdojení

- Zařízení pro odběr vzorků

- Identifikace zánětu vemene s přesným určením postižené čtvrtě a s identifikací problému (vodivost, barva, čas rozdojení)

- Indikace tuku, bílkovin, laktózy

- Stanovení počtu somatických buněk z každého dojení

- Stanovení negativní odchylky nádoje

- Měření teploty mléka

- Dynamická pulzace a dynamický podtlak závislý na průtoku mléka

- Nerotační čerpadlo nepoškozující mléčné elementy

- Dezinfekce strukových návleček po dojení pomocí páry

- Čištění a stimulace struků pomocí rotačních kartáčků

- Systém indikace přežvykování v reálném čase bez nutnosti návštěvy robota dojnicí

- Systém indikace pohybové aktivity v reálném čase bez nutnosti návštěvy robota dojnicí

- Řídící PC:

  - 1 ks počítač (počítač + klávesnice CZ USB + optická myš USB)

| POLOŽKA | MINIMÁLNÍ POŽADAVKY |
| --- | --- |
| CPU | Min. benchmark 7380 |
| RAM | Min. 8 GB UDIMM |
| HD | Min. 256 GB SSD |
| Interní DVD mechanika | DVD±RW |
| Síťová karta | 2 krát min. 100/1000 Mb/s Ethernet |
| OS | OS Windows 10 Professional |
| Ostatní | Potřebná kabeláž, min. 4x USB 2.0 vzadu, min. 1x USB na přední straně skříně, z toho min. 1x USB 3.0, audio, min. DVI, VGA |

  - 1 ks monitor

| POLOŽKA | MINIMÁLNÍ POŽADAVKY |
| --- | --- |
| Úhlopříčka | Min. 19,5“ |
| Typ | TN, LED, matný, kontrast min. 600:1 |
| Rozlišení | Min. 1600 x 900 |
| Příslušenství | VGA, DVI kabel |

Požadavek na dodávku konkrétního typu a verze operačního systému vychází z důvodu potřeby zadavatele na udržení logické koherence jeho stávající infrastruktury, kompatibility se stávajícím operačním systémem a z důvodu nezvyšování nákladů na přeškolení uživatelů při případném přechodu na jiný operační systém. Zaměstnanci zadavatele jsou na tento operační systém již vyškoleni a použití jiného operačního systému by jemu a jeho zaměstnancům způsobilo mimořádné obtíže z důvodu znesnadnění obsluhy, ztráty času dodatečným zaškolováním na jiný operační systém, nekompatibility s ostatními zařízeními zadavatele, a tím i zvýšené náklady.

V případě požadavku na výkon procesoru stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku www.cpubenchmark.net zadavatel dodavatelům poskytuje v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Benchmark tabulku s bodovými hodnotami procesorů platnými ke dni zahájení zadávacího řízení. Podle této tabulky bude kontrolováno splnění požadovaných hodnot při posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení.

- Řídící PC bude obsahovat software kompatibilní s dojicí technologií.

- Výstup dat ze systému na mobilní telefon

- Výstupy hodnot ze systému v textové a grafické podobě

Chlazení mléka:

Mléko bude skladováno v chladícím tanku o objemu 900 - 950 litrů. Mléko bude zchlazováno v nerezové nádobě při dodržení platných hygienických předpisů. Chladící tank bude umožňovat automatický průběh chlazení s kontrolou. Ovládání a řízení provozu chladícího tanku bude umístěno na stěnu mléčnice a bude kompatibilní s robotickým systémem dojení.

Technologie krmení - silo, spirálový dopravník

Zásobník o objemu 9,5 – 10,5 m3 ze sklolaminátového materiálu, stojící na pozinkovaných nohách, se žebříkem.

Součásti: Spirálový dopravník, průměr trubky 75 mm, pohon 0,55 kW, skříň pohonu s kapacitním snímačem, výpad pod zásobník. Potrubí pro spirálový dopravník přímé, průměr 75 mm, délka 6 m, spojovací materiál. Potrubí pro spirálový dopravník obloukové, průměr 75 mm, sklon 45, délka 2 x 1500 mm, spojovací materiál.

Veškeré vybavení, které je předmětem veřejné zakázky, musí být nové.

Součástí dodávky bude i instalace a kvalifikované zaškolení obsluhy v místě plnění.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.

Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí 3 920 814,- Kč bez DPH.

Uvedená cena je cenou maximální. V případě, že dodavatel ve své nabídce předloží cenu vyšší, než výše uvedenou, znamená to nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona a dodavatel bude zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení.

- Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace tvoří přílohu této výzvy.

Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh bude stejně jako veškerá vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace uveřejněna neomezeným a dálkovým přístupem v elektronickém nástroji E-ZAK na profilu této veřejné zakázky - https://ezak.cnpk.cz/contract_display_5941.html.

- Způsob podání nabídek, lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky musí být podány v souladu s § 107 zákona, a to v českém jazyce.

Lhůta pro podání nabídek

Nabídky podávejte nejpozději do 24. 7. 2018 do 9:00 hodin.

Místo podání nabídek

4.2.1 Podání nabídek v listinné podobě

Nabídka musí být podána v jedné řádně uzavřené obálce, označené názvem „Dodání technologie dojení, chlazení mléka a krmení“ a dovětkem „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena identifikace dodavatele, tj. název, sídlo a IČO.

Nabídky může dodavatel doručit poštou, kurýrní službou nebo osobně na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56

318 00 PLZEŇ

Česká republika

Pozn.: Sídlo Centrálního nákupu se nachází v areálu SOU elektrotechnického, Vejprnická 663/56, pavilon 5 (budova Policie ČR), 3. patro.

V případě osobního podání je místem podání kancelář č. 1 (III. patro) Centrálního nákupu, příspěvkové organizace, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 na adrese Vejprnická 663/56 318 00, Plzeň.

Provozní doba:

- pondělí		8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:00 hodin

- úterý 		8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:00 hodin

- středa		8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:00 hodin

- čtvrtek		8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 15:00 hodin

- pátek		8:00 – 11:00 hodin a 12:30 – 14:00 hodin

Nejpozději však doručí dodavatel nabídku do konce lhůty pro podávání nabídek, což je dne 24. 7. 2018 do 9:00 hodin. Rozhodující je čas předání nabídky pověřené osobě, ne její předání poště (kurýrní službě).

4.2.2 Elektronické podání nabídek

Nabídka v elektronické podobě musí být podána v souladu s požadavky stanovenými v § 107 zákona. Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Všechny dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, je nutné vložit jako součást nabídky do E-ZAK opatřené tímto podpisem v naskenované podobě, resp. opatřené platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do E-ZAK je omezena (přesnou max. velikost jednotlivých souborů si můžete ověřit v detailu veřejné zakázky po stisknutí tlačítka „Poslat nabídku“). Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen. Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v E-ZAK.

Zadavatel doporučuje dodavatelům podat elektronickou nabídku následujícím způsobem:

- formát souboru - .pdf

- soubor bude označen tak, aby bylo jasné, že se jedná o nabídku na tuto veřejnou zakázku (tj. soubor bude označen minimálně názvem zakázky a názvem dodavatele)

- pokud bude souborů více než jeden, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou, případně označeny názvem, o který dokument se jedná (př.: VZ_Název veřejné zakázky_Název dodavatele_1 nebo VZ_Název veřejné zakázky_Název dodavatele_1_Krycí list)

- v případě komprimace souboru použije dodavatel formát .rar nebo .zip

Dodavatel doručí nabídku v elektronické podobě nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, což je dne 24. 7. 2018 do 9:00 hodin.

Bližší informace o lhůtě, místu a způsobu podání nabídek jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.

- Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel je povinen v souladu s § 53 odst. 4 zákona a požadavkem zadavatele v nabídce prokázat splnění kvalifikace následujícím způsobem a ve stanoveném rozsahu. Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

## Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který

- prokáže splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona,

- prokáže splnění profesní způsobilosti podle § 77 zákona a

- prokáže splnění technické kvalifikace podle § 79 zákona

v následujícím rozsahu:

Základní způsobilost (podle § 74 zákona)

Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona.

Základní způsobilost splňuje dodavatel:

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (pozn. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle bodu a) tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle bodu a) tohoto odstavce splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. – viz § 74 odst. 2 zákona),

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Profesní způsobilost (podle § 77 odst. 1 zákona)

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje).

Technická kvalifikace (podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona)

Zadavatel požaduje prokázání kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona.

Kritéria technické kvalifikace prokáže dodavatel předložením seznamu významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

Rozsah požadovaných informací a dokladů a minimální úroveň kvalifikačního kritéria:

Dodavatel předloží seznam významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech. V seznamu budou dodávky označené názvem a uvedením identifikace objednatele, doby jejich poskytnutí a finančního a věcného rozsahu.

Zadavatel požaduje předložení seznamu obsahujícím minimálně 2 významné dodávky spočívající v dodávce technologie pro dojení, a to v hodnotě alespoň 
1 500 000,- Kč bez DPH za každou dodávku.

Způsob prokázání kvalifikace

Splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona, profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona a technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona může dodavatel prokázat předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje (k prokázání splnění základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace může dodavatel využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace), jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona, případně předložením kopií, originálů či úředně ověřených kopií požadovaných dokladů.

Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva bude v souladu s § 122 odst. 3 zákona zadavatelem vyzván k předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá zadavatel k dispozici (např. pokud již byly obsaženy v nabídce). V případě základní způsobilosti se bude jednat o doklady dle § 75 zákona. Všechny potřebné doklady je třeba si včas zajistit. Účastník zadávacího řízení, který nepředloží doklady dle § 122 odst. 3 zákona, bude zadavatelem vyloučen.

Bližší informace k požadavkům na prokázání kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu této výzvy.

- Hodnocení nabídek

Hodnocena bude ekonomická výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.

Pro hodnocení je rozhodující nabídková cena v Kč bez DPH, tj. nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět veřejné zakázky.

V Horšovském Týně dne 4. 7. 2018

.....................................................

Ing. Václav Švarc

ředitel školy

Příloha: Zadávací dokumentace