- Příloha č. 1A ZD:

- Technická specifikace část A

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: | „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nábytek a manipulační prostředky“ |
| --- | --- |
| Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |
| Dodavatel podává nabídku na tyto ČÁSTI veřejné zakázky: Část A - Šatní skříně a plechové skříně |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku šatních skříní a plechových skříní včetně dalšího příslušenství, která je předmětem plnění části A veřejné zakázky s názvem „Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního, Plzeň - vnitřní vybavení – nábytek a manipulační prostředky“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1A ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.

Předmětem zakázky je dodávka zboží v níže uvedeném množství a kvalitě odpovídající využití zboží v profesionálním provozu:

| Položka | Název zboží | Požadovaný počet kusů | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY (minimální) | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kovové skříně 1 | 9 ks | Kovová skříň pro uložení ručních strojků a nářadí Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak. Minimální požadované parametry: rozměry: výška cca 1950 mm, šířka 800 – 950 mm, hloubka 400 – 600 mm dvoudveřové provedení se soklem, robustní svařovaný korpus skříně plné dveře, cylindrický rozvorový zámek stavitelné police 4 ks, nosnost police 60 kg povrchová úprava prášková barva | ): Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Kovové skříně 2 | 6 ks | Kovová skříň na nástroje a nářadí Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak. Minimální požadované parametry: jednodveřová dílenská skříň svařovaná se soklem šířka 500 – 600 mm, výška cca 1950, hloubka 400 - 600 mm skleněné dveře v ocelovém rámu, bezpečnostní kalené sklo tloušťky 4 mm cylindrický bezpečnostní zámek rozvorový (dvoubodový) 4 police (nosnost police cca 100 kg) + 2 zásuvky na vnitřní straně dveří a boků skříně děrování pro umístění háčků s doplňkových držáků pro zavěšení nástrojů a nářadí (tzv. Q systém) hladká povrchová úprava práškovým lakem Min. rozsah dodávky pro 1 skříň: 1x skříň 4x police 2x zásuvka 1x základní sada držáků pro uchycení nářadí (tzv. Q systém) cca 20 ks Hladká povrchová úprava práškovým lakem Shodný design s položkou č. 1 | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 3 | Zásobníková skříň | 5 ks | Ocelová skříň s plastovými ukládacími nádobami Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak. Minimální požadované parametry: rozměry: výška 1950, šířka cca 950, hloubka 400 mm, na soklu materiál ocelový plech, svařováno, povrchová úprava práškovou barvou dvojkřídlové dveře s centrální výztuhou, uzamykání cylindrickým zámkem počet polic min. 9, přestavitelné, nosnost min. 60 kg počet zásobníků (nádob) min. 40 ks, min. 2 barvy, min. rozměr nádoby cca 352 × 205 × 150 mm plastové nádoby z nárazuvzdorného materiálu | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 4 | Šatní skříň | 9 ks | Šatní skříň s vnitřním dělením svařovaná, na soklu Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak. Minimální požadované parametry: rozměry výška cca 1950, šířka 800, hloubka cca 400 mm svislá mezistěna, 5 polic krátkých, 1 tyč na oblečení uzamykání cylindrickým rozvorovým zámkem skříně svařená z kvalitního ocelového plechu v povrchové úpravě šedou práškovou barvou | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |
| 5 | Kovové skříně 3 | 3 ks | Kovová skříň s uzamykatelnými boxy Rozměrová tolerance +/- 50 mm pokud není rozpětí stanoveno jinak. Minimální požadované parametry: počet oddělení min. 12 (3x na šířku, 4x na výšku), šířka každého oddělení 300 mm celková výška 1800 mm, šířka 900 mm, hloubka 500 mm svařovaná konstrukce na soklu zamykání na uzávěr pro visací zámek na dveřích prolis pro umístění jmenovky barvy: korpus-šedý, dveře: 1 skříň-modrá, 2 skříň-zelená, 3 skříň-červená | Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY |

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení)

- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem

- Odborná instalace a uvedení předmětných zařízení do provozu

- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)

- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení

- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.

- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.

- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.

- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.

- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.

- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), pokud se osoby oprávněné ve věcech technických nedohodnou jinak.

- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.

- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL