Podmínky pro dodavatele vozidla pro přepravu krizového štábu, posilového vozidla RLP v setkávacím systému

- Zadavatel může požadovat v rámci hodnocení jednotlivých nabídek přistavení typového vozidla přepravu krizového štábu (posilového sanitního vozidla RLP v setkávacím systému) k fyzické prohlídce, typové sanitní vozidlo musí být shodné s nabízeným sanitním vozidlem mimo detailního rozmístění zdravotnické zástavby.

- Uchazeč do nabídky předloží čestné prohlášení o tom, že nabízené vozidlo pro přepravu krizového štábu (posilové sanitní vozidlo RLP v setkávacím systému) bude po dovybavení zadavatelem zdravotnickým vybavením splňovat vyhlášku č. 296/2012 Sb.

- Předání vozidla proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví dodavatel.

- Při předání vozidla zadavatel požaduje předání vyplněného TP, kde bude uvedena a zapsána kompletní výroba vozidla ve druhém stupni výroby.

- Záruční doba na vozidlo v 1. stupni výroby (podvozek) je min. 5 let omezena nájezdem min. 150 000 km. Záruční servisní partner pro vozidlo v 1. stupni výroby musí sídlit na území města Plzně. Uchazeč uvede v nabídce název a sídlo servisního partnera, u kterého zadavatel bude uplatňovat záruční opravy vozidla v 1. stupni výroby.

- Záruční doba na sanitní zástavbu včetně výstražného zařízení a grafického značení je min. 5 let bez omezení nájezdu km. Vzhledem k požadavku zadavatele na osazení sanitní zástavby včetně výstražného zařízení komplet LED technologií, zadavatel nepřipouští žádné výjimky komponentů sanitní zástavby včetně výstražného zařízení a grafického značení ze záruky. Dodavatel potvrdí pětiletou záruku na kompletní sanitní zástavbu včetně výstražného zařízení a grafického značení bez výjimek čestným prohlášením v nabídce.

- Veškeré záruční opravy zdravotnické zástavby včetně výstražného zařízení a grafického značení je uchazeč povinen provádět v sídle zadavatele, popř. na jeho výjezdových základnách. Nástup na záruční opravu zástavby musí být nejdéle do 24 hod. v pracovní den a 48 hod. mimo pracovní dny, od nahlášení závady kontaktní osobě dodavatele.

- Uchazeč uvede v nabídce a ve smlouvě, jakou formou je poskytována záruka na vozidlo v 1. stupni výroby a zástavbu včetně výstražného zařízení a grafického značení.

- Předání nového vozidla v sídle zadavatele. Předané vozidlo bude čisté uvnitř i z venku. Na vozidle bude proveden předprodejní servis v souladu s požadavkem výrobce vozidla v prvním stupni výroby.

- V nabídce předloží uchazeč kompletní podrobnou technickou dokumentaci k nabízenému vozidlu. Jednotlivé body této specifikace budou očíslovány tak, aby korespondovaly s technickou specifikací předloženou zadavatelem v příloze VZ.

- Uchazeč do nabídky zahrne výkresovou dokumentaci, ze které bude zřejmé rozmístění jednotlivých komponent v pohledu shora, z obou boků, zepředu a zezadu. Zadavatel požaduje základní okótování rozmístění komponent ve vozidle v daném pohledu (v mm) a jejich identifikaci (účel).

- Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl závazek uchazeče o zajištění náhradních dílů zdravotnické zástavby vozidla pro přepravu krizového štábu (posilového sanitního vozidla RLP v setkávacím systému) včetně výstražného zařízení, které je předmětem této VZ, skladem po dobu minimálně deseti let od data uzavření smlouvy. O tomto závazku učiní uchazeč čestné prohlášení.

- Náhradní díl bude fyzicky dostupný v sídle kupujícího nejpozději do 24 hodin od nastoupení k servisnímu zásahu.

- Zadavatel požaduje při výrobě vozidla pro přepravu krizového štábu (posilového sanitního vozidla RLP v setkávacím systému) minimálně 4 výrobní kontroly min. šesti zástupců zadavatele (maximálně osm osob) ve výrobním závodě dodavatele. Při těchto kontrolách budou schvalovány jednotlivé postupné kroky výroby při výrobě zástavby v druhém stupni výroby. Zadavatel uhradí přiměřené náklady na přepravu zástupců zadavatele do výrobního závodu dodavatele, maximálně však 250 km na jednu návštěvu. Zbylé náklady na přepravu včetně případných nákladů na ubytování zástupců zadavatele hradí dodavatel. Doba kontroly včetně doby na přepravu nesmí přesáhnout 12 hodin za jeden pracovní den, přičemž doba fyzické kontroly vozidla nesmí přesáhnout 6 hodin za jeden pracovní den. Při přesáhnutí této doby, je dodavatel povinen na svoje náklady zajistit zástupcům zadavatele ubytování hotelového typu a stravování. Přeprava bude prováděna vozidlem, z důvodu přepravy zkušebního zdravotnického vybavení pro testování a schvalování rozmístění zdravotnických komponentů v zástavbě.

- Při vzdálenosti výrobního závodu dodavatele od sídla zadavatele delší než 450 km, zadavatel požaduje za účelem výrobních kontrol popsaných výše leteckou přepravu zástupců zadavatele v počtu 6 – 8 osob na náklady dodavatele. V takovém případě je dodavatel povinen zajistit na svoje náklady i přepravu zdravotnického materiálu potřebného při výrobních kontrolách.

- Z každé výrobní kontroly zástupců zadavatele ve výrobním závodě dodavatele musí dodavatel vyhotovit písemný zápis. V zápise budou podrobně popsány schválené výrobní postupy ze strany zástupců zadavatele. Zápis bude odsouhlasen a podepsán zástupci obou stran.

- Zadavatel bez udání důvodu může dle potřeby zvýšit počet výrobních kontrol za stejných podmínek popsaných výše, zejména z důvodu stagnace výrobního postupu dodavatele.

- Maximální termín dodání vozidla pro přepravu krizového štábu (posilového sanitního vozidla RLP v setkávacím systému) je 150 dní od podpisu smlouvy, nebo do 28. 6. 2019.