- Příloha č. 1 Zadávací dokumentace:

- Technická specifikace

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Modernizace výpočetního prostředí na SPŠS a SOŠ prof. Švejcara v Plzni

Veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Veřejná zakázka není dělená na části. Dodavatel podává nabídku na celek.

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

položka 1) Obměna serverů a virtualizace

Předmětem dodávky jsou dva servery, diskové pole, virtualizační software a přepínače včetně propojovacích kabelů jako obměna stávajícího řešení. Na serverech bude provozováno cca 20 virtuálních serverů s OS Windows Server 2012 nebo novější. Operační systémy a související licence (CAL) nejsou předmětem dodávky.

Obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce): DOPLNÍ DODAVATEL

Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉ |
| --- | --- |
| Technické parametry - Požadavky na 2 ks servery |
| 1 | 2x procesor, minimálně 16 jader (celkem), minimálně 2 GHz, výkon minimálně 16500 bodů | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | RAM 12x16GB RAM (celkem 192 GB) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 3 | 1x řadič RAID s podporou RAID1 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | 2x disk 120GB SSD boot | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 5 | 2x řadič 12Gbit SAS HBA dual port | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 6 | 6x síťová karta min 1Gbit, z toho min 2x SFP+ 10Gbit | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 7 | Správcovská konzole enterprise typu - IPMI s dedikovaným síťovým portem | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 8 | Podpora výrobce 7let NBD | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 9 | Čelní LCD display s indikací chybových stavů | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 10 | Šasi 1U s ližinami pro montáž do 19’’ racku | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Požadavky na externí diskové pole |
| 11 | Dva řadiče s podporou RAID minimálně 1,5,6,10 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 12 | Připojení front end (připojení serverů) 12Gbit SAS | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 13 | Podpora minimálně 30 disků | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 14 | 4x propojovací kabel SAS 3m | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 15 | Osazená kapacita 15x 600GB 15k SAS | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 16 | Podpora výrobce 7 let 24/7 - 4hr mission critical | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Požadavky na propojovací přepínače |
| 17 | 2ks přepínačů v konfiguraci 24 portů 1GBit plus 2x SFP+ 10 Gbit | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 18 | Redundantní napájení | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 19 | Montáž do racku 19’’ | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 20 | Podpora L2/L3 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 21 | Podpora port security | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 22 | Podpora broadcast storm control | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 23 | Podpora SNMP a neighbor discovery | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 24 | Podpora 802.11Q | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 25 | Podpora RSTP/MSTP/PVST | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 26 | Zařízení musí splňovat standardy konektivity IROP https://www.standardkonektivity.cz/ a http://www.irop.mmr.cz/getmedia/db06faf0-80e8-4b4f-b705-868d4e00c43e/Standard-konektivity_overeni-a-kontrola_cerven-2017_final.pdf.aspx | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Požadavky na virtualizační SW |
| 27 | Kompatibilita s VMware vSphere 6.5 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 28 | Podpora výrobce na 5 let | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

položka 2) Modernizace a rozšíření bezdrátové sítě

Předmětem dodávky je 51ks wifi přístupových bodů s centrálním řízením a správou včetně všech potřebných softwarových licencí jako náhrada za stávající zastaralé řešení. Případné rozšíření strukturované kabeláže není z důvodu záruky na stávající počítačovou síť předmětem dodávky.

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉ |
| --- | --- |
| Technické parametry - Požadavky |
| 1 | 51x přístupový bod s podporou 802.11 a/b/c/g/n | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Centrální správa všech AP | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 3 | Integrace s řešením UTM | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | Autentizace uživatelů formou SSO vůči stávajícímu IDM řešení | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 5 | Včetně napájení 240V nebo PoE injektorů (škola nemá k dispozici PoE přepínače) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 6 | Podpora 802.11X, 802.11Q | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 7 | Garantovaná podpora minimálně 50 aktivních trvale připojených a komunikujících klientů na každý přístupový bod | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 8 | Podpora výrobce 3 roky | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

položka 3) Zabezpečení sítě (UTM firewall)

Předmětem je dodávka síťového prvku a příslušných licencí pro zabezpečení vstupu do počítačové sítě. Požadován je typ „HW appliance“, tedy hardware i operační systém jsou dodány jako jeden produkt od jednoho výrobce.

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉ |
| --- | --- |
| Technické parametry - Požadavky |
| 1 | Připojení a zabezpečení školy (areál za jednou přípojkou do CESNET 300 Mbit) a jednoho dislokovaného pracoviště (připojení 100 Mbit) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Stavový paketový filtr (firewall) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 3 | Intrusion Detection/Prevention System | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | Detekce komunikace potenciálně infikovaných zařízení v síti na vzdálené C&C servery | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 5 | Web Proxy, filtrování URL dle kategorií | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 6 | Aplikační kontrola | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 7 | E-mailová ochrana, antispam, antiphishing, antimalware příchozí i odchozí pošty, karanténa | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 8 | Skenování příloh e-mailů vč. archivů, true file type detection | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 9 | Bezpečná publikace webových, aplikačních a Exchange serverů (reverzní proxy) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 10 | Logování a podrobný reporting (statistiky aktivit uživatelů, grafy, dashboardy ,…) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 11 | Pokud je řešení vytvořeno kombinací více prvků, je třeba dodat centrální správu všech těchto prvků | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 12 | Centrální správa všech funkcí z jednoho webového GUI | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 13 | Žádné licenční omezení počtu uživatelů, přenesených dat | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 14 | Podpora, licence a záruka na dodaný HW po dobu 5 let | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 15 | Firewall propustnost 8 Gbps | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 16 | IPS propustnost 5 Gbps | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 17 | Propustnost Web proxy s aktivním antivirem 3 Gbps | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 18 | Souběžná TCP spojení až 15 milionů | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 19 | Nová spojení za sekundu 200 tisíc | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 20 | Interní disk minimálně 100 GB pro ukládání logů | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

položka 4) Zabezpečení serverů a koncových stanic

Předmětem je dodávka komplexního řešení pro ochranu serverů a pracovních stanic před kybernetickými útoky a zavirováním včetně funkcí vzdálené správy (endpoint management).

| ZADAVATELEM POŽADOVANÉ PARAMETRY | PARAMETRY NABÍZENÉ |
| --- | --- |
| Technické parametry - Požadavky |
| 1 | Ochrana 335 pracovních stanic Windows a 25 serverů Windows | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 2 | Centrální správa všech koncových prvků z jedné konzole | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 3 | Antivirová ochrana | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 4 | Aplikační ochrana - správa a blokování aplikací na pracovních stanicích nebo serverech (i pro notebooky v případě odnesení ze sítě SPSTR) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 5 | Ochrana před ransomware minimálně pro všechny servery a nejméně 100 vybraných pracovních stanic | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 6 | Ochrana před známými útoky (signatury) i neznámými hrozbami (behaviorální analýza, útoky nultého dne) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 7 | Filtrování webového provozu na koncových zařízeních | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 8 | Řízení periferních zařízení (USB disky apod.) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 9 | Zajištění (vynucení) ochrany mobilních zařízení i mimo domovskou síť | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 10 | Aplikování bezpečnostních politik per zařízení a per přihlášených uživatel | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 11 | Šifrování disků minimálně pro 10 vybraných pracovních stanic | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 12 | Integrace do řešení UTM | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 13 | Standardní i uživatelské reporty | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 14 | Podpora OS Windows 7, 8 a 10 | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 15 | Integrace s Microsoft AD | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 16 | Podpora mobilních zařízení Android a iOS (licence nejsou požadovaným předmětem dodávky) | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 17 | Neomezený počet politik | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| 18 | Aktualizace a podpora výrobce 3 roky | DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY |

V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019

PODPIS DODAVATELE

__________________________________

podpis a razítko oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL