## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Neprůtokový ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků

OKB (neprůtokový) - 1 ks

Minimální technické parametry: Temperovací systém pro suché rozmrazení a ohřev transfuzních přípravků Suchý ohřev bez použití vody Aktivní sušení povrchu vaku Současný ohřev minimálně tří vaků Řízení ohřevu tak, aby teplota transfuzního přípravku nepřekročila 37 °C Ukazatel teploty transfusních přípravků Přesnost měření teploty ± 4% při 37 °C Ohřev různých transfusních přípravků Ohřev vaků s různým objemem naplnění Evidence teploty transfusního přípravku Zvuková signalizace ukončení ohřevu Promíchávání transfuzních přípravků Integrovaná kontrola funkcí přístroje Kalibrace teplotních senzorů Možnost připojení tiskárny Součástí musí být záchytná deska