| výzva k podání nabídek |
| --- |
| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený: | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684 |
| Sídlo: | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 45333009 |
| Zastoupený: | MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík email: petr.stehlik@zzspk.cz; tel.: +420 777 357 964 |
| Detail VZ v E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00007173 Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce. |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ZZS Plzeňského kraje – mobilní dieselagregát – 2017 (2. vyhlášení) |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do II. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového, plně funkčního a provozuschopného mobilního dieselagregátu.

Délka záruční lhůty na předmět plnění musí činit min. 24 měsíců.

V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky dodavatel bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců zadavatele v základních otázkách obsluhy a pravidelné a běžné údržby stroje, jehož dodávka je předmětem této veřejné zakázky. Termín a rozsah školení bude navržen dodavatelem a musí být schválen zadavatelem. Následně zadavatel stanoví místo školení a počet a jména osob, které se školení zúčastní.

Předání předmětů plnění proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví vítězný dodavatel.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden níže v části Technické podmínky.

V příloze č. 5 - Technická specifikace dodavatele je dodavatel povinen uvést obchodní název, výrobce nabízeného přístroje vč. konkrétních nabízených parametrů požadovaných v textu u jednotlivých položek. Dodavatel vyplní ŽLUTĚ zvýrazněné buňky tabulky.

V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo k zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude dodán nejpozději do 12 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Předpokládaná hodnota

| Celková předpokládaná hodnota činí | ………………………………………… | 314.000,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

Financování

Kupující uvádí, že pořízení předmětu této smlouvy je financováno z programu Ministerstva zdravotnictví ČR, program 13508 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací, i.č. akce 135D082001706, název akce „ZZS Plzeňského kraje – mobilní dieselagregát – 2017“.

požadavky na kvalifikaci

Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

Technická kvalifikace

Splnění technické kvalifikace dodavatel prokáže:

- předložením seznamu min. 3 významných zakázek s obdobným předmětem plnění realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Ze seznamu významných zakázek musí vyplývat minimálně:

- název objednatele a kontakt,

- dostatečně detailní popis předmětu významné zakázky, aby bylo možné určit, zda se jedná o zakázku s obdobným předmětem plnění,

- celková konečná cena zakázky v Kč bez DPH,

- doba realizace zakázky.

Za významnou zakázku je považována dodávka mobilního dieselagregátu. Souhrnný rozsah všech předkládaných zakázek musí činit min. 1 mil. Kč bez DPH.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

Technická specifikace

Specifikace mobilního dieselagregátu

- Motor

  - Výkon alespoň 40HP

  - Obsah alespoň 3000 cc

  - Naftový 4-taktní, vodou chlazený

  - Elektronické řízení

  - Dodavatel uvede spotřebu v l/h při zatížení 100%, 75%, 50% a 25% v režimu P.R.P.

- Max. výkon (L.T.P) alespoň alespoň 33 kVA

- Jmenovitý výkon (P.R.P) alespoň 30 kVA

- Odhlučňovací kapotáž

- Vestavná nádrž PHM

  - S kapacitou na min. 6 hodin nepřetržitého provozu při 100% zatížení v režimu P.R.P.

  - Dodavatel uvede kapacitu v hodinách dle výše uvedeného a současně v litrech

- Záchytná ekologická vana na příp. úkapy z motoru

- Řízený dobíjecí zdroj pro aku - interní

- PHM (pouze pro funkční zkoušky – max. 60 min.)

- Provozní náplně olej a nemrznoucí směs

- Podvozek pod DA v základní výbavě, konstrukce podvozku žárově zinkována

- Homologace pro provoz na pozemních komunikacích

- Rám bez podlahy a rezervy, s opěrným kolečkem

- Standartní připojení ISO 50

- Hlučnost soustrojí maximálně 65 dBA/7m

- Pozinková kapotáž

- Žhavení pro start v zimním období

- Extra výbava zásuvek: alespoň 63A/400V/5P - 1 ks, 16A/400V/5P - 1ks, 16A/230V/3P

- záložní zdroj musí být schopen celoročního provozu v exteriéru v rámci klimatických podmínek ČR (garantovaný bezproblémový provoz v rámci teplotního rozpětí -15 °C až +40 °C)

Zadavatel požaduje dodat s mobilním dieselagregátem následující dokumentaci a technickou podporu

- Návod k obsluze a údržbě v českém jazyce.

- Výchozí funkční zkouška.

- Záruční list v českém jazyce.

- Proškolení pověřených zástupců zadavatele (7 osob) v ovládání a údržbě dodaného dieselagregátu. Proškolení obsluhy se uskuteční v sídle zadavatele.

Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s celkovou realizací VZ.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.

Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a přiloží přílohy.

Vyplněný, doplněný návrh smlouvy musí být do nabídky přiložen podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být k návrhu smlouvy přiloženo zplnomocnění, které tuto osobu k podpisu opravňuje.

nabídka

Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 12.4.2019 do 10:00 hodin.

Podání nabídek v elektronické podobě

Elektronickou nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

Obsah nabídky:

- krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný zástupcem dodavatele,

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou vč. příloh(y),

- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji, podepsané zástupcem dodavatele,

- seznam poddodavatelů.

hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

Dílčí hodnotící kritéria

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) | Váha |
| --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70% |
| B | Kvalitativní vlastnosti předmětu plnění | 30% |

Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

Celková nabídková cena (A - váha 70%)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za kompletní předmět VZ.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

Kvalitativní vlastnosti předmětu plnění (B - váha 30%)

Zadavatel bude hodnotit níže uvedené parametry předmětu plnění. Dodavatel musí v nabídce přehledně uvést mimo jiné hodnoty pro jednotlivé parametry.

| Hodnocený parametr | č. | Povaha | min. HH | max. HH | Dosažitelné body |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jmenovitý výkon (P.R.P) | b1 | rostoucí | 30 kVA | 35 kVA | 70 bodů |
| Kapacitace nádrže na PHM pro nepřetržitý provoz při 100% zatížení v režimu P.R.P. | b2 | rostoucí | 6 hodin | 12 hodin | 30 bodů |

HH … hodnocená hodnota

Dodavatel v nabídce stanoví hodnotu dle jednotlivých parametrů, přičemž min. hodnoty musí být alespoň na úrovni definovaných hodnot „min. HH“. Při stanovení nižší hodnoty, než je minimální, bude nabídka vyřazena. Při stanovení vyšší hodnoty, než je maximální, bude nabídka hodnocena tak, jako by byla nabízena hodnota „max. HH“.

V těchto parametrech budou nabídky hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší hodnocená hodnota hodnoceného parametru v rámci této VZ. Nejvyšší hodnota hodnoceného parametru obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno max. počtem bodů za tento parametr. Počet bodů za tento parametr pak bude stanoven dle následujícího vzorce.

kde

bx ... příslušný parametr

MHHx ... min. hodnocená hodnota n-tého parametru v definovaných jednotkách stanovená v zadávacích podmínkách (pro parametr b1 se MHH = 30; pro b2 se MHH = 6)

Celkové hodnocení DHK „B“

Součtem výše uvedených parametrů b1 a b2 bude výsledný počet bodů konkrétního dodavatele v tomto DHK („Bh“) podle následujícího vzorce.

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr výsledného počtu bodů konkrétního dodavatele za všechny hodnocené parametry k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené parametry v rámci této VZ. Nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené parametry obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce. Výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pokud by takovéto zaokrouhlení vedlo ke shodnému hodnocení, bude provedeno zaokrouhlení na více desetinných míst.

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

Bmax ... nejvýhodnější nabídka v rámci DHK „B“

Bh ... hodnocený součet bodů za všechny hodnocené parametry DHK „B“

Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat celkový počet bodů za DHK s nejvyšší vahou (vyšší hodnota bude upřednostněna), při shodě bude porovnáván počet bodů dalšího DHK s nejvyšší vahou. Při shodě všech DHK bude o pořadí nabídek rozhodovat hodnota parametru b1 (vyšší hodnota bude upřednostněna), příp. poté hodnota parametru b2.

VYSVĚTLENÍ Zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 2 pracovních dnů po doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

další informace

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 6 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je neveřejné.

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

přílohy

- Krycí list nabídky

- Vzorové formuláře

- Návrh smlouvy

- Pokyny zadavatele

- Technická specifikace dodavatele

V Plzni dne 4. 4. 2019

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace