Technické podmínky – VZ: Teleskopické manipulátory pro SÚSPK (2019)

Dodávka 2 ks teleskopických manipulátorů

Technická specifikace 2 ks identických strojů – teleskopický manipulátor

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2018 nebo novější

- stroj musí být homologovaný pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, vybaven výbavou pro provoz na pozemních komunikacích

- provozní hmotnost v rozmezí 9 – 11 tun

- výška zdvihu min. 7,5 m (měřeno pod paletizační vidle)

- nosnost výložníku při zataženém teleskopu min. 5.900 kg

- nosnost výložníku min. 1.700 kg při dopředném dosahu min. 400 cm před přední nápravou

- pohon všech čtyř kol 4x4, s možností odpojení jedné nápravy na pohon 4x2 pro přejezdy

- světlá výška min. 400 mm, kompletní zakrytování spodní části stroje

- zadní závěs, čep 30 mm, el. instalace a hydraulický okruh pro připojení vleku

nakládací zařízení:

- rameno s max. jedním teleskopickým výložníkem

- automaticky odpružené teleskopické rameno v závislosti na rychlosti pojezdu

- rychloupínací zařízení adaptérů s hydraulickým jištěním

motor:

- vznětový, přeplňovaný o síle min. 100 kW o objemu min 4.400 cm3

- emise spalin dle platné legislativy

převodovka:

- minimálně 4 rychlostní stupně

- řazení rychlostních stupňů pod zatížením s částečnou možností automatického řazení při přejezdech

- max. přepravní (pojezdová) rychlost min. 40 km/hod

nápravy:

- řiditelné obě nápravy, se samosvorným diferenciálem na min. jedné nápravě

- rozměr pneu 480/80 R26, nebo obdobného rozměru

- pneu desén „šíp“, nebo silniční vzorek

hydraulický systém:

- s proměnným průtočným množstvím oleje, osazen pístovým čerpadlem pro celkovou dodávku min. 130 litrů/min, tlak v hydraulickém systému min. 250 bar

- ovládání teleskopického výložníku a směru pojezdu stroje joystickem integrovaným v loketní opěrce sedadla řidiče

objemy provozních náplní:

- palivová nádrž min. 140 litrů

- nádrž hydraulického systému max. 120 litrů

kabina:

- bezpečnostní kabina ROPS/FOPS

- topení, klimatizace

- sedadlo vzduchem odpružené s bezpečnostním pasem, nastavitelné

- stěrač s ostřikovačem čelního skla, stěrač střešního skla, stěrač zadního skla

- 1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny, homologovaného pro provoz v ČR

- osvětlení stroje pro provoz na pozemních komunikacích

- pracovní světlomety 2 ks vpředu, 2 ks vzadu

příslušenství:

- lopata nakládací objem min. 1,8 m3

- telematický systém sledování polohy stroje a poskytování servisních a provozních informací

Součástí dodávky bude:

- návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě, osvědčení o schválení pro provoz na pozemních komunikacích (OTP), kvalifikované zaškolení obsluhy, uvedení do provozu