Příloha č. 1 – Technická specifikace

1. Nový server - požadavky:

- Dvousocketový server poloviční velikosti pro osazení do Blade police HP BLc7000

- Dva 8xcorové procesory určené pro virtualizaci, s parametry pro jeden procesor:  8x core, 16x threads min. 2,10 Ghz max. 3,20 Ghz, cache 11 MB, TDP 85W per procesor, výkon procesoru min. benchmark 13000 CPU mark (dle www.cpubenchamrk.net)

- Min. 8x 32 GB RAM DDR4 o frekvenci alespoň 2933MHz

- Server musí umožňovat odstavení vadného ranku paměti za chodu a alokování na jiný bank anebo požadujeme dvojnásobný počet DIMM modulů o stejné kapacitě s memory mirroring

- 2ks interních HDD typu 6Gbit SAS o kapacitě 300Gb a rychlosti 15K

- HW RAID řadič s alespoň 1GB cache a podporou až 12Gb SAS HDD

- Interní USB 3.0 konektor pro aplikační klíče

- Slot pro interní MicroSD flash kartu pro boot hypervizoru

- Dual Port síťovou kartu min. 20Gbps Converged Network Adapter s podporou partitioning až 3* Ethernet and 1* FC/iSCSI HBA porty na 20Gbps port

- Dual Port karta min 16Gb FC pro připojení do SAN

- Certifikace pro MS Windows, RedHat, Citrix XenServer, Oracle Solaris a Canonical Ubuntu

- Záruka serveru minimálně 3 roky s odezvou následující pracovní den

- Operační systém:

  - Operační systém kompatibilní s Windows 2019 Datacentrum

  - Operační systém musí umožnovat licenčně neomezený běh virtuálních stanic.

- Virtualizační platforma:

  - Virtualizační platforma musí být kompatibilní s VMWare VSphere 6.7 v Edici Enterprice Plus

  - podpora a nárok na aktualizace po dobu 3 let.

2. HW rozšíření stávajícího serveru  - požadavky:

- Rozšíření paměti stávajícího serveru BL460c Gen9 Server o 128GB RAM

- Paměť kompatibilní nebo lepší HP 16GB 2Rx4 PC4-2133P-R Kit (726719-B21)

3. SQL server  - požadavky:

- 8 ks licence kompatibilní s min. Microsoft SQL Server 2017 Standard, licencované per core

- Software v multilicenčním verzi

4. Windows server vč. cal a RDS cal - požadavky:

- 5 ks licence kompatibilní s min. Microsoft Server 2019 Datacentrum, licencované na 16 jader – jedna licence. Software v multilicenčním verzi

- 400 ks přístupové licence kompatibilní s min. Microsoft Server 2019, přístupová licence na zařízení. Software v multilicenčním verzi

- 120 ks přístupové licence terminálového serveru kompatibilní s min. Microsoft Server 2019, přístupová licence na uživatele. Software v multilicenčním verzi