| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 |
| --- |
| zADAVATEL: | Plzeňský kraj |
| SÍDLO: | Škroupova 18, 301 36 Plzeň |
| IČO: | 70890366 |
| zastoupený: | Josef Bernard, hejtman |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ROKYCANSKÁ NEMOCNICE A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“). |
| Spisová značka: | CN/123/CN/19 | Číslo jednací: | 4364/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ROKYCANSKÁ NEMOCNICE A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY“, poskytuje zadavatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 36 Plzeň, IČ: 70890366 prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 1. 11. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou tímto odpovídá.

Odpověď zadavatele: Zadavatel již odpověděl.

Odpověď zadavatele:  5.2 software, dispečink v soupisu prací - D.2.3 Měření a regulace, technologická elektroinstalace má být oceněn

Dotaz č. 21

V dodávce KGJ je mimo jiné nouzový chladič vzduch-voda (viz zařízení dodavatele technologie KGJ) - není ani ve schématech ani v půdorysech. Žádáme doplnit do výkresů. Umístění bude na střeše nebo na fasádě? Vč. konstrukce, doplnit k tomu potrubí v metrech, dimenze, nemrznoucí směs, kolik litrů – pozor počítat i s množstvím pro chladič, potrubí a výměník, armatury uzavírací a i odvzdušňovací (na nemrznoucí směs !!!!). Požadujeme doplnit do výkazů a do výkresů – zásadní chyba v PD.

Odpověď zadavatele: Umístění nouzového chladiče vzduch-voda se předpokládá na zemi 3 m od KGJ vedle budovy.

Dotaz č. 22

Dotaz k Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. z 30.10.2019 – k odpovědi zadavatele na dotaz č. 6. Pokud nechcete doplnit položky, tak prosíme o označení položky, do které se mají níže uvedené položky zakomponovat. Výkaz je uzamčený, položky se nedají doplňovat ani měnit text, to se týká i odpovědi zadavatele – „ANO“ na dotaz č. 11, když jsou špatné manometry ve výkazech.

Dotaz č. 6: Souhrn položek, které je podle nás potřeba doplnit do výkazu:

a. Pamětní deska – dodávka a montáž

b. Měření hluku – z dostupných podkladů není jasný rozsah měření, který ke kolaudaci

bude požadovat hygiena. Prosíme o doplnění – nebylo doplněno.

c. Měření emisí

d. Vybavení kotelen II. Kat. -070703

e. Odvoz, uložení demontovaného materiálu na skládky, poplatky

f. Položka – fotodokumentace – smlouva bod 3.4 e

g. Poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci – smlouva bod 3.4 f

h. Vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby

i. Zábor veřejného prostranství – zařízení staveniště

Odpověď zadavatele:

Položky je nutné nacenit, jejich skladba v rámci VV je na zájemci. Pokud má zájemce potřebu vysvětlení, může do nabídky vložit list s vysvětlením.

II.

Lhůta pro podání nabídek prodlužená do 8. 11. 2019 do 10:00 hodin zůstává v platnosti. Zadavatel nevylučuje další prodloužení lhůty.

V Plzni dne 1. 11. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele