Radlice pro SÚSPK 2020

Dodání: do 6 měsíců od podpisu SML

Záruka: min. 24 měsíců

Místo plnění:

radlice č. 1 – provozní středisko 23. Sadová 635, 344 01 Domažlice

radlice č. 2 – provozní středisko 35. Strakonická 948, 341 01 Horažďovice

radlice č. 3 – provozní středisko 36. Pražská 917, 324 01 Sušice

radlice č. 4 – provozní středisko 37. Pražská 917, 324 01 Sušice

radlice č. 5 – provozní středisko 63. Tepelská 603, 348 15 Planá

radlice č. 6 – provozní středisko 65. Vysočany 1, 348 02 Bor u Tachova

radlice č. 7 – provozní středisko 36. Pražská 917, 324 01 Sušice

radlice č. 8 – provozní středisko 33. Za Kasárny 324, 339 01 Klatovy

radlice č. 9 – provozní středisko 24. Na Kobyle 748, 344 06 Kdyně

Požadujeme:

radlice č. 1 – 6: radlice segmentová těžká pro nákladní automobily kat N3G

- Pro nosiče výměnných nástaveb typu TATRA 815 TERNO, MERCEDES BENZ ATEGO a AROCS, VOLVO FM 9/ 380. Všechny nosiče jsou vybaveny upínací deskou DIN 76060 a  hydraulickým systémem pro ovládání čelně nesených sněhových radlic

- Sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- Sněhová radlice musí bezproblémově zajistit odstraňování sněhové vrstvy z pozemních komunikací

- Štít radlice ocelový robustního provedení rozdělený na 3 segmenty, každý segment uchycen na trámci radlice na držácích uložení, které zajistí vychýlení segmentu nahoru při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- Systém odpružení jednotlivých segmentů pomocí ocelových vinutých pružin s možností regulace tuhosti vyklopení segmentů

- Základní břit ocelový (XAR 400, XAR 500, Hardox 400)

- Mechanické boční dorazy pro plné natočení pluhu do pracovní pozice

- Boční chodníkové dorazy

- Pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.800 mm, celková šíře max. 3.500 mm

- Úhel natočení radlice min. 35° (stupňů)

- Systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 15° (stupňů) pro kopírování vozovky

- Výška štítu radlice od 1.100 mm do 1.200 mm.

- Zvýšený pravý segment pro lepší odvod sněhu

- Radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- Hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 1.000 kg do 1.300 kg celkové hmotnosti

- Ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče, pohon hydraulikou nosiče

- Odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- Pojezdová kolečka plná (NE pneu s duší) s možností výškového nastavení

- Výstražné poziční LED osvětlení 24 V

- Vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

- Zábrana proti úletu sněhu kombinovaná (na koncích segmentů usměrňující robustní plastové záštity, doplněné stavitelným krycím štítem - ocelový rám, PVC deka)

- Jištění radlice proti samovolnému poklesu v transportní poloze

- Upnutí radlice na vozidlo – upínací deska DIN 76060 vel. 3/5

- Barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- Výstražné praporky a osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

radlice č. 7: radlice tvaru křídla pro nákladní automobily kat N3G

- MERCEDEC BENZ AROCS 1840 AK 4x4, RZ: 7P16628, VIN: WDB96420710153148

- Sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- Celková délka břitu min. 3 500 mm

- Šířka pracovního záběru s ocelovým břitem min. 2 900 mm

- Šířka pracovního záběru s druhým vulkolanovým břitem min. 2 800 mm

- Vlastní radlice ocelová vyztužená trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry

- Hmotnost sněhového pluhu v rozmezí 950 - 1250 kg

- Výška radlice s břitem vlevo min. 650 mm, vpravo min. 1650 mm (měřeno bez případného osvětlení a držáků praporků)

- Upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5

- Hydraulicky ovládané zvedání a spouštění radlice

- Hydraulicky ovládané přetáčení vlevo- vpravo v rozsahu min. + 300

- Systém regulace přítlaku břitu na vozovku - hydromechanický akumulátor

- Příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky v celkovém rozsahu min. 150

- Plynulá změna nájezdového úhlu stíracího břitu, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu min. 10 až 300

- Základní břit ocelový kvality min. XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou

- Druhý hydraulicky přiklápěný břit vulkolanový, ovládaný za jízdy vozidla

- Systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu

- Zajištění radlice při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení

- Boční obrubníkové nárazníky

- Mechanické zajištění radlice ve zvednuté přepravní poloze

- Oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici

- Robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (nikoliv pouze obyčejná pryžová záštita)

- Výstražné praporky

- barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- Výstražné poziční LED osvětlení 24 V

- Vnější levá hrana radlice prosvětlena LED světelnými prvky (z předu bíle, ze zadu červeně)

- Elektrohydraulický ventil pro připojení radlice na hydraulickou soustavu nosiče pomocí sedmi rychlospojek

radlice č. 8: radlice šípová s proměnnou geometrií křídel pro T nosič

- Pro Traktorový nosič JOHN DEERE, RZ: P010387

- Sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- Konstrukce pluhu robustní (zesílená), složená ze dvou křídel (na sobě nezávisle ovládaných) a středového pilíře, křídla jsou hydraulicky nastavována do pracovních poloh tvaru šípu, šikmého pluhu a „Y“, úhel natočení jednotlivých křídel v rozmezí min. +45°

- Systém ochrany křídel pluhu proti bočnímu nárazu a zajištění automatického návratu křídel do pracovní polohy pomocí dusíkového akumulátoru

- Břit ocelový z materiálů typu Hardox 400 apod.

- Pracovní šířka záběru v pozici „boční radlice“ při max. natočení radlice min. 2.100 mm

- Pracovní šířka radlice ve tvaru šípu min. 2.600 mm

- Pracovní šířka radlice ve tvaru „Y“ min. 1.700 mm

- Výška vlastní radlice vpředu uprostřed min. 900 mm

- Výška křídla radlice na jejich vnějším konci (bez praporků a osvětlení) min. 1.400 mm

- Plynulé rozšíření křídel radlice směrem nahoru, pro lepší odvod sněhu

- Radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění, plovoucí poloha a přetáčení obou křídel nezávisle na sobě

- Hmotnost kompletu sněhového pluhu včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení v rozmezí 900 – 1300 kg

- Ovládání všech funkcí pluhu z místa řidiče, pohon hydraulikou nosiče

- Automatické vyvažování přítlaku radlice pomocí pružinového akumulátoru

- Robustní, mechanicky výškově stavitelné kluzáky

- Elektrická instalace radlice 12 V

- Upínání radlice na traktorový nosič – upínací deska DIN 76060 vel. 3/5

- Barevné provedení radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- Výstražné praporky a osvětlení LED 12 V, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

radlice č. 9: radlice lehká pro nákladní automobily kat N2

- Pro nákladní vozidlo IVECO EuroCargo ML110 4x4, RZ: 7P97501,

VIN: ZCFB81DJ102697539

- Sněhová radlice musí být nová, nepoužitá

- Sněhová radlice musí bezproblémově zajistit odstraňování sněhové vrstvy z pozemních komunikací

- Štít radlice ocelový nebo plastový uchycen na rámové konstrukci

- Základní břit pryžový s protinárazovým jištěním při najetí na překážku a jeho zpětné vrácení do původní polohy (ochrana radlice proti poškození)

- Pracovní šířka záběru v plném natočení min. 2.450 mm, celková šíře v kolmé poloze min. 3.000 mm

- Úhel natočení radlice min. 30° (stupňů)

- Systém příčného naklápění radlice v rozsahu min. 10° (stupňů) pro kopírování vozovky

- Výška štítu radlice od 1.000 mm do 1.200 mm.

- Radlice vybavena systémem hydraulického ovládání – zvedání a spouštění a přetáčení vlevo a vpravo, plovoucí poloha

- Hmotnost kompletu sněhové radlice včetně upínacího a zdvihacího mechanizmu a systému přetáčení a sklápění od 350 kg do 500 kg celkové hmotnosti

- Ovládání všech funkcí radlice z místa řidiče, pohon hydraulikou zimní nástavby

- Odstavné mechanické nohy pro odstavení radlice z podvozku, demontáž a montáž musí být proveditelná bez použití mechanizace

- Výstražné poziční LED osvětlení 24 V

- Jištění radlice proti samovolnému poklesu v transportní poloze

- Upnutí radlice na vozidlo – upínací deska DIN 76060

- Barevné provedení ocelové konstrukce radlice - barva oranžová odstín RAL 2011

- Výstražné praporky a osvětlení, výstražné šrafování, bezpečnostní piktogramy dle platných norem

Součástí dodávky pro všechny radlice bude:

- Technické osvědčení samostatného technického celku

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- prohlášení o shodě

- zavedení do provozu a kvalifikované zaškolení obsluhy