## Příloha č. 1 - Technická specifikace pro monitor/defibrilátor/pacemaker

### 1.1.1        Všeobecná specifikace

- monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor

- hmotnost přístroje včetně příslušenství do 8,5 kg včetně kompletního příslušenství

- ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce

- provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí od -5 do +40 °C

- ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy IP 54 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce

- ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce

- stabilní proti převážení v motorovém vozidle

- viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů

- tiskárna: termotiskárna, šíře papíru minimálně 100 mm, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk minimálně 6 svodů současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení

- Li-ion baterie s minimální životností 2 roky

- informace o zbývající kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce

- certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením - certifikát musí být předložen přímo v nabídce

- datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného GSM modemu a s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaná pracoviště

- interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu

- datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje

- možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu

- sada kompletního provozního příslušenství

- ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství

- kompatibilita se stávajícími defibrilátory ZZSPK a jejich držáky ve vozidlech z důvodu migrace vozidel a personálu

- návod k použití kompletně v českém jazyce

- integrace se systémem mobilního zadávání dat dodaného v rámci projektu "Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému", 11. výzva IOP (dodavatel: European Medical Distribution s.r.o., Slovensko; tablety: Panasonic) - součástí nabídky musí být prohlášení vydané a podepsané dodavatelem systému (European Medical Distribution s.r.o.), že nabízený přístroj je plně integrován se systémem mobilního zadávání dat (viz výše)

### 1.1.2        Monitor/monitorované parametry

- minimálně 8´´ barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností

- současné zobrazení minimálně 4 křivek barevně odlišených

- zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG ve volitelném formátu 6 x 2 a 3 x 4

- monitorace pacientů všech věkových kategorií

- EKG 3/5/12 svodů

- 12ti svodové klidové EKG

- SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty

- SpCO - číselná hodnota

- tělesná teplota - číselná hodnota

- EtCO2 - číselná hodnota, kapnometrická křivka, systém umožňující měření intubovaných i neintubovaných pacientů

- NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky

### 1.1.3        Defibrilátor/pacemaker

- bifázický impulz kompenzovaný impedancí

- AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů

- akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku

- bifázický konfigurovatelný protokol AED

- přístroj bez defibrilačních přítlačných elektrod, defibrilační výboj s přenosem pomocí jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod

- transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX

- stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence

### 1.1.4        Další požadavky

- v záruční lhůtě je servis a PBTK (pravidelné periodické kontroly) dle pokynů výrobce vč. všech souvisejících nákladů poskytováno bezplatně

- dodavatel v návrhu smlouvy stanoví ceny servisních podmínek v pozáruční době

  - cena za PBTK

Zaškolení obsluhy bude provedeno na výjezdové základně ZZS PK Plzeň - Bory.