| výzva k podání nabídek |
| --- |
| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený: | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684 |
| Sídlo: | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 45333009 |
| Zastoupený: | MUDr. et Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík email: petr.stehlik@zzspk.cz; tel.: +420 777 357 964 |
| Detail VZ v E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00008077 Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce. |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Porodnický simulátor pro ZZSPK |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového, plně funkčního a provozuschopného porodnického simulátoru.

Délka záruční lhůty na předmět plnění musí činit min. 24 měsíců.

Součástí předmětu plnění je i provádění kontrol, revizí či dalších činností podle doporučení výrobce v rámci záruční lhůty na předmět plnění, je-li to dle příslušných právních předpisů a doporučení výrobce nezbytné. Veškeré náklady na výše uvedené a s tím spojenou dopravu do sídla zadavatele budou obsaženy v nabídkové ceně.

Nedílnou součásti předmětu plnění je také:

- jeho doprava do místa plnění,

- předání zadavateli,

- odborná instalace a montáž,

- uvedení do provozu včetně prověření bezchybné funkčnosti,

- předvedení veškerých požadovaných funkcí a parametrů,

- zaškolení osob určených zadavatelem v rozsahu nezbytném k řádnému užívání a údržbě,

- případná likvidace vzniklého odpadu,

- dodání kompletní technické a další dokumentace nezbytné k užívání simulátoru, jakož i provedení dalších souvisejících úkonů a činností.

Technická dokumentace musí být v českém, příp. slovenském jazyce, a předána v listinné a rovněž v elektronické podobě (na CD/DVD/flash disku). Technickou dokumentací jsou myšleny veškeré technické dokumenty, záruční listy, montážní postupy, manuály, návody k obsluze, údržbě a doporučení pro provoz simulátoru apod.

Předání předmětu plnění proběhne na základě předávacího protokolu, který vyhotoví vítězný dodavatel.

Podrobný popis předmětu veřejné zakázky je uveden níže v části Technické podmínky.

V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo k zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude dodán nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Místo plnění

Místem plnění je sídlo zadavatele.

Předpokládaná hodnota

| Celková předpokládaná hodnota činí | ………………………………………… | 1 172 000,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

požadavky na kvalifikaci

Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

Technická specifikace porodnického simulátoru (simulátor rodičky + pomůcka pro nácvik dovedností během porodu)

Technickou specifikaci zpracuje dodavatel jako přílohu návrhu smlouvy dle níže uvedených požadavků. V technické specifikaci musí být zmíněno splnění veškerých níže uvedených požadavků, příp. jejich přesáhnutí.

Simulátor rodičky

- celotělový multifunkční simulátor rodičky a plodu pro simulační výuku v přednemocniční péči

- celotělový model rodičky a novorozence

- programovatelné fyziologické chování

- realistický ženský vzhled a adekvátní reakce na všechny zásahy frekventantů

- simulátor umožní nastavení různých patologických stavů a jejich klinických příznaků

Klinické požadavky na rodičku

- možnost polohování (pohyb v loktech a kolenou), možnost porodu v různých polohách

- dýchací systém

- manipulace s čelistí, předsunutí čelisti

- nastavitelná rezistence plic (levá a pravá plíce samostatně)

- edém jazyka

- spontánní dýchání

- zvedání a klesání hrudníku

- poslechové vyšetření dýchání: jednostranné, oboustranné dechové ozvy, normální a abnormální dechové ozvy

- zajištění dýchacích cest a ventilace pomocí běžně používaných pomůcek (ETR,  kombitubus, LMA)

- pneumothorax, punkce hrudníku

- možnost pozdějšího rozšíření o ultrazvukové vyšetření raného i pozdního těhotenství

- kardiologické funkce

- knihovna EKG rytmů

- monitorování rytmu běžným EKG (4 sv. kabel)

- zobrazení 12ti svodového EKG na simulovaném monitoru

- defibrilace reálným výbojem až 360J

- kardioverze

- poslechové vyšetření srdce

- měřitelný krevní tlak na paži pomocí tonometru

- hmatný puls

- pulz je synchronizovaný s EKG

- kvalita pulsu odpovídá nastavenému krevnímu tlaku

- kardiopulmonální resuscitace

- možnost provádění nepřímé srdeční masáže

- možnost umělé plicní ventilace

- hlasová komunikace mezi instruktorem a trénujícím

- simulace podávání léků - IV končetina (horní)

- možnost pozdějšího rozšíření o simulované ultrazvukové vyšetření (simulovaný ultrazvuk, reálné zobrazení nálezů)

- porodnické funkce

- simulace fyziologického porodu

- simulace porodu s komplikacemi:

- koncem pánevním

- dystokie ramének

- obtočení pupeční šňůry kolem plodu

- abnormální polohy končetin

- možnost simulace manuálního porodu, kdy je pohyb plodu během porodu zajišťován pouze fyzicky lektorem

- plně automatický porod ovládaný z počítače

- simulace perforace plodového vaku včetně odtoku plodové vody

- simulace krvácení

- simulace inverzní dělohy, ruptury dělohy

- plod – novorozenec

- realistický plod bez jakýchkoliv přídavných částí pro automatický porod

- realisticky vymodelovaná hlavička s hmatnou fontanelou a realisticky vykreslenými švy

- tělo plodu uzpůsobeno pro snadnou simulaci rotace při průchodu porodními cestami

- paže a nohy jsou realisticky provedené pro simulaci fyziologického porodu i koncem pánevním

- realisticky provedený pupečník a placenta

- simulovaný pacientský monitor

- vysoce konfigurovatelný (možnost nastavení rozložení a barvy křivek)

- zobrazení simulovaných hodnot a křivek: EKG (2 stopy), SpO2, etCO2, NIBP (neinvazivní krevní tlak), teplota

- zobrazení realistických křivek fetálního monitoru

- možnost zobrazení rentgenových snímků a ultrazvukových smyček

- zobrazení 12 svodového EKG

- možnost zobrazení vlastních snímků/obrazů a videosekvencí

- možnost zobrazení laboratorních výsledků (txt a pdf)

- možnost zapínání a vypínání zobrazovaných hodnot z instruktorského počítače/notebooku

- možnost spuštění u jednoho simulátoru více pacientských monitorů najednou

- ovládání simulátoru

- manuální ovládání simulátoru s libovolným nastavením vitálních funkcí a klinických stavů

- automatický mód ovládání dle scénáře LLEAP

- záznam a debriefing

- automatická detekce provedených úkonů jako je kontrola pulzu, měření krevního tlaku, záklon hlavy, předsunutí čelisti, provádění KPR, defibrilace, atd.)

- log událostí simulace musí obsahovat v časové posloupnosti:

  - aktuální klinický stav rodičky

  - automaticky detekované události

  - události zadané instruktorem z předem připraveného checklistu

  - textové poznámky instruktora

  - záznam obrazovky pacientského monitoru

- Záznam simulace musí být možné spustit pomocí volně šiřitelného softwaru.

- požadované součásti dodávky:

- celotělový simulátor rodičky

- celotělový model plodu, pupeční šňůra, placenta

- neúplná placenta

- inverzní děloha

- ovládací tablet s dotykovou obrazovkou a příslušným ovládacím SW

- simulovaný pacientský monitor – tablet včetně brašny simulující defibrilátor

- tonometr

- napájecí zdroje

- další příslušenství a spotřební materiál potřebný pro chod simulátoru

Pomůcka pro nácvik dovedností během porodu – lehce přenositelný porodní vak

- možnost simulace různých porodních scénářů za účasti figurantky

- možnost demonstrace běžného a komplikovaného porodu převážně na první dvě fáze porodu

- látkový vak představující těhotenské břicho

- simulace různých typů porodů

- simulovaný látkový plod s pevnou hlavičkou s naznačenými fontanelami umožňující polohy plodu

Obecné požadavky

- dodavatel bezplatně zajistí proškolení zaměstnanců zadavatele česky hovořícím technikem v základních otázkách pravidelné a běžné údržby, a užívání dodávaného simulátoru. Termín a rozsah školení bude navržen dodavatelem a musí být schválen zadavatelem, přičemž rozsah školení bude v souladu s příslušnými právními předpisy a dle požadavků a doporučení výrobce. Je-li to výrobcem požadováno, bude školení provedeno technikem, který má autorizaci od výrobce (dodavatel v nabídce předloží doklad autorizace od výrobce simulátoru). Následně zadavatel stanoví místo školení a počet a jména osob, které se školení zúčastní. O proškolení zaměstnanců dodavatel vyhotoví protokol, který bude obsahovat podpisy těchto proškolených osob.

- záruční lhůta min. 24 měsíců

- jednotný ovládací software (LLEAP) a spotřební materiál kompatibilní se stávajícími simulátory používanými ve vzdělávacím a výcvikovém středisku ZZSPK

- v případě déle trvající závady (nad 5 pracovních dnů) dodavatel bezplatně zapůjčí obdobný nebo vyšší model simulátoru

Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

Další požadavky

Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci posouzení nabídek vyzvat dodavatele k předvedení funkcí nabízeného simulátoru v sídle zadavatele. V případě využití tohoto práva zadavatel dodavatele písemně vyzve.

ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s celkovou realizací VZ.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.

Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu smlouvy vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a přiloží přílohy.

Vyplněný, doplněný návrh smlouvy musí být do nabídky přiložen podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být k návrhu smlouvy přiloženo zplnomocnění, které tuto osobu k podpisu opravňuje.

nabídka

Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27.8.2020 do 10:00 hodin.

Způsob podání nabídek

Nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

Obsah nabídky:

- krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný zástupcem dodavatele,

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou vč. příloh(y),

- požadované certifikáty a prohlášení,

- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji, podepsané zástupcem dodavatele,

- seznam poddodavatelů.

hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy hodnocena bude nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, bude o pořadí nabídek rozhodovat délka záruční lhůty (vyšší hodnota bude upřednostněna).

VYSVĚTLENÍ Zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 2 pracovních dnů po doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

další informace

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 6 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je neveřejné.

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

přílohy

- Krycí list nabídky

- Vzorové formuláře

- Návrh smlouvy

- Pokyny zadavatele

V Plzni dne 18. 8. 2020

Ing. Vlastimil Stehlík

zástupce ředitele

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace