- Příloha č. 2 Výzvy: Technická specifikace

| Název veřejné zakázky: | Dodávka ICT vybavení pro Gymnázium Sušice v rámci projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 |
| Sídlo: | Fr. Procházky 324, 342 16 Sušice |
| IČO: | 61781444 |
| Statutární zástupce: | Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel |
| Druh VZ: | Veřejná zakázka na dodávky |
| Režim VZ: | Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ZZVZ) |
| Druh řízení: | Veřejná zakázka je zařazena do II. skupiny dle Směrnice RPK a výběrové řízení je zadáváno formou uzavřené výzvy dle Obecných pravidel OP VVV |
| Financováno z EU: | Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název projektu: Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 |

| NÁZEV DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele, dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele.

Dodavatel vyplní všechny relevantní položky (splnění parametrů – ANO / NE, konkrétní obchodní název a výrobce) o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.

Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů.

Požadavky na dodávky plně kompatibilních verzí operačních systémů a SW se stávajícími OS a SW, vycházejí z důvodů potřeby organizace na udržení logické koherence její stávající infrastruktury, z nároků na kvalitu HW a SW vybavení, které je používáno v každodenním provozu a kompatibility nově pořizovaného HW vybavení a SW se stávajícími programy.

V případě požadavku na výkon procesoru a grafické karty stanovený minimální bodovou hodnotou v benchmarku (http://www.cpubenchmark.net a http://www.videocardbenchmark.net) zadavatel účastníkům pro lepší orientaci poskytuje tabulku s bodovými hodnotami procesorů / grafických karet platnými ke dni odeslání Výzvy k podání nabídek – viz Příloha č. 5 – Benchmark CPU a Příloha č. 6 Benchmark GPU. Podle těchto tabulek bude zadavatel kontrolovat splnění požadovaných hodnot.

| NÁZEV POLOŽKY | POČET | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | SPLNĚNÍ PARAMETRŮ DODAVATELEM (ANO/NE) | OBCHODNÍ NÁZEV (nebo jiné jednoznačné označení) | VÝROBCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notebook | 2 ks | Typ zařízení: notebook Úhlopříčka obrazovky: min. 17" IPS Rozlišení: min. 1920×1080 Frekvence displeje: min. 140 Hz Operační systém: nejnovější 64 bitový operační systém podporující přihlášení do domény v české verzi a plně kompatibilní se stávajícími řešeními ve škole (MS Windows) Procesor: minimální výkon 12 300 bodů v CPU benchmark testu Paměti RAM: minimálně 16 GB technologie DDR4 o minimálním taktu 2900 Typ disku1: SSD min. 512GB M.2 technologie min. PCIe NVMe Typ disku 2: min. 1TB 7200ot Grafika: min. 6GB dedikovaná výkon min. 13500 benchmark test Rozhraní: min. 1x HDMI v2.0 min. 1x mini DP min. 3xUSB 3.1 min. 1xLAN 10/100/1000 min. 1x3.5mm Jack kombinovaný pro sluchátka a mikrofon min. 1xUSB Type-C Výbava: Bluetooth min. verze 5.0 Web kamera min. 720p wifi min. IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Instalace: min. kompletní instalace, aktualizace SW a připojení do domény a ESMC konzole + zaškolení Záruka: min. 2 roky | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| 3D tiskárna | 2 ks | 3 D tiskárna s podporou materiálů minimálně: PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenty s uhlíkovým vláknem, polykarbonát... Vyhřívaná magnetická podložka s možností výměny tiskových plátu Rychlost os minimálně 180 mm/s Pracovní prostor min. 10500 cm3 Obsluha: Min LCD display pro obsluhu tisku s SD karty Propojení s PC: min 1x USB SD karta: min. 8GB v dodávce Kalibrace: min. plně automatická kalibrace tiskové plochy Tryska: min. 0,4 mm s možností výměny Záruka: min. 2 roky | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Projektor | 1 ks | Technologie: LCD Svítivost: min. 2600 lumenů Rozlišení: min 1080p 1920*1080 s podporou 3D Poměr stran obrazu: min. 16 : 9 Native Contrast: min. 30000 : 1 Rozhraní: min. USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI 1.4, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Bluetooth Projekční vzdálenost: min. od 1,7m Podpora: android TV Záruka: min. 2 roky | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Počítače | 31 ks | Provedení: miditower Výkon: min. 8700 bodů v cpu benchmarku Jádra: min. 4x Cache: min 6MB Grafika: min. dedikovaná 2GB Výstupy: min. VGA,HDMI,DVI Velikost HDD: min: 250GB Technologie HDD: min: nvme m.2 1900/1000 MB/s (čtení/zápis) Paměť: min. 8GB DDR4 2666 Vybavení: min. čtečka karet SD Operační systém: nejnovější 64 bitový operační systém podporující přihlášení do domény v české verzi a plně kompatibilní se stávajícími řešeními ve škole (MS Windows) Záruka: min. 2 roky | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Monitory | 31 ks | Technologie: min. led podsvícení Velikost: min. 21,5“ Poměr stran: min. 16:9 Rozlišení: min. FHD 1920x1080 Vstup: VGA, HDMI Jas: min 200 cd/m2 Kontrast: min. 600:1 Odezva: min. 5ms Záruka: min. 2 roky | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Barevná MFP tiskárna | 2 ks | Formát tiskárny: min. A4 Rozlišení DPI: min. ČB 2 400 (2 400 x 600dpi), barevně 600 x 600 Rychlost černého tisku [str/min]: min. 29 Rychlost barevného tisku [str/min]: min. 29 Paměť: min. 512 MB Oboustranný tisk: min. Automatický Kapacita zásobníku [str]: min. 250 vstupní, 150 výstupní Rozhraní: min. USB, Wi-Fi , Ethernet, USB host Tiskové jazyky: min. PCL6, BR-Script3 Display: min. LCD barevný Záruka: min. 2 roky | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Tablet 8“ + Příslušenství | 5 ks | Display: min. 8“ IPS (10-point multi-touch), Rozlišení: min. FHD 1820x1200 Procesor: min. 8 jader Operační paměť: min 3GB DDR3 Vnitřní úložiště: min. 32GB EMC Komunikace: min. Bluetooth 5.0 Sítě: min. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (1x1) Porty/sloty: min. microUSB 2.0 (OTG), microSD slot, 3,5mm Audio combo-jack Foto zadní: min. 12MPX Foto přední: min. 4MPX Záruka: min. 2 roky Příslušenství: Paměťová karta: min. 256GB micro SD clas 10 Obal: originální nebo plně kompatibilní obal pro daný typ tabletu | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Tablet 10“ + Příslušenství | 13 ks | Display: min. 10,3“ TDDI (10-point multi-touch), Rozlišení: min. FHD 1820x1200 Procesor: min. 8 jader Operační paměť: min 4GB DDR3 Vnitřní úložiště: min. 128GB EMC Komunikace: min. Bluetooth 5.0 Sítě: min. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (1x1), Wifi Porty/sloty: min. 2x Pogo Pin, USB-C type 2.0, microSD slot, 3,5mm Audio combo-jack Foto zadní: min. 8MPX Foto přední: min. 4MPX Záruka: min. 2 roky Příslušenství: Obal: originální nebo plně kompatibilní obal pro daný typ tabletu | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Tablet 10“ + Příslušenství | 3 ks | Display: min. 10,1“ IPS (10-point multi-touch), Rozlišení: min. FHD 1820x1200 Procesor: min. 8 jader Operační paměť: min 4GB DDR3 Vnitřní úložiště: min. 64GB EMC Komunikace: min. Bluetooth 4.2 Sítě: min. WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Porty/sloty: min. 1x USB-C type 2.0, microSD slot, 3,5mm Audio combo-jack Foto zadní: min. 8MPX Foto přední: min. 4MPX Vybavení: integrovaný kovový stojánek Záruka: min. 2 roky Příslušenství: Obal: originální nebo plně kompatibilní obal pro daný typ tabletu | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Software pro výuku | 2 ks | Nejnovější verze kancelářského balíku plně kompatibilní se stávajícím softwarovým vybavením aby byl zachován standard výuky. Součástí SW balíku navíc relačních databází. Nová originální licence je podmínkou, překoupení použité licence je v rozporu z nabídkou (stávající balík SW Microsoft Office std.). | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Software pro výuku tvorby obsahu střihu videa | 2 ks | Střihový software je určen pro potřeby kroužků digitálních technologií pro ZŠ. S jeho využitím budou editovány a renderovány záznamy pořízené prostřednictvím dronů a dalších zdrojů. Software podporuje střih videa neomezeným počtem stop Nástroje pro střih záznamu z vice kamer, podpora střihu 360° videa Podpora videa 4K, šablony efektů pro manipulacemi z videi, knihovny zvukových efektů, SW Plně v českém jazyce | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Grafický software | 32 ks | Nejnovější verze vektorového a foto software plně kompatibilní se stávajícím softwarovým vybavením, aby byl zachován standard výuky. (stávající balík SW Corel). Software pro tvorbu vektorové ilustrace, sazbu, úpravu fotografie, typografie a nástroje pro úpravu webové grafiky. Software v českém jazyce. | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |
| Materiál pro 3D tisk | 10 ks | Plastické vlákno pro 3d tisk Materiál: min. PETG 1,75 mm Váha: min. 1KG | ANO / NE | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL |

V......... DOPLNÍ DODAVATEL dne.............. DOPLNÍ DODAVATEL 2021

__________________________________

podpis oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele

DOPLNÍ DODAVATEL