Technické podmínky – VZ: Komunální výbava NA N3G TATRA PHOENIX (2021)

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka komunální výbavy NA TATRA PHOENIX T158-8P6

Záruka – min. 24 měsíců

Místo dodání a odborné zaškolení obsluh

Dodání a odborného zaškolení obsluh proběhne na středisku SÚS PK 53. Rokycany – Roháčova 773, 337 01 Rokycany

Termín dodání

Nejpozději do 30.09.2021

Požadovaná výbava:

Ochranný antikorozní nástřik

Náhradní kolo

Nezávislé topení

Třetí sedačka v kabině

Přídavná zpětné světlomety (2ks)

Hliníkový kryt pod motorem

Zadní motorové PTO

Handsfree s ovládáním rádia a telefonu na volantu

Přídavná světla v nárazníku

Zesílené napájení příslušenství v kabině min. 2x 40A

Smart tachograf

Parametrizace vozidla pro provoz s nástavbami

Hydraulický okruh pohonu nástavby s LS regulací, čerpadlo min. 75 ccm, min. 2 okruhy

Držák rezervního kola hydraulicky sklopný za kabinou

Držák zakládacího klínu min. 1 ks

Zadní zástěra za kola (ochrana podvozku před úletem od rozmetadla)

Výstražné obrysové značení

Zadní výstražné reflexní tabule zadní min. 2ks.

Schránka na nářadí plastová

Součástí celé dodávky bude:

- prohlášení o shodě, osvědčení o technickém celku, kvalifikované zaškolení obsluhy

- montáž na vozidlo, uvedení do provozu