# Záměr na zpracování PD akce:

„II/192 Pocinovice průtah – rekonstrukce"

Investoři:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

a

Obec Pocinovice

Předmětem díla  je vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební řízení  DUSP, zajištění zkoušek PAU, vypracování PDPS, výkazu výměr, rozpočtu a zajištění inženýrské činnosti a vydání pravomocného společného rozhodnutí ÚR a SP pro realizaci stavby: „II/192 Pocinovice průtah - rekonstrukce“. PD bude řešit rekonstrukci vozovky, rekonstrukci stávajících chodníků, napojení jednotlivých nemovitostí, sjezdů a odvod dešťových vod s ohledem na stávající inženýrské sítě. Dále bude v rámci projektu řešena také oprava povrchu úseku silnice III/1924 v intravilánu včetně odvodnění. Dále požadujeme uvést do projektu, jako samostatný stavební objekt také provedení opravy povrchu silnice III/1924 v úseku od železničního přejezdu po hranici okresu. Způsob opravy by měl korespondovat s výsledky diagnostiky. Do projektu bude zapracováno zřízení kabelové chráničky pro vedení sítě Plzeňského kraje Camelnet. Veškeré informace k provedení kabelové chráničky budou poskytnuty odborem informatiky. V rámci PD bude chránička řešena jako samostatný stavební objekt a stejně tak v rozpočtu a soupisu prací bude oceněno zřízení chráničky samostatnou položkou. Náklady hradí SÚSPK.

- Identifikační údaje:

  - VOZOVKA (stávající stav):

Silnice II/192 je vedena v intravilánu obce Pocinovice začátku obce Pocinovice (od pracovní spáry) po konec obce Pocinovice až k hřišti. Celková délka rekonstruovaného úseku silnice je cca 1342 m. Silnice III/1924 bude řešena v úseku od křižovatky se silnicí II/192 po železniční přejezd. Celková délka tohoto úseku je cca 392 m. Oprava povrchu vozovky III/1924 v úseku od železničního přejezdu po hranice okresu v celkové délce cca 680 m.

Celkový stav vozovky:

Oba úseky silnic II/192 a III/1924 jsou v havarijním stavu. Odvodnění je zajištěno do uličních vpustí. Stavební stav vykazuje závady typu - nerovnosti, projeté koleje, poruchy po překopech a podélných výkopech, nedostatečné odvodnění atd.

  - SITUACE

Je přílohou tohoto zadání s rozdělením na tři stavební etapy, které budou řešeny v rámci projektu společně.

  - CHODNÍKY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

V obci jsou stávající chodníky. Nově je požadováno prověření možnosti doplnění chodníku při silnici III/1924 k železničnímu přejezdu ve směru na Běhařov. V celé délce obou silnic by bylo vhodné vyznačit místa pro přecházení.

  - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Na základě prověření všech inženýrských sítí provést případnou úpravu (přeložky) elektrického vedení – stávající vedení je na sloupech, stejně jako vedení CETIN, telekomunikací atp. Doplnit rozpracované akce a kontakty na projektanty, včetně záměrů. V rámci PD bude prověřen stav a uložení podzemních vedení a u správců zjištěny případné požadavky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby (PD kompletních rekonstrukcí inženýrských sítí není předmětem poptávky. V cenové nabídce musí být zahrnuty náklady na prověření stavu dešťové kanalizace, která je umístěna pod chodníkem při silnici II/192 a v silnici III/1924.

  - DOTČENÉ POZEMKY

Stavba je umístěna v katastrálním území Pocinovice na těchto pozemcích:

| Pozemek č. | Vlastník | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 5213/1 | Plzeňský kraj |  |
| 5213/19 | Obec Pocinovice |  |
| 5295 | Obec Pocinovice |  |
| 5297/1 | Obec Pocinovice |  |
| 5213/9 | Plzeňský kraj |  |
| 5226/1 | Plzeňský kraj |  |
| 5213/14 | Obec Pocinovice |  |
| 5129/40 | Plzeňský kraj |  |
| 5213/16 | Obec Pocinovice |  |
| 5213/13 | Obec Pocinovice |  |
| 5297/1 | Obec Pocinovice |  |
| 5129/37 | Obec Pocinovice |  |
| 5129/36 | Obec Pocinovice |  |
| 5297/5 | Obec Pocinovice |  |
| 5129/33 | Obec Pocinovice |  |
| 5297/2 | Obec Pocinovice |  |
| 5297/5 | Obec Pocinovice |  |
| 5239/6 | Obec Pocinovice |  |
| 5313/10 | Obec Pocinovice |  |
| 5138/1 | Obec Pocinovice |  |
| 5154/6 | Obec Pocinovice |  |
| 7385 | Plzeňský kraj |  |
| 6528 | Plzeňský kraj |  |

Upozornění: V obci Pocinovice je v úseku silnice II/192 od č.p. 118 po č.p. 84  a na celém zájmovém území silnice III/1924 území Vesnické památkové rezervace.

- Zdůvodnění předpokládaných úprav a vyhodnocení jejich efektivnosti.

Důvodem je odstranění nevyhovujícího dopravně technického a stavebního stavu včetně úpravy odvodnění řešeného prostoru. Zejména po pokládce kanalizačního řadu je místy stav silnice nevyhovující.

Provedením rekonstrukce bude optimalizování profilu vozovky na šířku umožňující stávající profil prostoru v zástavbě, rekonstrukce stávajících chodníků.

- Požadavky na stavebně technické řešení stavby.

  - skladba konstrukčních vrstev vozovky musí odpovídat zatížení dané komunikace;

  - po dokončení diagnostiky, která bude obsahovat i výsledky PAU, bude rozhodnuto o tom, zda budou všechny úseky plně rekonstruovány, nebo bude provedena pouze částečná oprava lokálních závad a následně bude provedena celoplošná oprava krytu vozovky

  - v návaznosti na stávající zástavbu navrhnout dopravní řešení v souvislosti s niveletou nové komunikace, úrovně chodníků u stávající zástavby a sjezdům do stávajících nemovitostí;

  - prověření uložení a stav sítí v komunikaci;

  - s ohledem na navržené úpravy zpracovat DIO stavby;

- Členění cenové nabídky

- Rekonstrukce silnice, součástí a příslušenství + oprava silnice a souvztažné objekty  - investor SÚS PK (dokumentace pro DUSP, zajištění pravomocného sloučeného rozhodnutí, zajištění zkoušek PAU a diagnostiky, dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby)

předpokládaná hodnota zakázky -     840  tis. Kč bez DPH

- Výstavba chodníků + souvztažné objekty – investor obec Pocinovice (dokumentace pro DUSP, zajištění pravomocného sloučeného rozhodnutí, zajištění zkoušek PAU a diagnostiky, dokumentace pro provádění stavby, soupis prací s výkazem výměr, rozpočet stavby)

předpokládaná hodnota zakázky -      360  tis. Kč bez DPH

- Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení - DUSP a PDPS – podmínky pro zpracování pro zhotovitele

  - Zpracování projektových dokumentací bude provedeno v definovaném rozsahu ZD. DUSP a PDPS  musí být zpracovány v souladu s náležitostmi platných Zákonů, Vyhlášek a Norem.

  - Zhotovitel zajistí – vydání společného rozhodnutí.

  - Pro výkon IČ (kompletní projednání zpracované PD, podání žádosti o  vydání společného ÚR a SP) bude objednateli udělena písemná plná moc.

  - Samostatnou složkou budou ve dvou vyhotoveních podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti.

  - V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy a do koordinační situace.

  - V průběhu zpracovávání projektových dokumentací bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Minimálně 1 x vstupní výrobní výbor a 1 x v průběhu zpracování PD za účasti zejména objednatele, Policie ČR (MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů).

  - Součástí dokumentace bude SDZ, VDZ a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

  - Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  - Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

  - Součástí projektové dokumentace DUSP bude odhad nákladů stavby pro každého investora zvlášť.

  - DUSP bude předána objednatelům kompletní včetně závěrečného projednání, stanovisek a ověřených inženýrských sítí v celkovém počtu 8 paré, přičemž se za předaná paré počítají i výtisky, které se předávají společně se žádostí o vydání společného ÚR a SP. Všechny stupně PD budou předány 2 x v elektronické formě ve formátu pdf a dwg. Při předání DÚR bude předán i odhad nákladů stavby. Při předání PDPS v celkovém počtu 6 – paré bude předán rozpočet, soupis prací včetně VV a to 2 x v písemné a v 2 x elektronické podobě.