Legenda osvětlení pavilon „A“ –  DKS Žinkovy

Stávající svítidlo – nahradit LED svítidlo 18W, 3000K  prům. 200mm

Stávající svítidlo – nahradit LED svítidlo 35W, 3000K, 3200 lm,

1200 x 300 x 15 mm,  ON – OFF

Stávající svítidlo – nahradit LED svítidlo 35W, 3000K, 3200 lm,

600 x 600 x 15 mm,  ON – OFF

Stávající svítidlo – demontovat bez náhrady

Umístění nového svítidla - LED svítidlo 35W, 3000K, 3200 lm,

1200 x 300 x 15 mm,  ON – OFF

Umístění nového vsazeného svítidla do kazetového podhledu

LED svítidlo 35W, 3000K, 3200 lm, 1200 x 300 x 15 mm,  ON – OFF

LED svítidlo 35W, 3000K, 3200 lm,    600 x 600 x 15 mm,  ON – OFF