Univerzální žací rameno pro SÚS PK, p.o.

S.z.: ZN/102/SÚSPK-PSP/13

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadí

| stroj musí být nový nepoužitý, rok výroby 2013 |  |
| --- | --- |
| dodávka musí zahrnovat i montáž a plné zprovoznění ramene na traktorový nosič John DEERE 6330 Standard |  |
| robustní univerzální žací rameno pro třísměnný provoz |  |
| teleskopický výložník robustní konstrukce ze šestibokého profilu |  |
| ramena a teleskopický výložník vyrobeny z vysokopevnostní oceli s mezí v kluzu min. 700 MPa a mezí v tahu min. 780 MPa (uveďte typ použité oceli) |  |
| pracovní dosah se žací hlavou ve vodorovné poloze od středu traktoru min. 6.500 mm |  |
| montáž ramene do boku mezi nápravy traktoru - pracovní strana pravá |  |
| rameno montováno na rychlovýměnném spodním rámu (bez přepásání kapoty) |  |
| hydraulická aretace výkyvu přední nápravy ovládaná z kabiny řidiče, která po demontáži ramene zůstává na traktoru a je možno ji využít i pro nesení jiných nástaveb |  |
| plovoucí poloha žací hlavy ovládaná z kabiny řidiče |  |
| hydraulický systém ramena poháněný od zadního vývodového hřídele traktoru |  |
| odstavné, výškově nastavitelné nohy s pojezdovými koly pod hydraulickým agregátem, umožňující manipulaci s agregátem v odstaveném stavu |  |
| vlastní rameno s žací hlavou musí být vybaveno odstavným montážním rámem s pojezdovými koly pro snadnou manipulaci. Odstavný rám musí umožňovat plynulé nastavování připojovacího konce ramene s přírubou min. ve třech polohách: výškově (nahoru/dolů), stranový náklon (vlevo/vpravo), náklon směrem k traktoru (dopředu/dozadu). |  |
| čas kompletní montáže a demontáže zvlášť do 30 min. |  |
| pracovní cepová žací hlava o záběru min. 1200 mm |  |
| robustní žací vřeteno o min. průměru 140 mm |  |
| robustní žací hlava o min. hmotnosti 300 kg |  |
| pohon žacího vřetene přes klínové řemeny (ochrana hnacího hydromotoru proti rázům) |  |
| výkonná hydraulická soustava pro pohon žací hlavy o min. výkonu 120 l/min. / 200 bar |  |
| elektricky spínané (ovládané) vřeteno žací hlavy |  |
| nože přetočeného tvaru, montované přímo do držáku na nožovém vřetenu, bez třmenů |  |
| hydraulické otevírání přední části krytu hlavy ovládané z kabiny řidiče |  |
| rotace vřetena žací hlavy oběma směry, přepínaná elektricky ovládané z kabiny řidiče |  |
| elektrohydraulické proporcionální ovládání ramene kabelové (bez hydraulických hadic v kabině), ovládané jedním joystickem s možností ovládání více funkcí najednou |  |
| proporcionálně musí být ovládány všechny pohybové funkce ramena (mimo vysouvání teleskopického výložníku) |  |
| protinárazová pojistka při najetí ramena na překážku se systémem automatického návratu ramena po překonání překážky zpět do výchozí polohy |  |
| systém nadlehčování ramena nad terénem |  |
| objem hydraulického oleje v soustavě min. 200 l |  |
| chladič hydraulického oleje |  |
| barva RAL 2011 |  |
| výstražné šrafování, výstražné piktogramy |  |
| součástí dodávky bude i závaží v levém zadním kole nosiče o min. hmotnosti 200 kg |  |

.........................................................

Jméno a podpis oprávněné osoby