Příloha č. 2 – Technická specifikace

| Č. | NÁZEV POLOŽKY | POČET KUSŮ | ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY | KONKRÉTNÍ NABÍZENÉ PARAMETRY | OBCHODNÍ NÁZEV (nebo jiné jednoznačné označení) | VÝROBCE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Interaktivní sestava na stojanu + rameno pro ultrakrátkou projekci+projektor | 6 ks | Tabule: bílá třídílná magnetická tabule pro popis fixem dvouvrstvý keramický povrch min. rozměry: výška 120 cm x šířka 200 cm, šířka otevřené tabule 400 cm celková tloušťka tabule min. 20 mm rám z eloxovaného hliníku plastové rohy stojan zvedací rameno pro projektor Záruka – min. 25 let Zvedací stojan: hliníkový stojan je konstruován pro upevnění do stěny krycí desky v barvě stojanu variabilní závaží na dovážení uživatelem bezpečnostní pojistka proti vytržení ze stěny rozsah vertikálního pohybu tabule – více než 0,5 m odkládací polička min. 200 cm min. rozměr: výška 150 x šířka 85 cm Rameno pro ultrakrátkou projekci: pro projektory s projekcí na ultrakrátkou vzdálenost rameno kompatibilní s jakýmkoliv projektorem s ultrakrátkou vzdáleností při změně projektoru není potřeba měnit rameno výsuvný profil, díky kterému se rameno přizpůsobí jakémukoliv projektoru kabeláž projektoru je vedena vnitřkem ramene univerzální systém pro uchycení projektoru Záruka – min. 24 měsíců Projektor 3 LCD projektor s ultra krátkou projekcí s možností bezdrátového připojení ze zařízení s Windows 10 nativní rozlišení min. 1920x1080 FullHD, 16:9 svítivost min. 3 600 ANSI Lm, kontrast min. 2 500 000:1, min. 3x HDMI VGA-in, VGA-out, funkce zobrazení obsahu displeje mobilního zařízení na projektoru, LAN, WiFi, integrovaný stereo reproduktor min. 16 W dvě elektronická interaktivní pera Záruka min. 60 měsíců Dotyková jednotka s držákem: Dotyková jednotka pro ovládání tabule prsty je umístěna mimo funkční plochu tabule pro maximalizaci obrazu na ploše tabule, je originálním výrobkem stejné značky jako projektor a je s ním plně kompatibilní. Umožnuje interaktivitu pomocí minimálně 6 dotyků současně. Záruka min. 60 měsíců Modul pro připojení počítače jediným kabelem: připojení k počítači pomocí konektoru USB 3.2 typ A, zajistí připojení dataprojektoru (obraz, zvuk, ovládání počítače), reproduktorů, datové sítě a další periferií, konektory min. 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 2x USB 3.0 port, 4x USB 2.0 port, 1x Ethernet GLAN RJ-45 port, 1x audio-in jack 3.5mm, 1x audio-out jack 3.5mm. Možnost přepínání mezi dvěma počítači jediným tlačítkem (přepínací tlačítko je možné umístit až do vzdálenosti 2 m od modulu). Záruka min. 24 měsíců Reproduktory včetně držáku a montážního materiálu: Studiové aktivní reproduktory, dřevěné provedení, 4,5", min. 2x25 W (50 W), 70 ~ 20 000 Hz, 1/4" + 1/8" TRS, RCA, ovládání na přední straně reproduktoru, 3,5 mm jack. Možnost detailního doladění zvuku. Montážní set Instalační sada pro instalaci a propojení interaktivního laserového projektoru s počítačem a zabudování přípojného místa, tj. kabely HDMI, USB, UTP, potřebný spojovací a elektroinstalační materiál, krycí UH lišty. Montáž Provedení kompletní odborné montáže stávajícího vybavení, konfigurace a základního zaškolení správce Doprava |  |  |  |
| 2 | Interaktivní sestava + rameno pro ultrakrátkou projekci+projektor | 4 ks | Tabule: jednodílná magnetická tabule pro popis fixem dvouvrstvý keramický povrch min. rozměry: výška 120 cm x šířka 200 cm celková tloušťka tabule min. 20 mm rám z eloxovaného hliníku plastové rohy odkládací polička pro popisovače rameno pro umístění projektoru na stěnu montážní sada pro upevnění na stěnu Záruka – min. 25 let Rameno pro ultrakrátkou projekci: pro projektory s projekcí na ultrakrátkou vzdálenost rameno kompatibilní s jakýmkoliv projektorem s ultrakrátkou vzdáleností při změně projektoru není potřeba měnit rameno výsuvný profil, díky kterému se rameno přizpůsobí jakémukoliv projektoru kabeláž projektoru je vedena vnitřkem ramene univerzální systém pro uchycení projektoru Záruka – min. 24 měsíců Projektor: 3 LCD projektor s ultra krátkou projekcí s možností bezdrátového připojení ze zařízení s Windows 10 nativní rozlišení min. 1920x1080 FullHD, 16:9 svítivost min. 3 600 ANSI Lm, kontrast min. 2 500 000:1, min. 3x HDMI VGA-in, VGA-out, funkce zobrazení obsahu displeje mobilního zařízení na projektoru, LAN, WiFi, integrovaný stereo reproduktor min. 16 W dvě elektronická interaktivní pera Záruka min. 60 měsíců Dotyková jednotka s držákem: Dotyková jednotka pro ovládání tabule prsty je umístěna mimo funkční plochu tabule pro maximalizaci obrazu na ploše tabule, je originálním výrobkem stejné značky jako projektor a je s ním plně kompatibilní. Umožnuje interaktivitu pomocí minimálně 6 dotyků současně. Záruka min. 60 měsíců Modul pro připojení počítače jediným kabelem: připojení k počítači pomocí konektoru USB 3.2 typ A, zajistí připojení dataprojektoru (obraz, zvuk, ovládání počítače), reproduktorů, datové sítě a další periferií, konektory min. 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 2x USB 3.0 port, 4x USB 2.0 port, 1x Ethernet GLAN RJ-45 port, 1x audio-in jack 3.5mm, 1x audio-out jack 3.5mm. Možnost přepínání mezi dvěma počítači jediným tlačítkem (přepínací tlačítko je možné umístit až do vzdálenosti 2 m od modulu). Záruka min. 24 měsíců Reproduktory včetně držáku a montážního materiálu: Studiové aktivní reproduktory, dřevěné provedení, 4,5", min. 2x25 W (50 W), 70 ~ 20 000 Hz, 1/4" + 1/8" TRS, RCA, ovládání na přední straně reproduktoru, 3,5 mm jack. Možnost detailního doladění zvuku. Montážní set Instalační sada pro instalaci a propojení interaktivního laserového projektoru s počítačem a zabudování přípojného místa, tj. kabely HDMI, USB, UTP, potřebný spojovací a elektroinstalační materiál, krycí UH lišty. Montáž Provedení kompletní odborné montáže stávajícího vybavení, konfigurace a základního zaškolení správce Doprava |  |  |  |
| 3 | Projektor | 4 ks | Projektor: 3 LCD projektor s ultra krátkou projekcí s možností bezdrátového připojení ze zařízení s Windows 10 nativní rozlišení min. 1920x1080 FullHD, 16:9 svítivost min. 3 600 ANSI Lm, kontrast min. 2 500 000:1, min. 3x HDMI VGA-in, VGA-out, funkce zobrazení obsahu displeje mobilního zařízení na projektoru, LAN, WiFi, integrovaný stereo reproduktor min. 16 W dvě elektronická interaktivní pera Záruka min. 60 měsíců Dotyková jednotka s držákem: Dotyková jednotka pro ovládání tabule prsty je umístěna mimo funkční plochu tabule pro maximalizaci obrazu na ploše tabule, je originálním výrobkem stejné značky jako projektor a je s ním plně kompatibilní. Umožnuje interaktivitu pomocí minimálně 6 dotyků současně. Záruka min. 60 měsíců Modul pro připojení počítače jediným kabelem: připojení k počítači pomocí konektoru USB 3.2 typ A, zajistí připojení dataprojektoru (obraz, zvuk, ovládání počítače), reproduktorů, datové sítě a další periferií, konektory min. 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA, 2x USB 3.0 port, 4x USB 2.0 port, 1x Ethernet GLAN RJ-45 port, 1x audio-in jack 3.5mm, 1x audio-out jack 3.5mm. Možnost přepínání mezi dvěma počítači jediným tlačítkem (přepínací tlačítko je možné umístit až do vzdálenosti 2 m od modulu). Záruka min. 24 měsíců Reproduktory včetně držáku a montážního materiálu: Studiové aktivní reproduktory, dřevěné provedení, 4,5", min. 2x25 W (50 W), 70 ~ 20 000 Hz, 1/4" + 1/8" TRS, RCA, ovládání na přední straně reproduktoru, 3,5 mm jack. Možnost detailního doladění zvuku. Montážní set Instalační sada pro instalaci a propojení interaktivního laserového projektoru s počítačem a zabudování přípojného místa, tj. kabely HDMI, USB, UTP, potřebný spojovací a elektroinstalační materiál, krycí UH lišty. Montáž Provedení kompletní odborné montáže stávajícího vybavení, konfigurace a základního zaškolení správce Doprava |  |  |  |