Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Dodávka a montáž sestavy kontejnerů na středisko SÚSPK Vochov

4 ks Kancelářský kontejner 20'

1 ks Spojovací kontejner s panely 24'

2 ks Sanitární kontejner 20'

1 ks Sanitární kontejner 24'

Specifikace:

- Kontejnerová vnější výška 2800mm

- Výška vnitřního prostoru 2500mm

- Výška parapetu min. 900mm a max. 1100mm nad horním okrajem podlahy

- Přípojka na vodu a kanalizaci zapuštěná do stěnové konstrukce

- Barva kontejneru světle šedá RAL 7035 (nebo podobná)

- Stěnová izolace z minerální vlny min. 100 mm

- Střešní izolace z minerální vlny min. 140mm

- Podlahová izolace z minerální vlny min. 100mm

- Bez izolace mezi dělícími stěnami

- Vnitřní úprava - sádrokarton

- Elektrická přípojka vč. zapuštění CEE, vč. rozvodné skříně

- Elektrika CZ norma (400V/32A/5-pólový)

- Podlahová deska Cementotřísková podlaha

- Podlahová krytina se zvýšenou odolností proti opotřebení

Vybavení:

9 ks Zesílené stěny

7 ks Kancelářské okno s otočným/sklápěcím kováním a roletami

Vnější rozměr min. 900 x 1200 mm

Světlost okenního otvoru min. 800 x 1000 m

Výška parapetu min. 900 mm a max. 1100 mm nad horním okrajem podlahy

Rolety s plastovými lamelami

Izolační prosklení s plynovou výplní

2 ks Sanitární okno se sklápěcím kováním

Výška parapetu min. 1500 mm nad horním okrajem podlahy

Vnější rozměr min. 600 x 600 mm

Světlost okenního otvoru min. 500 x 500 mm

Izolační prosklení s plynovou výplní

10 ks Okenní mříž

2 ks Okenní mříž

4 ks Kovové venkovní dveře

Standardní rozměr, šířka min. 850 mm

Světlá průchozí šířka min. 800 mm

Světlá průchozí výška min. 2000 mm

Otevírání dovnitř

1 ks Kovové venkovní dveře

Standardní rozměr, šířka min. 850 mm

Světlá průchozí šířka min 800 mm

Světlá průchozí výška 2000 mm

Otevírání ven

1 ks Dveřní mříž

4 ks Dveřní panel bez křídla, šířka stavebního rozměru min. 850mm

Světlá průchozí výška min 2000 mm

2 m Vnitřní dělicí stěna

Bez izolace

Dřevotřísková deska bílá

11 m Vnitřní dělicí stěna

Bez izolace

Potažený plech, 0,5 mm, barva bílá RAL9010 (nebo podobná)

6 ks Vnitřní dveře

Standardní rozměr, šířka min. 850 mm

Světlá průchozí šířka min 800 mm

Světlá průchozí výška min 2000 mm

4 m WC přepážka

2 ks Vnitřní dveře WC přepážky min. 600 x 2000 mm

Elektrické vybavení:

18 ks Zásuvka, jednoduchá

14 ks Zásuvka, dvojitá

2 ks Zásuvka, dvojitá

350 mm nad horním okrajem podlahy

1 ks Vypínač

5 ks Vypínač

min. 1100 mm nad horním okrajem podlahy

4 ks Střídavý spínač

2 ks Střídavý spínač

min. 1100 mm nad horním okrajem podlahy

1 ks Sériový spínač

1 ks Sériový spínač

Elektroinstalace v prostoru se zvýšenou vlhkostí vzduchu

min. 1100 mm nad horním okrajem podlahy

Sanitární vybavení:

2 ks Keramické umyvadlo, min. 500 x 400 mm

Vč. pákové baterie

Vč. kovového zrcadla

Vč. kovového háčku

Vč. misky na mýdlo

1 ks Keramické umyvadlo, min. 500 x 400 mm

Vč. pákové baterie

Vč. 5-litrového spodního zásobníku

Vč. kovového zrcadla

Vč. kovového háčku

Vč. misky na mýdlo

3 ks WC – kontejner včetně záchodové mísy a držáku na roli papíru

3 ks Pisoár četně tlačítkového splachovače

3 ks Přepážka

1 ks Podlahová vpusť

2 ks Sprchovací kabina

Vč. pákové baterie

Vč. sprchového závěsu

1 ks 300litrový bojler

1 ks Minikuchyňka vč. ledničky

vč. pákové baterie

vč. 5 litrového spodního zásobníku

1 ks Redukční ventil, 1"

2 ks Redukční ventil, 1/2"

Vybavení:

3ks Kancelářské okno s otočným/sklápěcím kováním a roletami,

včetně klimatizační jednotky pod oknem kanceláře

Vnější rozměr min. 900 x 1200 mm

Světlost okenního otvoru min. 800 x 1000 mm

Výška parapetu min. 1000 mm nad horním okrajem podlahy

Rolety s plastovými lamelami

Izolační prosklení s plynovou výplní

Včetně klimatizační jednotky a montážní konzole

2 ks Odsávací ventilátor, min. 150 m³

9 ks E-konvektor 2kW

1 ks Teplovzdušný ventilátor 2 kW

1 ks Elektrický konvektor 500W

Osvětlení:

1 ks Celoskleněné svítidlo LED8 W

16 ks Přisazené svítidlo LED30 W

Přístřešky:

1 ks Přístřešek velký bez podpěr (min. 2000 x 1000 mm)

Sestava kontejnerů bude dodána na středisko SÚSPK Vochov (p.č. 402/2, k.ú. Vochov).

Dodávka bude uskutečněna včetně dopravy, jeřábnických prací a montáže (včetně potřebného spojovacího materiálu).