VZ „Komunální traktor s příslušenstvím pro Domov Černovice“

Specifikace minimálních požadavků:

1x  komunální traktor:

- kabina: s klimatizací, osazena majákem,

vyhřívané a otevíratelné zadní okno

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích

- travní kola

- výkon motoru: min. 18 kW

- pohon kol: 4 x 4, uzávěrka diferenciálu

- hydrostatická

- minimální přepravní rychlost: 20 km/h

- zadní tříbodový závěs kat. 1, přední závěs kat. 0

- nosnost zadních ramen: minimálně 900 kg

- přední, mezinápravový a zadní TPO

- přední a zadní vývody hydrauliky: přední min. 2, zadní min. 1

- hydraulické čerpadlo – 2 okruhy

- závaží 200 kg (zadní)

1x   návěs jednonápravový sklápěcí:

- korba sklápěna do tří stran pomocí hydraulického zvedáku ovládaného z místa řidiče

- korba v provedení se sklopnými bočnicemi

- brzdy mechanické ovládané nájezdovou brzdou s couvací automatikou

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích

- podpěrné kolečko stavitelné

- vhodný pro všechny typy malotraktorů

- šířka max.: 1600 mm

- ložná plocha: min. 3,50 m2

- užitečný náklad: min. 1300 kg

1x   nakladač čelní:

- od stejného výrobce jako malotraktor

- rychloupínání

- minimální zdvih: 1900 mm

- nosnost: minimálně 400 kg

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích

1x   radlice sněhová čelní:

- gumový břit

- hydraulické natáčení

- protinárazové pružiny

- montáž pomocí TBZ

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích

1x   kartáč zametací čelní:

- středová převodovka

- montáž pomocí TBZ

- hydraulické natáčení

- výškově stavitelný závěs

- pracovní záběr minimálně 1,1 m

- pohon od vývodového hřídele traktoru

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích

1x   sypač zadní:

- samonakládací (možnost sklopení násypky a nabrání

posypového materiálu ze skládky)

- pohon od hydrauliky traktoru

- odstavné nohy

- objem korby: minimálně 0,2 m3

- šířka rozhozu: minimálně 1100 mm

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích

1x   mulčovač zadní:

- s možností sběru do koše

- hydraulické vysypávání koše

- zdvih koše: minimálně 180 mm

- pracovní záběr: minimálně 1100 mm

- objem koše: minimálně 700 l

- pohon od vývodového hřídele traktoru

- schválení pro provoz na pozemních komunikacích

Záruka:

- rozšířená, minimálně 36 měsíců

Termín dodání:

- nejpozději do 10.12.2022

Ostatní:

- kompletní přihlášení traktoru (+ příslušenství pokud bude vyžadováno) u příslušného

dopravního úřadu na základě vystavené plné moci zadavatelem