| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| NÁKUP ELEKTRICKY POLOHOVATELNÝCH PEČOVATELSKÝCH LŮŽEK A STOLKŮ K LŮŽKŮM |
| SPISOVÁ ZNAČKA: | CN/112/CN/22 | ČÍSLO JEDNACÍ: | 6834/22/CN | SYSTÉMOVÉ ČÍSLO VZ: | P22V00000894 |
| ODKAZ E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10114.html |
| ODKAZ VVZ: | --- |
| ODKAZ TED: | --- |
| zADAVATEL: | Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Skořická 314, 338 43 Mirošov | IČO: | 48379808 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Radmila Dortová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Ing. Vilém Cais , vedoucí provozně-technického úseku |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň | IČO: | 72046635 |
| STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| pověřená osoba: | Mgr. Renata Janoušková | E-MAIL: | renata. janouskova@ cnpk.cz |
| DRUH VZ: | dodávky | REŽIM VZ: | VZMR | DRUH ŘÍZENÍ: | poptávkové |
| FINANCOVÁNO Z EU: | ne |

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dne 5. 12. 2022 byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od dodavatele, na kterou zadavatel tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Dobrý den, zadavatel uvádí: Podjezdová výška minimálně 14 cm

- umožní zadavatel nabídnout lůžko s podjezdovou výškou 5 cm (9 cm v nejvyšším místě, 5 cm v nejnižším)“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na minimální podjezdové výšce 14 cm.

Dotaz č. 2: „Dělené teleskopické postranice, bez středového sloupku, nastavitelné minimálně ve 3 výškových polohách, s ochranou proti nechtěnému spuštění, výsuvné - NE výklopné, horní okraje dřevěné - zaoblené. S ochranou 100 % ložné plochy.

- umožní zadavatel nedělené postranice typu: 2 UNI průběžné Al s výplní HPL s prodlouženími?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel neumožní navržené řešení, trvá na původních parametrech.

Dotaz č. 3: „4 kolečka o průměru min 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci při přesunu lůžka

4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka 4 kolečka o průměru minimálně 125 mm, centrálně bržděná, uložená tak, aby v jakékoli poloze nepřesahovala konstrukci ložné plochy, otočná pro snadnou manipulaci pří přesunu lůžka

- umožní zadavatel kolečka 50 mm s automatickou brzdou v nejnižší poloze lůžka?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na původním zadání, navržené řešení neumožňuje.

Upozornění:

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

V Plzni dne 7. 12. 2022

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup Plzeňského kraje,

příspěvková organizace