Most 198 - 046

Planá (U Červeného Mlýna)

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 198 - 046 (Planá (U Červeného Mlýna))

Okres:	Tachov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Hlavnička Josef, ing.

Datum provedení prohlídky:	2.5.2012

Poznámka:	HPM provedena v souladu s ČSN 736221.

Počasí v době provádění prohlídky: slunečné.

Teplota vzduchu: 19 °C 	Teplota NK: 17 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	198	Staničení km: 37,534	Ev. č. mostu:	198 - 046

Název objektu:	Planá (U Červeného Mlýna)

Staničení ve směru:	Planá-Tachov	Způsob zpřístupnění: zajištěn

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Založení je nepřístupné. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou ŽB monolitické s omítkou. Lícní stěny jsou šikmé, směrem nahoru se zvětšuje světlost mostního otvoru. Křídla jsou ze ŽB, rovnoběžná. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | NK tvoří ŽB monolitická rámová konstrukce s bočními konzolami. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | Asfaltový beton. |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | Nebyl zjišťován. |
| 4.3 | Římsy | ŽB monolitické s asf. postřikem a posypem. |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | Na mostě je zábradlí z masivních ŽB sloupků a výplní ze tří trubek. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Dopravní značení | Vodorovné - střední čára a vodící pruhy. Je osazeno ev. č. mostu. |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Nivelační bod na konci římsy vlevo. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Koryto bývalého náhonu. Přístup pod most je po svazích. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Zemní těleso | Kamenný obklad svahových kuželů poškozen,uvolněné a vypadané spárování, lokálně kameny zcela chybí. |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Základy mostních podpěr a křídel | Založení je nepřístupné, závady nebyly zjištěny. |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Na bocích a rozích opěr je odpadlá omítka. Zadní hrany opěr na styku s křídly jsou rozpadlé od průsaků vody. Na křídlech odpadají části lícních ploch a hrany u styku s opěrou. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Uprostřed poblíž OP2 je v podhledu obnažená podélná výztuž, na několika dalších místech je odtržená krycí vrstva. Podhled konzol je v místech spár poškozený od průsaků. Na bocích NK jsou pod římsami výluhy. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Římsy | Povrch betonu říms poškozen, odpadlé hrany, obnažená, korodující výztuž. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Vozovka | Vozovka bez viditelných závad. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Poškozen, s omezenou funkčností. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | Sloupky mají místy poškozené hrany. Trubky jsou zkorodované, někde v celém profilu. |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Dopravní značení | Vodící pruhy bez závad. |
| 8.3 | Označení mostu | Na straně OP1 je částečně oloupané, ale čitelné. |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | ¨V průběhu prováděné prohlídky nezjištěno. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Obtížný přístup pod most, kvůli dlouhodobě stojící vodě. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Provádět pravidelnou údržbu mostního objektu.

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Provést opravu svahových kuželů.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Připravit PD opravy mostního objektu.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :25.10.2012

Poznámka :

Seč zápisemn seznámen správce mostního objektu.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Vn =	26 t

Nosná konstrukce

Vr = 	64 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	157 t

IV - Uspokojivý	a =	0,8

Použitelnost:	II - Podmíněně použitelné	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2015

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na mostní objekt ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na levou stranu nosné konstrukce-poškozený beton římsy. |
|  | Poškozená římsa-detail. |
|  | Oblast zdiva opěry OP1 a poškozeného betonu křídla. |
|  | Pohled na pravou stranu mostního objektu. |
|  | Poškozený beton křídla, pohled do mostního otvoru. |