Příloha č. 7 - Tabulka pro vyplnění technických parametrů – k části č. 1 zakázky

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadí.

Technická specifikace: Vozidlo č. 1

Počet kusů: 1

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

| OA - karoserie 5ti dveřová |  |
| --- | --- |
| vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2015 |  |
| motor čtyřválcový, zážehový, o objemu min. 1.100 cm3, výkon motoru min. 75 kW, točivý moment min. 150 Nm/min-1 |  |
| emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 6l/100 km |  |
| celková hmotnost vozidla do 1.700 kg, užitečná hmotnost, min. 500 kg |  |
| možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 500 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 1.000 kg (brzděný přívěs) |  |
| pohon předních kol |  |
| převodovka manuální, min. 5+1 (min. 5 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka) |  |
| brzdy na přední nápravě kotoučové na zadní nápravě kotoučové nebo bubnové |  |
| systém aktivní bezpečnosti (minimálně ABS, elektronická stabilizace podvozku ECS/ESP) |  |
| karoserie 5ti dveřová, 5ti místná (zadní řada sedadel sklopná) |  |
| zavazadlový prostor min. 1.300 litrů (při sklopené zadní řadě sedadel) |  |
| barva červená |  |
| záruční doba min. 4 roky/min. 100 tis. km |  |
| homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP |  |
| výbava: airbag řidiče a spolujezdce, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, klimatizace, denní svícení, přední mlhové světlomety, autorádio s MP3 přehrávačem, přední okna el. ovládaná, stěrač zadního okna, plnohodnotné rezervní kolo + klíč na kola + zvedák, pryžové koberce (přední, zadní, zavazadlový prostor), povinná výbava (auto lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, výstražná vesta) |  |

V_________________dne__________2015

__________________________________

razítko a podpis oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce