Příloha č. 8 - Tabulka pro vyplnění technických parametrů – k části č. 2 zakázky

Komentář: u číselných údajů uvést konkrétní hodnotu, u ostatních údajů vyplnit ANO/NE respektive splňuje/nesplňuje.

Pokud dodavatel vyplní „ne“, nebo „nesplňuje“, hodnotící komise může uchazeče požádat o písemné vysvětlení nabídky, nebo nabídku pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách vyřadí.

Technická specifikace: Vozidlo č. 2 a č. 3

Počet kusů: 2

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

| OA - karoserie 5ti dveřová (zadní dveře křídlové) |  |
| --- | --- |
| vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2015 |  |
| motor čtyřválcový, zážehový, o objemu min. 1.400 cm3, výkon motoru min. 80 kW, točivý moment min. 150 Nm/min-1 |  |
| emise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 10l/100 km |  |
| celková hmotnost vozidla do 2 200 kg, užitečná hmotnost, min. 480 kg |  |
| možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 650 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 1.200 kg (brzděný přívěs) |  |
| pohon předních kol |  |
| převodovka manuální, min. 5+1 (min. 5 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka) |  |
| brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě |  |
| systém aktivní bezpečnosti (minimálně ABS, ESP, ASR) |  |
| karoserie 5ti dveřová, 5ti místná (zadní řada sedadel sklopná, vyjímatelná) |  |
| zadní páté dveře křídlové dvojité, otevíratelné do stran až do úhlu 180° |  |
| zadní boční dveře posuvné |  |
| zavazadlový prostor min. 2.500 litrů (při vyjmuté zadní řadě sedadel) |  |
| barva červená |  |
| záruční doba min. 4 roky/min. 80 tis. km |  |
| homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP |  |
| každé vozidlo bude osazeno 1 ks výstražného signalizačního zařízení oranžové barvy - zařízení musí být homologované a zapsané v TP vozidla!!! (signalizační zařízení - zábleskový maják - rampa, barva oranžová, 2 x záblesk oranžový), umístění na střeše vozidla tak, aby byla zajištěna co nejlepší viditelnost výstražných světel zpředu i zezadu příklad viz přiložený nákres (Příloha č. 10 zadávací dokumentace) |  |
| vozidlo bude vybaveno reflexními polepy (červeno-žluté šrafování, výška cca 15 cm) dle přiloženého nákresu (Příloha č. 9 zadávací dokumentace) |  |
| výbava: airbag řidiče a spolujezdce, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, klimatizace, denní svícení, přední mlhové světlomety, autorádio s MP3 přehrávačem, přední okna el. ovládaná, plnohodnotné rezervní kolo+klíč na kola+zvedák, stěrač na zadním okně, pryžové koberce (přední, zadní, zavazadlový prostor), povinná výbava (auto lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, výstražná vesta), potahy na všechna sedadla tmavší barvy. |  |

Technická specifikace: Vozidlo č. 4

Počet kusů: 1

Výrobce: (doplnit)

Typ, označení: (doplnit)

| OA - karoserie 5ti dveřová (zadní dveře křídlové) |  |
| --- | --- |
| vozidlo nové, nepoužité, neregistrované, rok výroby 2015 |  |
| motor čtyřválcový, vznětový, přeplňovaný, o objemu min. 1.400 cm3, výkon motoru min. 60 kW, točivý moment min. 200 Nm/min-1 |  |
| mise dle platné legislativy, maximální spotřeba PHM pro kombinovaný provoz do 7 l/100 km |  |
| celková hmotnost vozidla do 2 200 kg, užitečná hmotnost, min. 480 kg |  |
| možnost připojit přívěs o min. hmotnosti přívěsu 650 kg (pro nebrzděný přívěs) a min. 1.200 kg (brzděný přívěs) |  |
| pohon předních kol |  |
| převodovka manuální, min. 5+1 (min. 5 rychlostních stupňů vpřed+zpátečka) |  |
| brzdy kotoučové na přední i zadní nápravě |  |
| systém aktivní bezpečnosti (minimálně ABS, ESP, ASR) |  |
| karoserie 5ti dveřová, 5ti místná (zadní řada sedadel sklopná, vyjímatelná) |  |
| zadní páté dveře křídlové dvojité, otevíratelné do stran až do úhlu 180° |  |
| zadní boční dveře posuvné |  |
| zavazadlový prostor min. 2.500 litrů (při vyjmuté zadní řadě sedadel) |  |
| barva červená |  |
| záruční doba min. 4 roky/min. 80 tis. km |  |
| homologované tažné zařízení A50X namontované na vozidle, el. instalace pro připojení vleku, vč. montážního listu pro zápis do TP |  |
| výbava: airbag řidiče a spolujezdce, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, automatická klimatizace, denní svícení, přední mlhové světlomety, tempomat, autorádio s MP3 přehrávačem, přední okna el. ovládaná, zpětná vnější zrcátka el. ovládaná a vyhřívaná, vyhřívaná přední sedadla, plnohodnotné rezervní kolo+klíč na kola+zvedák, stěrač na zadním okně, pryžové koberce (přední, zadní, zavazadlový prostor), povinná výbava (auto lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, výstražná vesta) |  |

V_________________dne__________2015

__________________________________

razítko a podpis oprávněné osoby

jméno, příjmení, funkce