Technická specifikace

- kanyla s fixačními křídly a portem

- bezpečnostní i.v. kanyla s automatickou aktivací bezpečnostního klipu bezprostředně při vytahování zaváděcí jehly

- materiál katétru – polyuretan (PUR)- minimalizující riziko vzniku zánětu žil a alergických reakcí

- dobrá vizuální identifikace rozměru – barevné rozlišení velikostí (gauge) dle normy ISO 10555-5:2013

- snadné atraumatické zavádění – ostrý hrot, větší rozsah úhlů pro kanylaci

- kanyla s transparentní zpětnou komorou pro kontrolu krevního návratu

- jednotlivé balení každé kanyly

- požadované velikosti:

- G14, 2,2 X 50MM (ORANŽOVÁ)

- G16, 1,7 X 50MM (ŠEDÁ)

- G17, 1,5 X 45MM (BÍLÁ)

- G18, 1,3 X 33MM (ZELENÁ)

- G20, 1,1 X 33MM (RŮŽOVÁ)

- G22, 0,9 X 25MM (MODRÁ)

- G24, 0,7 X 19MM (ŽLUTÁ)

Pozn: Zadavatel připouští toleranci ±10% u rozměru délky (viz příloha č. 5 výzvy).

Dodavatel předloží ve lhůtě pro podání nabídek spolu s nabídkou vzorky všech požadovaných druhů/velikostí periferních žilních kanyl uvedených v této výzvě. Dodavatel předloží min. 2 ks od každého druhu/velikosti periferních žilních kanyl.