Plnící stanice sypkých materiálů

Plnící stanice sypkých materiálů vč. příslušenství

- plnící stanice se bude skládat z 2 ks zásobníků

- popis 1 ks zásobníku:

- zařízení nové, nebo repasované

- plášť a nohy zásobníku ocelové, povrchová úprava lak (polyuretan), barva šedá

- objem zásobníku v rozmezí 40 m3 až 45 m3

- průměr zásobníku max. 3.000 mm, celková výška zásobníku max. 11.000 mm

- spodní část zásobníku trychtýřového tvaru s ostrým úhlem stěn – výška max. 2.000 mm

- zásobník opatřen vstupním otvorem, zábradlím a žebříkem

- klapka v dolní části zásobníku o průměru min. 300 mm ovládaná pákou

- šnekový dopravník pro nakládku sypkého materiálu ze zásobníku do přepravních vozidel (max. výška přepravního vozidla 3.000 mm), pohon el. motorem o výkonu min. 7,5 kW, sklon dopravníku 25-30°

- zásobník opatřen bezpečnostním pojistným ventilem

- zásobník bude vybaven vzduchovým filtrem, sondou maximálního naplnění zásobníku, systémem čeření

Oba zásobníky musí být vybaveny:

- systémem tenzometrického vážení

- samostatným řídícím poloautomatickým systémem pro dávkování z možností uložení min. 20 receptur

- rozvodem vzduchového potrubí pro oba zásobníky

- kompresorem se vzdušníkem o objemu min. 100 litrů

- jednotkou na řízení oklepu

Součástí dodávky 2 ks zásobníků bude:

- statický výpočet plochy potřebné pro umístění obou zásobníků

- zapojení el. instalace dopravníku, filtru, sondy max. naplnění, čeření, vážení sila vč. vystavení elektro revize pro celkové zapojení

- doprava a usazení zásobníků do místa plnění zakázky, zapojení všech systémů potřebných pro provoz plnící stanice

- zprovoznění zásobníků

- kvalifikované zaškolení obsluhy