Recyklační stroj pro zpracování živičných materiálů

- stroj musí být nový, nebo zánovní (max. 100 mth.)

- stroj musí být schopen zpracovat odfrézovanou živičnou směs, nebo vybourané kry o rozměrech 400x450x150 mm

- výkon stroje min. 8.000 kg/1 hod.

- hmotnost náplně bubnu min. 1.900 kg

- plnění bubnu materiálem shora, vykládání spodem

- motor vznětový (dieselový) o výkonu min. 20 kW, elektricky startovaný s měřičem mth

- hořák pro ohřev náplně bubnu o výkonu min. 400 kW

- hořák termostatem ovládaný s automatickou kontrolou teploty

- palivo pro hořák - LTO

- šířka max. 2.500 mm

- výška max. 2.500 mm

- hmotnost stroje max. 6.000 kg

- spojovací zařízení – oko+čep 50 mm

- podvozek dvounápravový, odpružený, opatřený výškově stavitelnými opěrami pro pracovní režim bez tažného vozidla

- osvětlení a bezpečnostní označení pro přepravu dle legislativy

- brzdy vzduchové s omezovačem, ABS

- parkovací brzda

Součástí dodávky bude:

- doklady pro přihlášení stroje do registru vozidel (Technický průkaz vozidla, COC list)

- návod k obsluze v českém jazyce

- katalog náhradních dílů

- prohlášení o shodě, schválení k provozu na pozemních komunikacích v ČR

- kvalifikované zaškolení obsluhy