Technické podmínky – VZ: „Přívěsy pro SÚSPK (2017) – část 1 - přepravník asfaltových emulzí“

Přepravník asfaltových emulzí

místo plnění: středisko Stříbro, Soběslavova 1264, Stříbro

Podvozek:

- podvozek přepravníku včetně nádrže musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2017 nebo novější

- přívěs homologován jako nosič výměnných nástaveb

- třínápravový přívěs o celkové hmotnosti max. 24.000 kg

- přívěs točnicový

- oj - spojovací zařízení  - oko Ø 50 mm

- vzduchové pérování

- brzdová soustava vzduchová ABS

- jednomontáž, rozměry pneumatik 385/65 R 22,5 (případně jiný adekvátní rozměr)

- elektroinstalace 24 V, vodotěsná, propojení 15 PIN

- zásuvka ABS + propojovací kabel ABS

- osvětlení a výbava dle platné legislativy

- zadní zábrana (nárazník)

- výbava: rezervní kolo vč. držáku (upevněné na podvozku), zábrany proti bočnímu podjetí, 2 ks zakládacích klínů, schránka na nářadí, klíč na kola

Nástavba:

- homologace jako výměnná nástavba

- geometrický objem nádrže min. 15.000 litrů

- nádrž samonosný svarek z nerezového materiálu

- vrchní vlez nádrže přístupný po lávce se zábradlím

- čerpadlo na emulzi odstředivé, bitumenový filtr na vstupu

- pohon čerpadla od komunální hydrauliky podvozku

- režimy práce – cirkulace, sání, přečerpání

- ukazatel hladiny nádrže

- pracovní teplota 0 – 80 °C

- výstupy - 1x3" šoupě, 1x3" sání, 1x2" zpátečka

- čištění rozvodů stlačeným vzduchem a zalitím

- uzavíratelné schránky na bocích nádrže

- 6 ks odstavných opěrných nohou