# Záměr na zpracování PD akce:

„III/18018 Tymákov průtah"

Investoři:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

a

Obec Tymákov

Předmětem díla - vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR,DSP a PDPS včetně rozpočtu: „III/18018 Tymákov průtah“, která bude řešit jak rekonstrukci vozovky, tak napojení  jednotlivých nemovitostí, sjezdů, chodníků, odvodu dešťových vod, parkovacích stání a parkovacích ploch, autobusových stání, a to s ohledem na stávající inženýrské sítě. Součástí bude i zpracování projektové dokumentace na opravu veřejného osvětlení a rekonstrukci mostu III/18018-1 přes Tymákovský potok v Tymákově.

- Identifikační údaje:

  - VOZOVKA (stávající stav):

Průtah silnice III/18018 Tymákov od začátku obce směrem od Letkova na konec obce Tymákov a silnice III/18023 v zastavitelné části procházející obcí (viz situace). Celková délka rekonstruovaných silnic je cca 2300 m. Variantní řešení křižovatky (okružní, odsazená (přeložka), úprava průsečná). Oprava mostu ev.č. 18018-1.

Celkový stav vozovky:

Součástí zakázky je i provedení diagnostického průzkumu vozovky.

  - SITUACE

  - CHODNÍKY A MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

Chodník jednostranný v celé délce uvažovaného úseku dle technických možností. Vyznačit několik míst pro přecházení.

  - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Na základě prověření všech inženýrských sítí provést případnou úpravu (přeložky) elektrického vedení, telekomunikací atd.., Nové vedení VO

Projekty zpracovávané v daném území:

Výstavba infrastruktury pro RD Tymákov - lokalita č.1 (Ing. J. Arnet)

  - ODVODNĚNÍ, PODZEMNÍ SÍTĚ, UMÍSTĚNÍ STAVBY

Odvodnění komunikace je provedeno do ul. vpustí, které nejsou umístěny v celé délce uvažovaném úseku. Předpokládá se doplnění nových uličních vpustí, částečná rekonstrukce a prodloužení dešťové kanalizace. Bude nutné zajistit kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace.

  - V rámci PD bude prověřen stav a uložení podzemních vedení a u správců zjištěny případné požadavky, které bude nutno dodržet při realizaci stavby (PD kompletních rekonstrukcí inženýrských sítí není předmětem poptávky - jedná se pouze o lokální přeložky či úpravy vyvolané stavbou.)

  - Stavba je umístěna v katastrálním území Tymákov zejména na těchto pozemcích: p.č. 1758/1 (10681 m2) –vlastník Plzeňský kraj, hospodaření SÚSPK, p.č.1734/1 (1761 m2) –Plzeňský kraj, SÚSPK, p.č. 2024 (19756 m2)-část , Plzeňský kraj, SÚSPK, p.č. 2175 (26479 m2) –část, Plzeňský kraj, SÚSPK,p.č.1748/1 (8923 m2) –část, Plzeňský kraj, SÚSPK

p.č. 1758/3 ( 198 m2) – část , obec Tymákov

- Zdůvodnění předpokládaných úprav a vyhodnocení jejich efektivnosti.

Důvodem je odstranění nevyhovujícího dopravně technického a stavebního stavu včetně úpravy odvodnění řešeného prostoru.

Provedením rekonstrukce bude optimalizování profilu vozovky na šířku umožňující stávající profil prostoru v zástavbě. Předpokládá se i realizace parkových stání podél komunikace, nové chodníky, úprava stávajících autobusových stání

- Požadavky na stavebně technické řešení stavby.

  - skladba konstrukčních vrstev vozovky musí odpovídat zatížení dané komunikace;

  - v návaznosti na stávající zástavbu navrhnout dopravní řešení v souvislosti s niveletou nové komunikace, úrovně chodníků u stávající zástavby a sjezdům do stávajících nemovitostí;

  - prověření uložení a stav sítí v komunikaci;

  - s ohledem na navržené úpravy zpracovat DIO stavby;

- Členění cenové nabídky

- Rekonstrukce silnice, součástí a příslušenství + souvztažné objekty  - investor SÚS PK (dokumentace pro územní řízení, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu)

předpokládaná hodnota zakázky -     1050 tis. Kč bez DPH

- Výstavba chodníků, parkovacích stání + souvztažné objekty – investor obec Tymákov (dokumentace pro územní řízení, zajištění pravomocného územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu)

předpokládaná hodnota zakázky -      450 tis. Kč bez DPH

Celková hodnota zakázky: 1 500 tis. kč bez DPH

Podíly jednotlivých investorů na zpracování PD

SUS PK: 70%

Obec Tymákov: 30%

Předpokládaná objektová skladba:

SO 101 – silnice III/18018

SO 102 – silnice III/18025

SO 103 – chodníky, parkovací stání

SO 104 – dopravní značení

SO 201 – most ev.č. 18018-1

SO 301 – dešťová kanalizace

SO 901 – DIO

+ další objekty dle požadavků správců sítí

- Dokumentace pro územní řízení – podmínky pro zpracování pro zhotovitele

  - Zpracování dokumentace v rozsahu dokumentace  pro územní řízení, dále jen DUR, dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS).

  - DUR, DSP a PDPS musí být v souladu s celou zadávací dokumentací. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby bylo možné na jejím základě vydat územní rozhodnutí a stavební povolení a zároveň byla pro objednatele podkladem pro výběr zhotovitele pro realizaci díla proto musí být zpracována v souladu s náležitostmi zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon) a Vyhlášky č.146/2008, resp. Přílohy č.1 Vyhl. č. 499/2006 Sb..

  - Zhotovitel zajistí – obstará vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na základě plné moci.

  - Pro výkon IČ (závěrečného projednání, podání žádosti o územní rozhodnutí a stavebního povolení a jednání během řízení) bude objednatelem udělena písemná plná moc při uzavírání smlouvy.

  - Samostatnou složkou v DUR a DSP v jedné dokumentaci budou podklady pro majetkoprávní vypořádání, tj. dočasné a trvalé zábory, výkupy, podklady pro nájemní smlouvy a věcná břemena pro všechny stavbou dotčené nemovitosti.

  - V dokumentaci bude vymezení hranic obvodu staveniště zakreslené do katastrální mapy a do koordinační situace.

  - Při zpracování dokumentace bude uchazeč svolávat jednání týkající se zpracování dokumentace popřípadě projednání vzniklé problematiky. Nutno svolat výrobní výbory vstupní, průběžně v průběhu zpracování- min. 1x za účasti zejména objednatele, Policie ČR, MěÚ - odbor dopravy a představitelů dotčených orgánů a subjektů.

  - Součástí dokumentace bude dopravní značení a dopravní opatření (včetně uzavírek a objížděk pro provádění) dodavatelem projednané a odsouhlasené s DI České policie a příslušného odboru dopravy.

  - Projektová dokumentace musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy a respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a platné zákony a vyhlášky

  - Projektová dokumentace musí volit optimální řešení jak z hlediska technického, tak ekonomického.

  - Objednatel si vyhrazuje právo na vyzvání předložit dodavatelem rozpracovanou projektovou dokumentaci k posouzení.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  - Dokumentace bude obsahovat ZOV včetně postupu výstavby.

  - Dokumentace bude členěna tak, aby odpovídala požadavkům pro samotná stavení povolení u příslušných stavebních úřadů,

  - Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla pro objednatele podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla, proto musí být zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v souladu a s náležitostmi dle § 44 až 46 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  - Součástí dokumentace budou podmínky pro zachování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracované oprávněnou osobou (koordinátor BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č.591/2006 Sb.).

  - Součástí projektové dokumentace (PDPS) bude úplný položkový soupis prací vložený do každého paré dokumentace jako jedna složka a dvě úplná položková ocenění výkazu výměr (rozpočet), jako samostatné přílohy včetně rekapitulace po objektech za celou stavbu (= předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky na stavební práce). Výkaz výměr musí být vždy totožný s oceněným výkazem výměr včetně rekapitulací.

  - Výkaz výměr bude zpracován v členění sestaveném dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (TSKP), který vydal ÚRS Praha s uvedením pořadového čísla položky, kódu položky ( devítimístný kód – pokud je toto možné) , popis položky,měrné jednotky, jednotkové ceny a ceny celkem. Dále bude u každé položky uvedena jednotková hmotnost a hmotnost celkem. Také pro objemy sutí a hmot z bourání budou uvedeny jednotkové i celkové hmotnosti a rozlišené skládkovné dle druhu odpadu.

  - Výkaz výměr bude doložen řádným výpočtem množství měrných jednotek (může být zpracováno jako samostatná složka).

  - Oddíl zemních prací všech objektů stavby bude zpracován a oceněn podle třídy zeminy, v souladu s inženýrsko – geologickým (popř. geotechnickým) průzkumem. Inženýrsko geologický průzkum (včetně dopadu na vodní zdroje v okolí stavby) je třeba zajistit zhotovitelem, zadavatel nemá potřebné údaje k dispozici.

  - Za celou stavbu bude u každého výkazu výměr doložena neoceněná rekapitulace nákladů stavby po objektech.

  - U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle Klasifikace stavebních děl CZ – CC vydané Českým statistickým úřadem v  ( viz na adrese www.czso.cz ).

  - Zadavatel požaduje odevzdání výkazu výměr v tištěné a v elektronické podobě – na CD, formát MS Excel.

  - Výkaz výměr musí obsahovat podrobný popis položky s event. odkazem na další části dokumentace vč. určení standardů. Nesmí obsahovat žádná obchodní označení výrobků, ledaže budou doplněny vysvětlením, že se jedná pouze o příklad.

  - Součástí dokumentace budou technické podmínky (specifikace), včetně seznamu norem, použitých při zpracování dokumentace.)

  - DUR bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek a ověřených inženýrských sítí v počtu 6 paré (vč. elektronické formy ve formátu pdf a dwg) vč. odhadu nákladů stavby.

DSP bude předána objednateli kompletní včetně závěrečného projednání a stanovisek a ověřených inženýrských sítí v počtu 10 paré (vč. elektronické formy ve formátu pdf a dwg) vč. oceněného orientačního rozpočetu. PDPS bude předána objednateli v počtu 10 paré (vč. elektronické formy ve formátu xls,  pdf a dwg) vč. výkazu výměr v tištěné i elektronické podobě + 2x oceněný soupis prací – rozpočet (po objektech, vč. elektronické formy ve formátu xls)

  - Vykonávání související inženýrské činnosti.

Zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

  - Rozsah a obsah dokumentace bude zpracován v souladu s TP, ČSN a vyhl. 146/2008 Sb. a dále podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

  - Dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré DUR. (z toho 2 paré obdrží obec Tymákov a 4 paré SUS PK) a 10 paré DSP a 10 paré PDPS.

Zpracováno v Plzni  2.3. 2017